Technologie MBÚ

(Technologie mechanicko biologické úpravy odpadů)

# Princip úpravy odpadů

Technologickým zařízením je v tomto případě linka, která zajišťuje vytřídění v podstatě veškerých složek směsného komunálního odpadu (SKO).

Postup úpravy SKO na lince MBÚ probíhá následovně:

- Ze SKO se vytřídí rušivé příměsi SKO, např. dlouhé pásky různých materiálů, kameny apod.

- Nakladač naloží přetříděný SKO na pásový dopravník

- Odpad se dopravuje na síto průměru 80 mm. Zde se SKO rozdělí na dvě frakce.

- Podsítná frakce obsahuje především bioodpady. Tato frakce je homogenizována a míchána s vodou. Poté je 2 týdny kompostována v uzavřeném bioreaktoru s řízenou spodní aerací. Pak je odpad znovu dovlhčen a kompostován v bioreaktoru další dva týdny. Tím je ukončena intenzivní část biologického rozkladu odpadu.

- Následně je předmětný odpad 8 týdnů kompostován v krechtech umístěných na venkovní zpevněné a vodohospodářsky zabezpečené ploše za občasného kropení a s minimálně týdenním překopáváním samojízdným mostovým překopávačem.

- Závěrečná úprava odpadu, který již neobsahuje BRKO spočívá v této fázi v jeho prosévání sítem s průměrem oka 40 mm. Nadsítná frakce je určena ke spálení ve spalovně a podsítná část může být skládkována.

- Další postup spočívá v ručním vytřídění nebezpečných a využitelných odpadů z nadsítné frakce ze síta s průměrem oka 80 mm. Následuje magnetická separace kovů a roztřídění odpadu na lehkou a těžkou frakci pomocí vibračního separátoru. Těžká frakce je 
po slisování odvážena do spalovny odpadů. Lehká frakce obsahující především papír a plasty je drcena na velikost 20 mm nebo lisována do balíku a je určena ke spálení v cementárnách jako alternativní palivo.

- Vzduch odsávaný z linky MBÚ, a to především z fáze biologického čištění odpadů může být dále energeticky využit .

Orientační bilance nakládání s odpady na lince MBÚ:

| Složka | Použití | % |
| --- | --- | --- |
| Kovy z nadsitného ze síta 80 mm | Recyklace | 5 |
| Podsítné frakce ze sít 80 mm a 40 mm | Skládka | 27,5 |
| Lehká frakce z nadsítné frakce ze síta 80 mm | Cementárna | 35 |
| Těžká frakce z nadsítné frakce ze síta 80 mm a 40 mm | Spalovna | 25 |
| Ztráta výparem |  | 7,5 |

Linka, která by měla pracovat nejméně ve dvousměnném provozu slouží též k dotřiďování plastů. K energetickému využití jsou potom využitelné pouze frakce SKO s vysokou výhřevností.

Úprava SKO pomocí MBÚ se jeví jako smysluplná i ekonomicky obhajitelná, přičemž se ekonomika pořízení i provozu linky MBÚ bude odvíjet od mnoha dalších podmínek a parametrů.

Náklady na pořízení a provoz technologie MBÚ při předpokládaném zpracovaném množství SKO 20 000 t/rok.

Celková investice do linky MBÚ se předpokládá ve výši cca 230 - 250 milionů Kč. Níže jsou uvedeny ekonomické údaje o provozu linky MBÚ, které byly získány od provozovatelů linky MBÚ ve Wiener Neustadt.

Ekonomické údaje o provozu linky:

| Položka | Množství (kt) | Příjmy (euro/t) | Příjmy celkem v EUR*103/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Vstup na linku MBÚ |  |  |  |
| SKO | 20 | 135 | 2700 |
| Výstup z linky MBÚ |  |  |  |
| Palivo pro cementárnu | 7 | -90 | -630 |
| Odpad ke spálení ve spalovně odpadů | 5 | -150 | -750 |
| Stabilizovaný odpad uložený na skládku | 5,5 | -45 | -248 |
| Odpar vody | 1,5 | 0 | 0 |
| Kovy k recyklaci | 1 | -50 | -50 |
| Celkem | 20 |  | 1022,5 |