# Aquapark Olomouc - Důvodová zpráva

Projektová společnost AQUAPARK OLOMOUC, a.s. se jako „Koncesionář“ v souladu se zněním ustanovení platné Koncesní smlouvy ze dne 30.11.2007 ve znění pozdějších Dodatků (dále jen „KS“) obrací na statutární město Olomouc jako „Zadavatele“ s žádostí o posouzení, projednání a případné schválení následujících bodů souvisejících s realizací projektu „Zajištění financování, výstavby a provozu aquaparku v Olomouci formou partnerství veřejného a soukromého sektoru“ v následujících bodech:

- Vyhodnocení nákladů stavby

V období od února 2009 do dokončení stavby a zprovoznění Zařízení došlo k dalším drobným změnám, které nebyly popsány v materiálech předložených Zadavateli ke schválení během února 2009 a ani nejsou předmětem KS. Šlo o změny následně související s již projednanými a odsouhlasenými změnami, o změny vyvolané požadavky provozovatele případně požadavky dotčených orgánů před kolaudací, nebo o technickou nutnost.

Některé změny, které byly již dříve na stavbě realizovány a jsou součástí odsouhlasené realizační projektové dokumentace či dokumentace skutečného provedení, nebyly podle názoru Nezávislého inspektora (dále jen „NI“) doposud v KS dostatečně podrobně specifikovány.

Koncesionář proto předložil Zástupci Zadavatele ve věcech stavebně-technických závěrečnou souhrnnou bilanci změn (viz Příloha č. 1 této DZ) včetně nového krycího listu stavební části Projektu.

Předložené dokumenty odpovídají popisu navrhovaných změn a jsou v souladu s principy a požadavky uvedenými v KS a jejích Dodatcích. Vycházejí ze zásady nepřekročení součtu nákladů na stavební objekty a provozní soubory stavby dle schválené smlouvy o dílo se započítáním úspor z méněprací do nákladů víceprací.

Podrobnější popis skutečného stavu přináší následující text:

  - Rekapitulace změn v rámci pozemních objektů, které nejsou obsaženy v KS nebo zde nejsou dostatečně podrobně popsány

# SO 01 - Hlavní objekt

Na základě dodatečných požadavků Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, o.s. (dále jen „NIPI“) před kolaudací byla řešena změna dispozice hygienického zázemí ve 3.NP v prostorách sauny a s tím související změna zdravotechniky. Z důvodu požadavků na bezpečnost práce byla řešena změna využití skladu v 1.NP na sklad chemikálií s dopadem do instalací (doplnění VZT, elektroinstalací). Z provozních důvodů došlo ke zrušení 2 převlékacích boxů u vstupů do šaten ve 2.NP včetně zrušení 2 vstupních dveří do šaten a doplnění nerez. schůdků na ostrov rekreačního bazénu.

Výše uvedené změny dosud nebyly Zadavateli předloženy k odsouhlasení. Byly řešeny na kontrolních dnech stavby za účasti zástupců Koncesionáře, Zadavatele, GDS, NI, technického dozoru investora (dále jen „TDI“ a generálního projektanta (dále jen „GP“).

Došlo k navýšení výměr pilot a ceny na základě inženýrsko-geologických podmínek a požadavků statika v souvislosti se zpřesněním zatěžovacích účinků. Na základě upřesnění realizační projektové dokumentace (dále jen „RPD“) a požadavků statika bylo nutné provést zesílení stropních desek, doplnění trámů, průvlaků a doplnění výztuže způsobené rozšířením suterénu, doplněním podsypů pod nerezové bazény a tím nadvýšení zatížení (dopad do ceny).

# Výše uvedené změny vyplynuly jako technická nutnost a jsou zahrnuty v KS (Dodatek č. 1).

V průběhu stavby došlo k nadvýšení výměry kontaktního zateplovacího systému upřesněním RPD. Změnou zatřídění položky v dokumentaci pro zadání stavby (dále jen „DZS“) byla  část tohoto oddílu – svislé izolace - obsažena v oddílu tepelných izolací.

Byly realizovány drobné změny ve skladbách podlah související s odsouhlasenou změnou dispozic, optimalizace podlahové skladby v 1.NP (nahrazení podkladního betonu stabilizací zeminy, štěrkodrtí a výsivkou, přesun tepelných izolací do podlahy – vhodnější řešení pro provádění v daných klimatických podmínkách).

Došlo ke změně rozsahu hydroizolací z důvodu odsouhlaseného rozšíření suterénu, upřesnění výměr na základě podrobné RPD, doplnění drenážního potrubí a drenážních šachet – technická nutnost.

Byla realizována záměna zámkové dlažby na terase a ochozu ve 2.NP za dlažbu na terčích – vhodnější technické řešení, snadnější provádění oprav. Změna účelu terasy ve 3.NP související s odsouhlasenou změnou dispozic vyvolala nutnost záměny povrchu terasy (původně navržená dlažba byla nahrazena tropickou dřevinou – vhodnější řešení pro terasu, která se stala součástí odpočinkových prostor bazénu).

Byl zvýšen standard dlažeb na základě vzorkování a výběru generálního architekta (dále jen „GA“), byly doplněny liniové žlaby v podlahách – nutné v souvislosti s výběrem typu dlažeb a jejich podrobným rozkreslením a odvodněním.

Dále byl nadvýšen rozsah lešení používaného při výstavbě v souvislosti se změnou dispozic a změnami v řešení akustických opatření. Byly realizovány drobné změny skladeb střechy (např. náhrada původně navržené tepelné izolace ve skladbě střech S1 pěnosklem s větším modulem pružnosti – technická nutnost). Původně navržené sklobetonové zástěny byly zrušeny z důvodu změn dispozice, stěna v 1.NP byla na žádost GA nahrazena výtvarným dílem.

Dále došlo k upřesnění rozsahu klempířských prvků na základě RPD ve změně typu a počtu kusů dveří v souvislosti se změnou dispozic a požadavky Požárně bezpečnostního řešení, k upřesnění rozsahu kovových konstrukcí v souvislosti se změnou dispozic a úprav obvodového pláště (zrušeno madlo pro pojezd žebříků a žebříky pro mytí pláště, úspora byla kompenzována  použitím trojskel s lepším koeficientem prostupu tepla, doplněním fasádního obkladu na podstavci kužele tobogánové věže a začleněním dalších otvorů do systému elektricky ovládaného odvětrání).

Byl upřesněn rozsah nátěrů a maleb na podkladu RPD, doplněny kvalitnější nátěry na úkor maleb, doplněny nátěry kovových konstrukcí. Byla řešena úprava vnitřní zeleně v souvislosti se změnou dispozic a architektonického návrhu, záměny některých rostlin (bambusy za Ficus), snížení počtu ks některých rostlin z prostorových důvodů, záměna rostlin ve 4. NP za umělou dekoraci na lankové konstrukci z důvodu obtížné přístupnosti, záměna zapuštěných nerezových nádob za nezapuštěné keramické v krajině bazénů (vhodnější technické řešení - menší riziko znečištění bazénové vody v blízkosti květináčů).

Byl zvýšen standard ocelové nosné konstrukce bazénové haly pozinkováním a následným provedením nátěru (vyšší cena,  původní řešení – pouze nátěr).

Na základě vzorkování za účasti zástupců Koncesionáře i Zadavatele byly upřesněny nebo pozměněny GA konkrétní  typy svítidel v rozsahu celého objektu za současného zachování technických parametrů (průkaz parametrů – výpočet osvětlení – je součástí předané dokumentace skutečného provedení). Byla realizována změna osvětlení nad whirlpooly a dětským bazénem - původně uvažované „hvězdné nebe“ nebylo vhodné aplikovat do podhledu Barissol (nahrazeno osvětlením po obvodu whirlpoolu a dětského bazénu mimo podhled Barissol). Bylo doplněno osvětlení pultů  na základě požadavků z projektu interiéru. Podlahové vytápění ve zvýšených částech bazénové haly bylo nahrazeno elektrickým podlahovým topením (technická nutnost), z bezpečnostních důvodů byla doplněna signalizace z prohříváren a sauny k plavčíkovi.

Bylo upřesněno a konkretizováno řešení přístupového systému objektu (v rámci RPD na základě požadavku Koncesionáře a provozu objektu  - větší rozsah a cena).

Byl rozšířen počet zařízení ovládaných přes EPS na základě požadavků Hasičského  záchranného sboru (navíc řešeno zařízení dálkového přenosu, ústředna detekce chloru, místní siréna pro chlor a ozonizaci). Byly zaměněny typy kamer (z otočných na pevné) za současného dodržení standardu pokrytí areálu. Původní otáčecí kamery měly vyšší nároky na záznamové zařízení a obsluhu ze strany personálu. Změna znamenala v daném oddílu  snížení ceny, úspora byla použita na zvýšení standardu v jiných oddílech. S požadavky HZS před kolaudací souvisely i další řešené změny - upřesnění způsobu napojení přenosů signálů na PCO, doplnění externího zobrazovacího tabla, označení dveří, ovládání vjezdové brány, přemístění KTPO a OPPO z místa hl. vstupu do objektu k bočnímu vstupu.

V rámci realizace stavby zaměnil generální dodavatel stavby (dále jen „GDS) uvažovaného výrobce VZT jednotek oproti návrhu z RPD za současného dodržení standardů a parametrů, upřesněním RPD oproti DZS došlo k nadvýšení rozsahu izolací a potřeby lešení pro oddíl VZT, bylo doplněno nucené větrání do skladu chemikálií, odvětrání prostor s ozonizací a odvětrání prostoru průplavu, některé díly potrubí byly doplněny včetně tepelné izolace, bylo doplněno nerezové příslušenství větracích štěrbin.

Výše uvedené změny nejsou uvedeny v KS. Byly řešeny na kontrolních dnech stavby za účasti zástupců Koncesionáře, Zadavatele, GDS, NI, technického dozoru investora (dále jen „TDI“), generálního architekta (dále jen „GA“) a generálního projektanta (dále jen „GP“).

# SO 02 – Letní šatny

Na základě žádosti provozovatele bylo z provozních důvodů doplněno zastropení prostor pro plavčíka.

Při realizaci stavby došlo k navýšení výměr pilot na základě inženýrsko-geologických podmínek a požadavků statika v souvislosti se změnou (upřesněním) zatěžovacích účinků (nadvýšení ceny). Byla řešena změna technologie zpevňování hornin konstrukcí, původní řešení nahrazeno vhodnějším řešením z hlediska provádění, doplněny drenáže a drenážní šachty – technická nutnost. Pro svislé železobetonové konstrukce byl zvolen kvalitnější beton, část ŽB příček byla nahrazena zděnými z důvodu vedení instalací. V rámci rozpočtu došlo ke změně zatřídění položek v oddílech zdi podpěrné a volné, stěny a příčky. Některé další oddíly z rozpočtu byly zrušeny – položky převedeny do příbuzných oddílů (akustická a protiotřesová opatření - položky byly převedeny do oddílu tepelných izolací, zrušen oddíl doplňující konstrukce a práce). Navíc v rozpočtu doplněn oddíl  – lešení a stavební výtahy, tato položka v DZS chyběla, v rámci RDS byla doplněna a oceněna.

Tloušťka tepelných izolací byla zvýšena v souladu s požadavky příslušných norem a byla použita kvalitativně lepší izolace (s vyšší jednotkovou cenou). Došlo k zásadnímu snížení rozsahu klempířských prací v souvislosti se změnou zastřešení (původně navrženo zastřešení polykarbonátovými oblouky, nyní zastřešení speciální membránou na ocelové konstrukci). Výškově byla sjednocena atika u ochozu objektů SO-01 a SO-02, zrušeno oplechování atiky s madlem (nahrazeno zbroušením povrchu) – architektonické důvody.

Byl zvýšen standard dlažeb na základě vzorkování a výběru GA (vyšší jednotková cena za materiál),  doplněny liniové žlaby v podlahách místo vpustí (vhodnější řešení z hlediska spádování podlah). Sprchy byly doplněny o sklopná sedátka pro invalidy, jistící a bezpečnostní madla (požadavek NIPI), sprchy byly řešeny jako volné bez omezujících boxů, ocelová konstrukce pro uchycení rolovacích mříží byla z konstrukčních důvodů doplněna o další nosné prvky, výměry bezpečnostních rolet u restaurace byly na podkladě RPD upřesněny, nerezový žlab pro vedení instalací byl nahrazen žlabem pozinkovaným s opláštěním (vzhledové  přizpůsobení okolním konstrukcím).

Keramická dlažba podél objektu letních šaten byla nahrazena betonovou z důvodu sjednocení povrchu s okolními plochami. Dlažba na ochoze byla nahrazena dlažbou na terčích  - vhodnější technické řešení (v rozpočtu byla přeřazena do oddílu 059).

V souvislosti se změnou skladeb konstrukcí došlo i ke změně hydroizolace, upřesnění typu krystalické izolace a doplnění geotextilie (nadvýšení ceny oddílu).

Při stavbě byla řešena estetizace objektu SO-02, tj. změna fasádních prvků (dveří, oken a žaluzií) na základě doporučení GA (např. vstupní dveře z masívu s prosklením atp.)

Byla realizována změna umístění svítidel – technická nutnost. Původně navržené zavěšení na lankách nebylo možno použít ve venkovním prostředí, je nutné kotvení svítidel k pevným konstrukcím.

Ve vzduchotechnice byly doplněny tlumiče hluku, vývod od digestoře vyveden mimo zastřešení. V rámci RPD ústředního vytápění byla upravena velikost otopných těles a zesílena tepelná izolace rozvodů. Na žádost dodavatele zastřešení byla řešena změna hromosvodů (snaha o minimalizaci prostupů střešními konstrukcemi).

V rámci RPD bylo nutné upravit rozsah i cenu slaboproudých zařízení v tomto objektu, neboť byly v rámci dokumentace pro zadání stavby v oceněném výkazu výměr značně podhodnoceny.

Výše uvedené změny nejsou podrobně popsány v KS. Byly řešeny na kontrolních dnech stavby za účasti zástupců Koncesionáře, Zadavatele, GDS, NI, TDI, GA a GP.

# SO 04 – letní bazény

Původně navržená keramická dlažba na schodech do bazénu byla nahrazena pohledovým betonem z arch. důvodů v návaznosti na okolní konstrukce.

# SO 05 –Tobogánová venkovní věž

Tvar tobogánové schodišťové věže byl přizpůsoben novému řešení venkovního tobogánu a skluzavky,  schodišťové stupně a podesty jsou realizovány z polymerbetonu – provozně a technicky vhodnější řešení. Na základě požadavku stavebního úřadu bylo upraveno členění zábradlí (provoz pro děti – nutná  hustější výplň).

Byl pozměněn způsob zakládání v souvislosti s požadavky zodpovědného statika ocelových konstrukcí,  zrušeny piloty, doplněny základové patky (do objektu zahrnuty i patky pro ocelovou nosnou konstrukci vnitřního tobogánu).

Kromě změny členění zábradlí a změny zakládání jsou výše uvedené změny zahrnuty v KS (Dodatek č. 1).

  - Rekapitulace změn v rámci inženýrských objektů, které nejsou obsaženy v KS nebo zde nejsou dostatečně podrobně popsány

# SO 07 – kanalizace dešťová a přípojky

V rámci realizace bylo doplněno odkanalizování ploch za objektem S0-01 – technická nutnost.

Veškeré potrubí z trub žebrovaných a korugovaných bylo nahrazeno potrubím PVC KG - kvalitativně vhodnější materiál.

# SO 09 – horkovod

Byla doplněna rozvaděčová skříň MIS 1b – technická nutnost.

# SO 11 – venkovní osvětlení veřejné

Kromě odsouhlasené a v KS (Dodatek č. 3) uvedené změny trasy a rozsahu tohoto objektu bylo v rámci stavby nutno doplnit základy sloupů VO včetně souvisejících prací a doplnit svorky a ukončení kabelů záklopkami.

# SO 12 – venkovní osvětlení areálové

Kromě odsouhlasené a v KS (Dodatek č. 3) uvedené změny trasy a rozsahu tohoto objektu bylo v rámci stavby nutno doplnit základy sloupů VO včetně souvisejících prací a doplnit svorky a ukončení kabelů záklopkami.

Změna napojení svítidel - v RDS řešeno použitím odbočných spojek, technická nutnost.

# SO 13 – venkovní slaboproudé rozvody

Kromě odsouhlasené a v KS (Dodatek č. 3) uvedené změny trasy a rozsahu tohoto objektu bylo v rámci stavby nutno doplnit rezervní rozvaděč pro venkovní bazén a sloup pro umístění SLP technologie.

SO 15 – Komunikace, parking, chodníky veřejné , SO 16 - Komunikace, parking, chodníky - areálové

V rámci realizace došlo ke změně rozsahu a výměr ve vazbě na napojení sousedního pozemku a upřesnění dokumentace ve stupni RPD. Byla realizována změna skladby vrstev na základě zjištění skutečného stavu po obnažení podloží – místo geotextilí provedena úprava podkladu stabilizovaným vápnem, změna tloušťky vrstev, materiálu na zásypy, byl upřesněn typ dlažeb, přídlažby a obrub na základě vzorkování a výběru GA (vyšší jednotková cena), doplněno vyčištění příkopu v ulici I.P.Pavlova (technická nutnost) a provedena úprava cyklostezky u přechodu na ulici I.P.Pavlova (požadavek  MmOl  a SÚ v souvislosti s realizací přístupového chodníku po 2. straně ulice  I.P.Pavlova  - investice města). Dlážděné plochy objektu S0-16 byly rozšířeny na úkor asfaltových z důvodu vedení horkovodu a požadavku Dalkia na rozebíratelný povrch.

# SO 17 – drobná architektura

Již při zpracování RPD došlo ke změně množství výrobků a jejich specifikace. Bylo doplněno ochranné zábradlí u výplavového bazénu, změněn typ stojanu za vhodnější a realizován menší počet stojanů,  kamenné zídky byly nahrazeny zídkami z pohledového betonu, materiálově upřesněn mlžič a pítka.

# SO 18 – zahradní úpravy

Změny vyplývají z rozšíření areálu, doplnění objektu SO-02 část C a řešení návaznosti na sousední parcelu t.j. změna rozmístění atrakcí, zeleně a doplnění opěrných zídek, již byly uvedeny v KS (Dodatek č. 1).

Dále bylo při realizaci řešeno doplnění rampy pro imobilní, schůdků pro plavčíka, změna materiálu zídek z hygienický důvodů (místo kamenných obkladů navrženy zídky z pohledového betonu se zákrytovými hlavami k sezení, v nutném rozsahu zábradlí), upřesnění založení zídek (vyšší nároky na statiku, doplnění hydroizolací) - technicky kvalitnější řešení.

Pozměněn rozsah zeleně, snížen počet stromů za objektem SO-01 z důvodu zbudování vodovodu, navrženy stromy s větším průměrem (vyšší jednotkové ceny), místo původně navrženého trávníku výsevem řešeny travní koberce (z časových důvodů ve vazbě na klimatické podmínky v daném období).

# SO 20 – ZavlaŽování

V rámci realizace bylo nutno vybudovat větší akumulační nádrž - její využití je i pro sousední parcelu 1081/37 (výhledová plocha). V čerpací stanici realizováno jen 1 čerpadlo (rezervní není nutné - servis v místě), byly doplněny elektrorozvody v souvislosti se změnou umístění studny na sousední parcelu, upřesněny položek a výměry v rámci stupně  RPD.

# SO 21 – opěrné zdi a oplocení

Kromě již odsouhlasené a v KS (Dodatek č. 3) uvedené změny řešení opěrné zdi na hranici areálu Aquaparku s bránou pro vstup na parcelu 1081/37 bylo do nákladů stavby zahrnuto kompletní oplocení kolem rozšířené plochy areálu, dále byla řešena změna oplocení zásobovacího dvora - záměna z poplastovaného pletiva za pozinkované (architektonické důvody ) a změna typu oplocení. U opěrné zdi na hranici Aquaparku a parcely 1081/37 byla v rámci RPD upřesněno nutné množství výztuže (značný nárůst) – technická nutnost.

# SO 22 – Zpevněné plochy kolem bazénů

V rámci realizace byla řešena změna typu dlažby na základě vzorkování a výběru GA (do velkoformátové dlažby doplněna maloformátová), větší počet vpustí a delší trasy odvodňovacího potrubí souvislosti s rozšířením ploch a změnou kladečských plánů, doplněna hydroizolace v místě kladení dlažby a terče.

  - Rekapitulace změn v rámci provozních souborů, které nejsou obsaženy v KS nebo zde nejsou dostatečně podrobně popsány

# PS 106 – provozní rozvod silnoproudu, PS 107 –  MaR, MaR SO-01

Kromě již odsouhlaseného zrušení EIB a SCADA a nahrazení systémem MaR byly realizovány i další změny provozního rozvodu silnoproudu a měření a regulace v průběhu stavby, které vyvolala změna bazénové technologie -  změna počtu a typu rozvaděčů, typů a délek kabelových tras, čidel, regulačních ventilů, počtů vstupů a výstupů MaR, doplnění ovládání atrakcí ze systému MaR, doplnění bezpečnostních prvků.

Vzhledem k vzájemným vazbám byl k provozním souborům PS 106 a PS 107 přiřazen i oddíl  MaR SO-01.

# PS 110 – Gastroprovoz SO-02

Do tohoto objektu byl přemístěn z SO-01 nerezový stůl s dvířky, kde neměl využití. Z ceny vyjmut nerezový nástavec na reklamní panely, chladící skříň s prosklenými dveřmi a distributor zmrzliny (dodávka výrobců nealko a zmrzliny).

# PS 113 – Hromosvod

Původně navržený aktivní hromosvod bylo nutno nahradit v souladu s ČSN 62 305, což je obsaženo v odsouhlasené realizační dokumentaci a KS (Dodatek č. 1). Hromosvod byl v průběhu realizace doplněn i v části dodatečně navrženého zastřešení letní restaurace – technická nutnost. Oproti RPD byl ponížen počet vývodů nad střechu objektu v části SO-02 – snaha o minimalizaci prostupů střechou.

# PS 117 – Náhradní zdroj

V rámci realizace doplněno uzemnění – technická nutnost.

# PS 118 – Zařízení pro odvod kouře a tepla

Z provozního souboru byly přesunuty do stavebního objektu SO-01 do příslušných oddílů výplně požárních otvorů pro přívod vzduchu, požární rolety a clony (Uvedeno v KS – Dodatek č. 3).

V rámci realizační dokumentace došlo rovněž k přesunu ovládacích skříněk a kabelů do oddílů elektro a MaR SO-01, navíc bylo doplněno do ZOKT potrubí a příslušenství  k ventilátorům, požární izolace a lešení.

  - Rekapitulace změn v rámci vestavěného a mobilního interiéru a vybavení,  které nejsou obsaženy v KS nebo zde nejsou dostatečně podrobně popsány

# vestavěný a mobilní interiér

Komplexní změna interiéru proběhla v souvislosti se změnou dispozic, využitím nových materiálů u prvků mobilního a vestavěného interiéru a byla zahrnuta do realizační dokumentace interiéru, která byla odsouhlasena.

Následně v průběhu realizace došlo ještě k drobným změnám. V souvislosti s požadavkem NIPI byly sníženy všechny pulty v určité části pro obsluhu invalidních osob. Další drobné změny prvků vestavěného a mobilního interiéru oproti RPD byly realizovány na základě vzorkování, výběru GA, technických možností dodavatele a na základě požadavků provozu (např. přidání police k dětskému brouzdališti, zrušení velkých polic u saun, doplnění počtu trezorků v SO-02, převod poutačů a info tabulí do souboru informativní grafiky, doplnění sníženého podhledu se svítidly nad barem ve 3.NP, doplnění 2 ks převlékacích kabin do prodejny v 1.NP, doplnění skříně, kancelářského stolu a  židle do  SO-02, doplnění 2 ks lavic s věšáky, změna typu kancelářských židlí apod.

Někde došlo k přesunu prvků z interiéru dle RPD do objektu SO-01 – stěna zábradlí  na terase ve 3.NP, nerezové roury pro uložení duší, dřevěná podlaha na terase ve 3.NP a na terase VIP sauny.

Změny interiéru jsou zahrnuty ve Smlouvě o dílo číslo 1060/00/INT ze dne 5.5.2009.

K významné změně došlo na základě zrušení 4 .NP, změny 3.NP a požadavků provozovatele v části Vybavení objektu. V KS (Dodatek č. 4) již obsahuje dispoziční změny související se zrušením vybavení aerobiku, posilovny, spinningu a dále zrušení traktoru, nářadí a vybavení v souvislosti s prováděním zahradnických prací najímanou firmou.

Následně byly zrušeny další položky na základě upřesnění požadavků provozovatele, které nebudou z hlediska provozu nutné – promítací technika do salonku (který byl zrušen v rámci dispozičních změn),  úklidový stroj pro dlažby vnitřních bazénů, úklidové stroje bazénové haly, bazénové vysavače pro malé bazény, úklidový stroj pro dlažbu venkovních bazénů (úklid bude zajišťován najímanou firmou). Nebyl realizován ani návrh loga pro venkovní vstup a reklamní plochy.

Do nákladů vybavení nebyly zahrnuty položky uvedené v DZS a související s vybavením restaurací, které zajistili na své náklady např. dodavatelé nápojů nebo byly tyto položky již součástí vybavení gastro.

Do Vybavení objektu byl doplněn hlavní nápis Aquapark vč. ocelové konstrukce nad vstupem, nápis na JZ fasádě,  bylo upřesněno vybavení původně navrženého „Junglelandu“ nyní koncipované jako „Vodní svět“ (úprava rozsahu a snížení ceny), zvýšen počet velkoplošných obrazovek, 4 původně navržená solária nahrazena kvalitativně vhodnějšími 3 ks solárií, doplněn kryt rolety výplavového bazénu (provozní nutnost), dětská hračka nosorožec. Na základě požadavků NIPI doplněno zvedací zařízení pro invalidy, vozíky pro zdravotně postižené a hlasový majáček pro nevidomé.

Do vybavení byly zařazeny další položky nutné pro provoz z hlediska údržby a úklidu, čipová média pro možnost abonentního prodeje a zaměstnanecké čipy, pokladní terminály, pokladní systém pro gastroprovoz, pokladní místa, systém generálního klíče, nábytkové trezory, blokování výtahu a doplnění přístupového bodu na ID karty, informační panel gastra u vstupu, ochranné sítě proti ptákům v SO-02 mezi zastřešením a stěnovou konstrukcí, žaluzie proti slunci v kancelářích, dodatečná plnoplošná výplň do oplocení z důvodu zvýšení intimity areálu a nutné doplňující vybavení gastro.  Upřesněn byl rozsah a finanční vyčíslení tzv. „prvního“ naplnění objektu.

Vzhledem k úsporám ve Vybavení objektu z důvodu provozních změn byly do části Vybavení objektu zahrnuty stavební objekty včetně kompletního vybavení, které byly realizovány na parcele 1081/37 – beach volejbalové hřiště, opěrná stěna (tribuna), sadové úpravy, závlahový systém, zbudování bočního vstupu včetně pokladny a zázemí hřiště, chodník od vstupu k terase a schodiště z terasy na tento chodník.

Rovněž byly do Vybavení objektu zahrnuty dodatečné úpravy VZT a klimatizace „Junglelandu“. Nutnost jejich realizace vyplynula až po zahájení provozu na základě měření skutečných teplot dosahovaných v letním období v daných prostorách. Požadavky na snížení teploty byly uplatněny  dodavateli  technologií a provozovatelem.

Změny vybavení oproti DZS jsou zahrnuty ve Smlouvě o dílo číslo 1060/00/INT ze dne 5.5.2009.

  - Rekapitulace změn v rámci bazénové technologie a zařízení gastro v objektu SO-01,  které nejsou obsaženy v KS nebo zde nejsou dostatečně podrobně popsány

# PS 101, 102 –  Bazénová technologie

Technologie navržená společností ATZWANGER se  koncepčně liší od technologie navržené v rámci DZS společností CENTROPROJEKT, nové řešení je v souladu s předpisy platnými v ČR (Vyhláška 135/2004 Sb.) a je popsáno v RPD, dokumentaci skutečného provedení a v KS (Dodatek č. 4, Příloha č. 7).

Zpracovaná RPD bazénové technologie byla odsouhlasena zástupci Zadavatele, Koncesionářem, NI, TDI a GP.  Současně byla v rámci řízení Změny stavby před dokončením schválena orgány státní správy. Změna oproti původní dokumentaci pro stavební povolení (vodoprávní rozhodnutí) byla rovněž akceptována OŽP MmOl v rámci Rozhodnutí o uvedení do zkušebního provozu.

Drobné změny, které v rámci stavby probíhaly nad rámec RPD byly zejména - posílení bezpečnosti doplněním čidel ozonu, doplnění výstražných sirén, označení potrubí dle požadavků IBP a platných předpisů, změna rozmístění některých zařízení atp.

# PS 109 –  Gastroprovoz SO-01

Zásadní změny v gastroprovozu SO-01 byly řešeny již v RPD tohoto provozního souboru. Byly to především změny ve 3.NP související se změnami dispozičního řešení (zrušení baru u fitnes, rozšíření baru pro saunu včetně části pro mokré a suché návštěvníky bazénové haly) a jsou pospány v KS (Dodatek č. 4, Příloha č. 7).

Proti původně uvažované koncepci o pronájmu prostor gastro je v současné době tento provozován Koncesionářem. Z tohoto důvodu  došlo v  průběhu realizace stavby ke změnám v souvislosti s požadavky provozovatele. Některé prvky zařízení byly nahrazeny jinými, jiné byly zrušeny, některé navíc doplněny. Doplněny byly do tohoto provozního souboru i položky „Ostatní“ , které dle DZS v provozním souboru PS 109 nebyly obsaženy (např.nádobí, drobné kuchyňské pomůcky, výrobník ledové tříště apod.)

Změny v provozních souborech PS 101, 102,108, 109 jsou podrobně uvedeny v Dodatku č. 1 (ze dne 5.5.2009) ke Smlouvě o dílo číslo 1060/00/LEA (ze dne 9.10.2008) na dodávku a montáž provozních souborů PS 101, PS 102, PS 108 a PS 109.

  - Závěr

Nezávislý inspektor tímto konstatuje následující:

- Zásadní změny stavby „Aquapark Olomouc“ oproti DZS a KS byly zapracovány do odsouhlasené RPD stavby a byly popsány v KS (v Dodatcích č. 1, 2, 3, 4).

- Drobné změny, které byly v rámci realizace stavby řešeny po uzavření Dodatků č. 3 a 4 KS nebylo nutné na základě písemného souhlasu pověřeného zástupce zadavatele JUDr. Majora (dopis č.j. SmOl/OKP/103/62/2009/MŠ ze dne 1.4.2009) řešit postupem uvedeným v čl. 29 KS.

- Některé změny řešené v rámci realizace stavby a zapracované do Dokumentace skutečného provedení a Závěrečného vyhodnocení nákladů stavby nemohly být v Dodatcích č. 1, 2, 3 a 4 KS podrobně a jednoznačně popsány, neboť vznikly následně až po jejich uzavření. Především se jedná o změny, které vycházejí z Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 1060/00/LEA na dodávku a montáž provozních souborů stavby PS 101, PS 102, PS 108 a PS 109 ze dne 5.5.2009 a ze Smlouvy o dílo číslo 1060/00/INT na dodávku a montáž interiérů, mobilních prvků, vestavěných prvků a dalšího vybavení stavby ze dne 5.5.2009 ve znění pozdějších dodatků.

- Po podrobné kontrole Návrhu Závěrečného vyhodnocení stavby se zahrnutím veškerých změn, který byl předložen NI a Zástupci Zadavatele k posouzení (Souhrnná bilance „Návrhu“ je Přílohou č. 1 DZ), tito konstatují změnu ceny některých stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů proti Krycímu listu stavební části Projektu (Dodatek č. 4 KS).

- Výše uvedené změny neměly vliv na celkovou finanční bilanci stavby, nesnížili kvalitu ani funkčnost stavby a byly projednány na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech či dalších jednáních a provedeny se souhlasem zástupců Koncesionáře, Zadavatele, GDS, NI, TDI, GA a GP.

- Stavba byla dokončena v souladu s KS ze dne 30.11.2007 ve znění jejích Dodatků.

Výše uvedené drobné změny Projektu budou zohledněny v aktualizované Příloze č. 2 Koncesní smlouvy „Popis Sekcí“ a v Příloze č. 7 Koncesní smlouvy „Požadavky na Zařízení“ a následně vypořádány způsobem popsaným v návrhu Dodatku č. 5 KS, který je Přílohou č. 2 DZ.

- Upřesnění definice Ročního Služebného

Koncesionář byl svým daňovým poradcem a auditorem upozorněn, že z pohledu zákona o DPH není ze stávající platné definice Ročního Služebného popsané v Koncesní smlouvě ze dne 30.11.2007 zcela zřejmé, zda-li se jedná o dotaci k ceně (podléhá DPH) nebo o dotaci k hospodářskému výsledku (nepodléhá DPH).

Pro vyloučení všech pochybností Koncesionář navrhuje provést upřesnění definice Ročního Služebného formou Dodatku č. 5 Koncesní smlouvy v následujícím znění:

„Roční Služebné“ znamená částku stanovenou za každý konkrétní Rok podle údajů  uvedených v příloze č. 9 této Smlouvy; pro vyloučení pochybností Zadavatel a Koncesionář souhlasně uvádějí, že se nejedná o dotaci k ceně, ale o dotaci k výsledku hospodaření určené k pokrytí účetní ztráty společnosti (Koncesionáře), přičemž smluvně odsouhlasené částky uvedené v Příloze č. 9 této Smlouvy určené k pokrytí účetní ztráty jsou považovány za částky maximálně možné.“

- aktualizace provozní doby zařízení

Podle Koncesionářem provedeného vyhodnocení návštěvnosti Zařízení v ranních hodinách vyplývá, že návštěvnost v době od 7:00 do 9:00 je minimální (cca 2%). Obecně se tato provozní doba používá u plaveckých bazénů, kdy ráno chodí kondičně plavat veřejnost. Podobná zařízení, která jsou zaměřena na atrakce (Aquapalace Čestlice, Centrum Babylon Liberec) mají provozní dobu až od 10:00 hod.

Proto Koncesionář navrhuje provést úpravu provozní doby Zařízení dle níže uvedené tabulky. Z pohledu provozu tento návrh přinese úsporu provozních nákladů (energie, osobní) a vytvoření rezervy pro speciální programy, které by mohly případně začínat od 8:00 hod.

Spolu s tímto Koncesionář žádá Zadavatele o dodatečnou úpravu znění Přílohy č. 6 „Požadavky na Služby“ Koncesní smlouvy tak, aby bylo nadále možné flexibilně měnit provozní dobu dle požadavků provozu a klientů. Změna provozní doby by byla možná pouze na základě písemného oznámení Koncesionáře doručeného Zástupci Zadavatele a jeho souhlasu. V současnosti je toto možné provést pouze písemným souhlasem statutárního zástupce SmOl formou dodatku Koncesní smlouvy po předchozím odsouhlasení ze strany RMO a ZMO.

# Úprava provozní doby Zařízení

| Sekce | Otevírací doba Po, Út, St, Čt, Pá | Otevírací doba So, Ne |
| --- | --- | --- |
| Bazénová hala v SO-01 s příslušenstvím | 09:00 – 22:00 | 09:00 – 22:00 |
| Sauna ve 3.NP s příslušenstvím | 14:00 – 22:00 | 10:00 – 22:00 |
| Vodní svět | 10:00 – 19:00 | 09:00 – 20:00 |
| Prodejna | 16:00 – 19:00 | 10:00 – 20:00 |
| Restaurace v SO-01 | 10:00 – 22:00 | 10:00 – 22:00 |
| Bistro | 09:00 – 22:00 | 09:00 – 22:00 |
| Masáže | 10:00 – 22:00 | 09:00 – 22:00 |
| Solária | 09:00 – 22:00 | 09:00 – 22:00 |

Výše uvedené změny budou zohledněny v aktualizované Příloze č. 6 Koncesní smlouvy „Požadavky na Služby“ a vypořádány způsobem popsaným v návrhu Dodatku č. 5 KS, který je Přílohou č. 2 DZ.

- Aktualizace Seznamu smluv uzavřených Koncesionářem

V období od února 2009 do dokončení stavby a zprovoznění Zařízení došlo k uzavření dalších subdodavatelských smluv týkajících se realizace stavby a následného zahájení provozu, které dosud nebyly popsány v materiálech předložených Zadavateli.

Aktualizovaný seznam subdodavatelů bude zohledněn v Příloze č. 8 Koncesní smlouvy „Seznam smluv uzavřených Koncesionářem za účelem plnění povinností z této Smlouvy“ a vypořádán způsobem uvedeným v Dodatku č. 5 KS, který je Přílohou č. 2 DZ.

- Financování části majetku formou leasingu

Koncesionář v souladu s podmínkami Koncesní smlouvy ze dne 30.11.2007 pořídil část Zařízení Aquaparku Olomouc o souhrnné výši 42.305.386 Kč bez DPH formou leasingu. Tato část sestává z provozních souborů: „PS 101 – Bazénová technologie vnitřních bazénů, PS 102 – Venkovní bazény včetně bazénové technologie, PS 108 – Ozonizace a PS 109 – Gastroprovoz SO – 01, 1.NP, 2.NP, 3.NP“.

Koncesionář je leasingovým nájemcem výše uvedených provozních souborů, přičemž jejich vlastníkem je leasingová společnost úvěrující banky, konkrétně společnost s Autoleasing, a.s., Střelničná 8/1680, Praha 8, PSČ 180 00, IČ: 27089444. Zbývající část Zařízení aquaparku je ve vlastnictví Koncesionáře.

- Věcné břemeno – ČEZ

Obchodní společnost ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem  Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 27232425, je vlastníkem a provozovatelem zařízení distribuční soustavy elektrizační soustavy energetického zařízení „Podzemní kabel VN (VN+RVN) AXEKVCY“ v délce  2 x 2 bm, které se nachází na pozemku parc. č. 1081/88 ve vlastnictví projektové společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s., zapsaného v katastru nemovitostí, vedeného Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm v Olomouci, na  LV č. 1703  pro obec Olomouc, k.ú. Slavonín.

Tato společnost požádala Koncesionáře podle ust. § 25 odst. 5. zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, o úplatné zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni zřizování a provozování zařízení distribučního soustavy, a to k části výše uvedeného pozemku vymezené v Geometrickém plánu pro vyznačení věcného břemene č. 1045-495/2008 ze dne 6.5.2009 (viz Příloha č. 3 DZ), za úplatu ve výši 500 Kč bez DPH.

- Nominace na valnou hromadu

Vzhledem k potřebě svolat valnou hromadu ke schválení zejména smlouvy o zástavě movitých věcí společnosti, jakož i projednání ostatních navržených bodů programu valné hromady, je třeba dle zákona o obcích delegovat Zástupce Zadavatele na valnou hromadu, konanou dne 4.12.2009 (případně dne 7.12.2009). Dle § 84 je zastupitelstvu vyhrazeno delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast.

Koncesionář navrhuje následující program valné hromady:

- zahájení, organizační záležitosti, volba orgánů valné hromady,

- schválení konečného znění smluv o zřízení věcných břemen, nájemních smluv a smluv uzavřených s osobami jsoucími se společností v koncernu (§ 66a, ve spojení s § 196a odst. 3 obchodního zákoníku)

- schválení změny úvěrové smlouvy a schválení zajištění úvěrové smlouvy formou zástavy movitého majetku,

- organizační a různé záležitosti společnosti,

- závěr.

# Návrh na řešení:

- ZMO bere na vědomí předloženou DZ.

- ZMO schvaluje souhrnnou bilanci dle bodu č. 1 DZ.

- ZMO souhlasí s postupem uvedeným v bodě č. 2 DZ.

- ZMO souhlasí s návrhem uvedeným v bodě č. 3 DZ.

- ZMO souhlasí s návrhem uvedeným v bodě č. 4 DZ.

- ZMO schvaluje uzavření Dodatku č. 5 Koncesní smlouvy se společností AQUAPARK OLOMOUC, a.s. dle bodů č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 DZ a jmenuje Zástupce Zadavatele – primátora Martina Novotného jako osobu zplnomocněnou k podpisu Dodatku č. 5 Koncesní smlouvy.

- ZMO schvaluje nabytí vlastnictví části Zařízení Koncesionáře třetí osobou dle bodu č. 5 DZ.

- ZMO schvaluje záměr Koncesionáře zřídit právo odpovídající věcnému břemeni dle bodu č. 6 DZ.

- ZMO schvaluje JUDr. Martina Majora jako zástupce SmOl a Martina Novotného jako náhradníka na valnou hromadu společnosti AQUAPARK OLOMOUC a.s. dle bodu č. 7 DZ.