Příloha usnesení č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU OLOMOUC

NÁVRH ZMĚNY Č.VIII

LOKALITY Č.1,2,6,7,8,9,10,15,16,18

OBSAH NÁVRHU ZMĚNY Č.VIII

A NÁVRH ZÁVAZNÉ ČÁSTI ZMĚNY Č.VIII

POŘIZOVATEL:                                                                                          ZPRACOVATEL:

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE                                ALFAPROJEKT OLOMOUC.A.S.

ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE                                                                  ÚNOR 2003

OBSAH:

A. OBSAH NÁVRHU ZMĚNy č.VIii ÚPNSÚ  OLOMOUC	2

a.1. OBSAH DOKUMENTACE	4

B. ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ:	8

C. ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU - Regulativy uspořádání území	9

C.2. zásady FUNKČNÍho uspoŘádání území a funkČní regulace	9

C.3.  ZÁVAZNÉ ZÁSADY ŘEŠENÍ DOPRAVY	16

C.4. ZÁVAZNÉ ZÁSADY ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY	16

C.4.2  ZÁSOBOVÁNÍ VODOU	16

C.4.3.  KANALIZACE	16

C.4.4. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM	17

C.4.5.  ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM	17

C.4.6.  ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ	17

c.6. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ stavby	17

OBSAH NÁVRHU ZMĚNY č.vIII ÚPnSÚ OLOMOUC A NÁVRH ZÁVAZNÉ ČÁSTI Změny VE FORMĚ REGULATIVŮ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ

# A. OBSAH NÁVRHU ZMĚNy č.VIii ÚPNSÚ  OLOMOUC

Návrh Změny č.VIII ÚPnSÚ Olomouc obsahuje lokality:

#### VIII/1: NEMILANY – SOKOLOVNA, BYDLENÍ

Vyčlenění objektu bývalé sokolovny a přilehlých pozemků ze sportovních ploch a jejich zařazení do návrhových ploch bydlení vzhledem k záměru rekonstrukce objektu sokolovny pro bydlení. Úbytek sportovní plochy v daném území je nahrazen rozšířením stávající sportovní plochy ve vlastnictví Sokola Nemilany.

#### VIII/2: NEŘEDÍN – „U DVORŮ“, BYDLENÍ

Vymezení plochy pro individuální  bydlení v části navržené parkové zeleně, rozšíření zastavitelného území. Plocha volně navazuje na stávající zástavbu Neředína, její rozsah respektuje stávající pěší vazby v území a možnost přístupu k zadním částem pozemků stávající zástavby pro případ jejich využití pro výstavbu.

#### VIII /6: CHOMOUTOV – ULICE ZA MORAVOU, BYDLENÍ

Rozšíření rozvojové plochy bydlení, tj. i zastavitelného území po navrženou protipovodňovou hráz, koordinováno s návrhem Změny č.IX.

#### VIII /7: NOVÁ ULICE – ULICE NA TRATI, BYDLENÍ

Potvrzení stávající funkce smíšeného bydlení na pozemku zahrnujícím rodinný domek a skupinu řadových garáží, vyčlenění této plochy z návrhových ploch zeleně. Změna se uskuteční v současně zastavěném území.

#### VIII /8: CHVÁLKOVICE – ŠVABINSKÉHO ULICE, BYDLENÍ

Zahrnutí části plochy stávající parkové zeleně do stávající sousední plochy bydlení „BV“, tím dojde k uvedení stavu do souladu se skutečným využíváním území a stavem dle MEN. Změna se netýká návrhových ploch ÚPnSÚ a uskuteční se v současně zastavěném území.

#### VIII /9: NEŘEDÍN – „NIVY“, BYDLENÍ

Rozšíření rozvojové plochy pro bydlení, navazující na obytný soubor Na vršku, i do větší části ploch v ÚPnSÚ vyhrazených pro rekreační zeleň mezi původní hranicí navržené zástavby a rybníčkem v Neředíně.  Návrh zahrnuje nemotoristickou trasu od rybníčku do lokality Na vršku. Návrhem Změny se rozšiřuje  zastavitelné území.

#### VIII /10: DROŽDÍN – JESENICKÁ, BYDLENÍ

Lokalita nevelkého rozsahu ve svažitém území. Přístupná je ze stávající účelové komunikace. Vzhledem ke konfiguraci terénu bylo pořízeno v rámci změny územního plánu geologické posouzení řešeného území. Návrhem změny dochází k rozšíření zastavitelného území.

#### VIII/15: NEŘEDÍN, ŘEPČÍN – POLITICKÝCH  VĚZŇŮ, DOPRAVA

Zrušení prodloužení ulice Okružní k areálu obchodního centra GLOBUS navržené v ÚPnSÚ, koridorem zůstane vedena jen nemotoristická trasa. Návrh Změny se uskuteční v současně zastavěném území.

#### VIII/16: NEŘEDÍN – „ZÁPADNÍ  TANGENTA“, PLOCHY ZELENĚ

Návrh ploch zeleně podél Západní tangenty včetně křižovatek MÚK Slavonín a okružní Řepčín s cílem vytvořit clonu zeleně vůči nejbližší okolní zástavbě, zejména tam, kde není dostatečně chráněna terénním reliéfem, leží v nižší poloze pod dopravní stavbou nebo po směru převládajících větrů, a lépe začlenit rozsáhlou liniovou stavbu s velkými křižovatkami do mírně zvlněné krajiny.

Součástí návrhu je úprava a doplnění polních cest sloužících mj. pro vedení cykloturistických tras: úprava přeložky úseku trasy „Vápenické cesty“ v okolí velké okružní křižovatky a doplnění nové trasy vedené od ukončení dnešní  silnice do Topolan  před R35 směrem k severu podél R 35 a dále k prachárně Neředín.

Návrhem Změny se nemění současně zastavěné ani zastavitelné území.

#### VIII/18: HODOLANY – J. V. PAVELKY,

Navržená plocha výroby původně v k.ú. Bystrovany. Na základě rozhodnutí o změně hranice mezi k.ú. Hodolany a k.ú. Bystrovany je v rámci návrhu změny č. VIII plocha začleněna do výrobní zóny v k.ú. Hodolany. Navazuje na stávající výrobní areály, dopravně přístupná ze stávající obslužné komunikace.

## a.1. OBSAH DOKUMENTACE

Návrh Změny č. VIII  ÚPnSÚ Olomouc obsahuje části:

##### a. Grafickou část:

V  návrhu Změny č. VIII  ÚPnSÚ Olomouc jsou doloženy výkresy, ve kterých dojde ke změně grafické části ÚPnSÚ. Výkresy jsou doloženy v měřítku shodném s výkresy ÚPnSÚ, ve formě příložky zachycující jevy, které doznávají změn, rušené jevy, s výjimkou ploch, které jsou překryty jinou plochou návrhu, jsou označeny černými křížky (linie) nebo tmavě modrou šrafou (plochy).

Návrhem Změny č. VIII  ÚPnSÚ Olomouc jsou dotčeny následující výkresy:

V souhrnné části Změny:

č.1 - širší vztahy (v rámci města) - doloženo ve formě výkresu „Schéma lokalit řešených Změnou č.VIII“.

Dále jsou to výkresy  pro jednotlivé lokality, doložené na uvedených mapových listech. V zájmu úspory jsou lokality č. 2, 7, 9 15 na listu Olomouc 9-0 a dále lokalita č. 10 na listu Šternberk 6-9.

#### Lokalita VIII/1: mapový list olomouc 9-2:

2 – urbanistická část, výkres č. 2b – funkční využití a regulace, limity využití území

6 – energetika, výkres č. 6c – Zásobování plynem

Výkresy:

3 – životní prostředí

4 – doprava

5 – vodní hospodářství

7 – zemědělská část

8 – veřejně prospěšné stavby

nejsou  návrhem Změny dotčeny

#### Lokality VIII/2, 7, 9, 15: mapový list olomouc 9-0

2 – urbanistická část, výkres č. 2b – funkční využití a regulace, limity využití území

3 – životní prostředí, výkres č. 3c – Systém zeleně a ochrany krajiny (jen lok. VIII/ 2,7,9)

4 – doprava, výkres č. 4a – Hlavní výkres dopravy (lok. VIII/2,9,15), 4f - nemotoristická doprava (lok. VIII/2,9)

5 – vodní hospodářství, výkres č. 5a – Zásobování vodou (lok. VIII/2,9), č. 5b – Kanalizace (lok. VIII/2,9)

6 – energetika, výkres č. 6c – Zásobování plynem (jen lok. VIII/9), 6d – Zásobování elektrickou energií, telekomunikace (lok. VIII/2,9)

7 – zemědělská část, výkres č. 7a – vyhodnocení záboru ZPF (lok. VIII/2,9)

8 – veřejně prospěšné stavby,  8a – VPS veřejná vybavenost, doprava, odpady (lok. 2, 9, 15), 8b - VPS zásobování vodou (lok. 2,9), 8c – VPS kanalizace (lok. 2,9),  8d – VPS energetika (el. energie, plyn) (lok. 2,9)

#### LOKALITA VIII/3: mapové  listy olomouc 8-2, 9-2

2 – urbanistická část, výkres č. 2b – funkční využití a regulace, limity využití území

6 – energetika, výkres č. 6c – Zásobování plynem, 6d – Zásobování elektrickou energií, telekomunikace

7 – zemědělská část, výkres č. 7a – vyhodnocení záboru ZPF

8 – veřejně prospěšné stavby,  8d – VPS energetika (el. energie, plyn)

Výkresy:

3 – životní prostředí

4 – doprava

5 – vodní hospodářství

nejsou  návrhem Změny dotčeny

#### Lokalita VIII/ 10: mapový list Šternberk 6-9

2 – urbanistická část, výkres č. 2b – funkční využití a regulace, limity využití území

6 – energetika, výkres č. 6c – Zásobování plynem (jen lok. 5), 6d – Zásobování elektrickou energií, telekomunikace (jen lok. 5)

7 – zemědělská část, výkres č. 7a – vyhodnocení záboru ZPF

8 – veřejně prospěšné stavby, 8d – VPS energetika (el. energie, plyn) (jen lok. 5)

Výkresy:

3 – životní prostředí

4 – doprava

5 – vodní hospodářství

zásobování vodou, 8c – VPS kanalizace,

nejsou  návrhem Změny dotčeny

#### Lokalita VIII/6: mapový list Šternberk 9-7

2 – urbanistická část, výkres č. 2b – funkční využití a regulace, limity využití území

6 – energetika, výkres č. 6c – Zásobování plynem

7 – zemědělská část, výkres č. 7a – vyhodnocení záboru ZPF

Výkresy:

3 – životní prostředí

4 – doprava

5 – vodní hospodářství

8 – veřejně prospěšné stavby

nejsou  návrhem Změny dotčeny

#### Lokalita VIII/8: mapový list Šternberk 7-9

2 – urbanistická část, výkres č. 2b – funkční využití a regulace, limity využití území

Výkresy:

3 – životní prostředí

4 – doprava

5 – vodní hospodářství

6 – energetika

7 – zemědělská část

8 – veřejně prospěšné

nejsou  návrhem Změny dotčeny

#### Lokalita VIII/16: mapové listy Olomouc 9-0, 9-1, 9-2, prostějov 0-0, 0-1, litovel 0-9

2 – urbanistická část, výkres č. 2b – funkční využití a regulace, limity využití území

3 – životní prostředí, výkres č. 3c – Systém zeleně a ochrany krajiny

4 – doprava, výkres č. 4a – Hlavní výkres dopravy, 4f - nemotoristická doprava

7 – zemědělská část, výkres č. 7a – vyhodnocení záboru ZPF

8 – veřejně prospěšné stavby,  8a – VPS doprava, veřejná vybavenost, odpady

Výkresy:

5 – vodní hospodářství

6 – energetika

nejsou  návrhem Změny dotčeny

#### Lokalita VIII/18: mapový list Olomouc  7-0, 7-1

2 – urbanistická část, výkres č. 2b – funkční využití a regulace, limity využití území

5 – vodní hospodářství, výkres č. 5a – Zásobování vodou

6 – energetika, 6d – Zásobování elektrickou energií, telekomunikace

7 – zemědělská část, výkres č. 7a – vyhodnocení záboru ZPF

Výkresy:

3 – životní prostředí

4 – doprava

8 – veřejně prospěšné stavby

nejsou  návrhem Změny dotčeny

##### b. Textovou část

včetně tabulek jako přílohy v textu (týkajících se pouze navrhované změny) v členění  shodném s členěním textové části ÚPnSÚ. Textová část společná pro všechny lokality Změny č. VIII ÚPnSÚ Olomouc je doložena v souhrnné textové části Změny č. VIII, pouze text vybraných kapitol je pro přehlednost členěn po jednotlivých lokalitách.

Tabulky databází ploch ÚPnSÚ a tabulky, které zachycují bilance ÚPnSÚ jsou doloženy v závěru této souhrnné textové části.

Vyhodnocení a zdůvodnění záboru ZPF je doloženo v samostatné příloze souhrnné části

C. ZÁVAZNOU ČÁST ÚPNSÚ – REGULATIVY  USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ:

(definování změn), v členění shodném s členěním regulativů  ÚPnSÚ

POZNÁMKA:

Pro značení funkčních ploch , které jsou předmětem změn ÚPnSÚ nebo jsou změnami dotčeny, je používáno následující značení:

| Pro plochy, které jsou v dané lokalitě ponechány ve funkci dle ÚPnSÚ, kde oproti ÚPnSÚ dochází pouze k dílčí změně tvaru a výměry, je použito původní číslo dle ÚPnSÚ, doplněné o příponu“z“ s označením čísla změny, která dotčenou plochu upravuje (např. „z8“) Pro funkční plochy nově navržené změnami ÚPnSÚ (tj. kde oproti ÚPnSÚ dochází ke změně funkčního využití jednotlivé funkční plochy) budou používána níže uvedená čísla: |
| --- |
| v území, kde byla v ÚPnSÚ použita číselná řada ploch 1 – 799 (tj. v urbanistických obvodech resp. k.ú. kompaktního města včetně. enkláv ve volných plochách) ………..…………………………………….. | 1600 – 1999, (změna VIII od 1667) |
| k.ú. Chomoutov ……………….…………….……….... | 850 – 899 |
| k.ú. Nedvězí ……….………………………….………... | 950 – 999 |
| k.ú. Týneček …….………………………………………... | 1050 – 1099 |
| k.ú. Droždín …..…………………………………………. | 1150 – 1999 (změna VIII od 1150) |
| k.ú. Svatý Kopeček …………..………………………….. | 1250 – 1299 |
| k.ú. Radíkov …………………………………………….. | 1350 – 1399 (změna VIII od 1350) |
| k.ú. Lošov ……………………………………………….. | 1450 – 1499 |
| k.ú. Topolany …………………………………………… | 1550 – 1599 (změna VIII od 1550) |
| pro výhledové plochy je určena číselná řada ……….. | 2200 – 2999 (změna VIII od 2209) |
| pro plochy zeleně mimo ÚSES (jsou značeny samostatně) …………………………………………..... | 3200 – 3599 (změna VIII od 3232) |
| pro plochy trvalých travních porostů (louky a pastviny) | 3600 – 3999 (změna VIII od 3600) |
| pro komunikace pro potřeby vyhodnocení záboru ZPF | 4200 – 4999 (změna VIII od 4201) |
| pro účelové komunikace (zemědělské cesty) ……….. | 5200 – 5999 (změna VIII od 5200) |

# B. ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ:

Území řešené návrhem Změny č. VIII ÚPnSÚ Olomouc obsahuje 10 lokalit v těchto katastrálních územích a doložených na těchto mapových listech:

| LOKALITA | KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, POPIS PLOCHY | MAPOVÝ LIST |
| --- | --- | --- |
| Lokalita VIII/1: Nemilany – sokolovna, bydlení | Nemilany Stávající sportovní plocha v zastavěném území k.ú. Nemilany jejíž součástí je objekt bývalé Sokolovny a přilehlá plocha stávajícího bydlení | O 9-2 |
| Lokalita VIII/2: Neředín – „U dvorů“ bydlení | Neředín plocha ve svahu nad ukončením ulice Družstevní, dle ÚPnSÚ součást navrženého parku | O 9-0 |
| Lokalita VIII/6: Chomoutov – ulice Za Moravou, bydlení | Chomoutov plocha na východním okraji zástavby v ul. Za Moravou | Š 9-7 |
| Lokalita VIII/7: Nová Ulice – Ulice Na trati, bydlení | Nová ulice enkláva jednoho obytného domu a skupiny garáží mezi železniční tratí Olomouc – Senice na Hané a ulicí na trati, poblíž pěšího nadchodu | O 9-0 |
| Lokalita VIII/8: Chválkovice – Švabinského, bydlení | Chválkovice nároží bloku obytné zástavby na východním okraji jižní fronty chválkovické návsi | Š 7-9 |
| Lokalita VIII/9: Neředín – Nivy, bydlení | Neředín plocha mezi novou nízkopodlažní zástavbou lok. Na vršku a prostorem rybníčka v Neředíně | O 9-0 |
| Lokalita VIII/10: Droždín – Jesenická, bydlení | Droždín pozemky ve strmém svahu nad ul. Jesenickou, součást chatové lokality | Š 6-9 |
| Lokalita VIII/15: Neředín, Řepčín – Politických vězňů, doprava | Neředín, Řepčín koridor mezi Tř. Míru a komunikací kolem areálu Globus, posuzovány jsou důsledky i na přilehlé území | O 9-0 |
| Lokalita VIII/16: Neředín – Západní tangenta, plochy zeleně | Neředín, Řepčín, Nová ulice, Slavonín, Topolany plochy v širším okolí podél Západní tangenty včetně MÚK Slavonín, velké okružní křižovatky Řepčín a severního přivaděče | P 0-0, P 0-1, O 9-0, O 9-1, O 9-2, L 0-9 |
| Lokalita VIII/18: Hodolany J.V.Pavelky, průmysl | Hodolany Plocha původně v k.ú. Bystrovany je po změně hranice mezi k.ú. Hodolany a k.ú. Bystrovany součástí řešeného území města Olomouce | O 7-0, O 7-1 |

# C. ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU - Regulativy uspořádání území

Závazná část návrhu Změny č.VIII ÚPnSÚ Olomouc v dále uvedeném rozsahu vymezuje závazné části návrhu Změny č.VIII, a to v oddílech:

C.2. ZÁSADY FUNKČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ A FUNKČNÍ REGULACE

C.3. ZÁVAZNÉ ZÁSADY ŘEŠENÍ DOPRAVY

C.4. ZÁVAZNÉ ZÁSADY ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

C.6. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

Ostatní oddíly (tj. C.1.ZÁSADY KONCEPCE ROZVOJE MĚSTA, C.5. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ A OCHRANNÉ REŽIMY VYUŽITÍ ÚZEMÍ  nejsou návrhem změny č. VIII dotčeny a zůstávají v platnosti dle ÚPnSÚ Olomouc vč. schválených změn č. I, II, III, IV, V, VI, VII.

Ostatní části návrhu Změny č.VIII, neuvedené v závazné části ÚPnSÚ ani v návrhu závazné části Změny, jsou směrné.

## C.2. zásady FUNKČNÍho uspoŘádání území a funkČní regulace

Návrhem Změny č. VIII se upravují regulační podmínky platného ÚPnSÚ Olomouc vč. schválených Změn č.I, II, III, IV, V, VI, VII pro funkční typy:

„BV– bydlení předměstské (venkovské)“

„BI – bydlení městské čisté“

„BO – bydlení městské všeobecné“

„SO – obchod, bydlení, služby“

„SV – výroba, obchod, služby, bydlení“

„VS – výrobní plochy strategického významu“

„ZO – zeleň ostatní“

Regulační podmínky pro ostatní funkční typy zůstávají v platnosti dle platného ÚPnSÚ včetně schválených Změn č. I, II, III, IV, V, VI, VII

Ostatní zásady funkčního uspořádání území a funkční regulace se nemění.

#### NOVÝ TEXT REGULAČNÍCH PODMÍNEK PRO FUNKČNÍ TYPy, kde dochází k úpravě regulačních podmínek:

| BV | bydlení předměstské (venkovské) |
| --- | --- |

Slouží převážné pro bydlení předměstského a venkovského charakteru, výhradně v nízkopodlažních objektech do 2 nadzemních podlaží a podkroví. Výjimečně lze připustit výstavbu vyšší než je uvedená výšková hladina a to výhradně  v jednotlivých případech. výstavby objektu bezprostředně navazujícího na stávající objekty tuto výšku přesahující.a po posouzení dopadu na ochranu urbanisticko architektonických hodnot území (např. v proluce mezi dvěma objekty  výšky přesahující 2 nadzemní podlaží a podkroví)  Podíl HPP bydlení ve vymezené funkční ploše cca 60 - 100 %

Přípustné:

bydlení venkovského typu s užitkovými zahradami, rodinné domy, byty v nebytových domech

stavby vedlejší ke stavbě hlavní v souladu s přípustnou nebo výjimečně přípustnou funkcí

zařízení integrovaná s jinou přípustnou funkcí nebo  i v samostatných objektech:

veřejné vybavení – zařízení školství, zdravotnictví, sociální péče, veřejné správy, církví, kultury

maloobchodní zařízení kat. I, zařízení veřejného stravování, služeb a administrativy

sportovní zařízení

to vše s kapacitou odpovídající uspokojování potřeb obyvatel daného území, s objekty měřítka úměrného charakteru venkovské a předměstské zástavby, které svým významem a velikostí není účelné vymezit samostatnou funkční plochou

zahrádkářské chaty jako stavby vedlejší ke stavbě hlavní

oplocení pozemků neomezující průchodnost v širším území

Výjimečně přípustné:

bytové domy venkovského charakteru  do 2 PN a podkroví

ubytovací zařízení, která jsou svým charakterem a velikostí úměrná kapacitě a potřebám daného území

individuální rekreační bydlení ve stávajících objektech

samostatné garáže nebo plocha pro odstavení vozidla na pozemku rodinného domu jen jako doplňující hlavní stavbu

skupinové garáže pro lokální potřebu

drobná výroba jako vedlejší stavba v komplexu stavby hlavní, s objekty měřítka  odpovídajícího charakteru venkovské a předměstské zástavby, zahradnictví

chov hospodářských zvířat splňující hygienické podmínky (vztah PHO chovu včetně jeho odpadového hospodářství vůči sousední zástavbě)

nepřípustné jsou stavby individuální rekreace, zahradní účelové objekty a úkryty na nářadí jako hlavní stavby na pozemku. (Mohou být umisťovány, s výjimkou rekreačních chat, pouze jako stavby vedlejší)

| BI | bydlení městské čisté |
| --- | --- |

Slouží pro bydlení individuálního i hromadného charakteru, podíl HPP bydlení ve vymezené funkční ploše 80 - 100 %.

Přípustné:

rodinné domy, bytové domy, bydlení v nebytových objektech

sportovní zařízení pro neorganizovaný sport pro potřeby daného území

objekty statické dopravy integrované v objektech s jinou přípustnou funkcí

oplocení pozemků neomezující průchodnost v širším území

Výjimečně přípustné:

stavby vedlejší ke stavbě hlavní na pozemku rodinného domu v souladu s přípustnou nebo výjimečně přípustnou funkcí

zařízení integrovaná s jinou přípustnou funkcí nebo i v samostatných objektech:

veřejné vybavení - zařízení kulturní, sociální, zdravotní, sportovní, školská, církevní, ubytovací

maloobchodní zařízení kat. I, zařízení veřejného stravování, služeb

to vše zařízení, která jsou svým charakterem a velikostí úměrná kapacitě a potřebám daného území, která svým významem a velikostí není účelné vymezit samostatnou funkční plochou

jednotlivá zařízení administrativy a veřejné správy integrovaná v objektech s jinou přípustnou funkcí

objekty statické dopravy níže uvedené:

hromadné garáže v samostatném objektu

samostatné i skupinové garáže ve vnitroblocích v kapacitě a umístění, které neomezují využívání vnitrobloku pro klidové zázemí obyvatel (zachování nezastavěné plochy pro zeleň a rekreaci, úměrné velikosti bloku)

v plochách nízkopodlažní zástavby (BIN) samostatné a skupinové garáže pouze v případě situování příjezdů ve vazbě na komunikaci situovanou na hranici s funkční plochou nebytové funkce a pokud neomezí využití pozemku pro stavby hlavní funkce nebo jiné přípustné nebo výjimečně přípustné funkce (převážně se jedná o zbytkové, jinak nevyužitelné plochy)

samostatné garáže nebo plocha pro odstavení vozidla na pozemku rodinného domu jen jako doplňující hlavní stavbu

to vše v kapacitě pouze pro uspokojování potřeb obyvatel daného území

Nepřípustné jsou: (v plochách nízkopodlažní zástavby)

zahradní účelové objekty a úkryty na nářadí jako hlavní stavby (Mohou být umisťovány na pozemku rodinného domu pouze jako stavby vedlejší, splňující parametry drobné stavby)

stavby pro chov hospodářských zvířat a stavby individuální rekreace ani jako vedlejší stavby

| BO | bydlení městské všeobecné |
| --- | --- |

Slouží převážně pro bydlení individuálního i hromadného charakteru, podíl HPP bydlení ve vymezené funkční ploše cca 60 - 90 %

Přípustné

rodinné domy, bytové domy, bydlení v nebytových objektech

zařízení integrovaná s jinou přípustnou funkcí nebo i v samostatných objektech:

veřejné vybavení - zařízení kulturní, sociální, zdravotní, sportovní, školská, církevní, ubytovací

maloobchodní zařízení  kategorie I, zařízení veřejného stravování, služeb, ubytovací zařízení

zařízení veřejné správy, administrativy

to vše zařízení, která jsou svým charakterem a velikostí úměrná kapacitě a potřebám daného území, která svým významem a velikostí není účelné vymezit samostatnou funkční plochou

objekty statické dopravy integrované v objektech s jinou přípustnou funkcí

stavby vedlejší ke stavbě hlavní na pozemku rodinného domu v souladu s přípustnou nebo výjimečně přípustnou funkcí

výjimečně přípustné :

maloobchodní zařízení kat. II přístupné z hlavních komunikací a se zajištěním statické dopravy v převážné míře v objektu tohoto zařízení, pouze v případě situování parkoviště ve vazbě na hlavní komunikaci nebo jinou komunikaci na hranici s funkční plochou nebytové funkce (tj. bez sousedství s plochami bydlení) lze zajistit statickou dopravu v komplexu stavby hlavní bez integrace

drobná výroba

zahradnictví

čerpací stanice pohonných hmot bez autoservisů a opraven jen jako součást objektů hromadných garáží a dopravně  přístupné z hlavních komunikací

objekty statické dopravy níže uvedené:

hromadné  garáže a parkovací objekty v samostatném objektu

samostatné i skupinové garáže ve vnitroblocích v kapacitě a umístění, které neomezují využívání vnitrobloku pro klidové zázemí obyvatel (zachování nezastavěné plochy pro zeleň a rekreaci, úměrné velikosti bloku)

v plochách nízkopodlažní zástavby (BON) samostatné a skupinové garáže pouze v případě situování příjezdů ve vazbě na komunikaci situovanou na hranici s funkční plochou nebytové funkce (bydlení) a pokud neomezí využití pozemku pro stavby hlavní funkce nebo jiné přípustné i výjimečně přípustné funkce (převážně se jedná o zbytkové, jinak nevyužitelné plochy)

samostatné garáže nebo plocha pro odstavení vozidla na pozemku rodinného domu jen jako doplňující hlavní stavbu

oplocení pozemků neomezující průchodnost území

Nepřípustné jsou: (v plochách nízkopodlažní zástavby)

zahradní účelové objekty a úkryty na nářadí jako hlavní stavby (Mohou být umisťovány na pozemku rodinného domu pouze jako stavby vedlejší, splňující parametry drobné stavby)

stavby pro chov hospodářských zvířat a stavby individuální rekreace ani jako vedlejší stavby

| SO | obchod, bydlení, služby |
| --- | --- |

Slouží pro umístění bydlení a nebytových funkcí převážně charakteru komerční i veřejné vybavenosti a služeb, podíl HPP bydlení ve vymezené funkční ploše cca do 60 %

Přípustné:

stavby pro bydlení, byty v polyfunkčních objektech a nebytových zařízeních

zařízení integrovaná s jinou přípustnou funkcí nebo i v samostatných objektech, která svým významem a velikostí není účelné vymezit samostatnou funkční plochou:

veřejné vybavení - zařízení kulturní a zábavní, sociální, zdravotní, sportovní, školská, církevní

zařízení veřejné  správy, administrativy

maloobchodní zařízení kategorie I

vícepodlažní obchodní domy

zařízení veřejného stravování

hotely a jiná ubytovací zařízení

služby

objekty statické dopravy integrované v objektech  s jinou přípustnou funkcí

stavby vedlejší ke stavbě hlavní na pozemku rodinného domu v souladu s přípustnou nebo výjimečně přípustnou funkcí

Výjimečně přípustné:

drobná a řemeslná výroba podstatně nerušící (hlukem a  vibracemi, exhalacemi, provozem a odstavováním mechanismů) bydlení v těchto plochách

prodejní a distribuční sklady jako stavby hlavní do 200 m2 zastavěné plochy

služby pro motoristy přístupné z hlavních komunikací

maloobchodní zařízení kat. II a maloobchodní zařízení s celkovou prodejní plochou odpovídající kategorii III výhradně v komplexu vícepodlažních zařízení, s vyloučením velkoplošných halových objektů a s respektováním charakteru zástavby a míry exponovanosti lokality (tedy zařízení charakteru obchodních domů, obchodních pasáží a propojeného parteru domů), přístupné z hlavních komunikací a se zajištěním statické dopravy v převážné  míře v objektu těchto zařízení, v případě situování parkoviště ve vazbě na hlavní komunikaci nebo jinou komunikaci na hranici s funkční plochou nebytové funkce (tj. bez sousedství s plochami bydlení) lze zajistit statickou dopravu v komplexu stavby hlavní bez integrace

zahradnictví

čerpací stanice pohonných hmot přístupné z hlavních komunikací a jen v komplexu s jinou přípustnou funkcí

objekty statické dopravy níže uvedené:

hromadné  garáže a parkovací objekty v samostatném objektu

samostatné i skupinové garáže ve vnitroblocích

v plochách nízkopodlažní zástavby (SON) samostatné a skupinové garáže, pokud neomezí využití pozemku pro stavby hlavní funkce nebo jiné přípustné i výjimečně přípustné funkce (převážně se jedná o zbytkové, jinak nevyužitelné plochy)

samostatné garáže u rodinné zástavby nebo plocha pro odstavení vozidla na pozemku rodinného domu jen jako doplňující stavbu hlavní

oplocení pozemků neomezující průchodnost  území

zahrádkářské chaty jako stavby vedlejší ke stavbě hlavní na pozemku rodinného domu

Nepřípustné jsou (v plochách nízkopodlažní zástavby) stavby individuální rekreace, zahradní účelové objekty a úkryty na nářadí jako hlavní stavby na pozemku (Mohou být umisťovány, s výjimkou rekreačních chat, na pozemku rodinného domu pouze jako stavby vedlejší)

| SV | Výroba, obchod, služby, bydlení |
| --- | --- |

Slouží pro umístění bydlení a nebytových funkcí charakteru výrobních a řemeslných provozoven, které  svým provozem podstatně neruší bydlení na těchto plochách , podíl HPP bydlení ve vymezené funkční ploše cca do 60 %

Přípustné:

byty v polyfunkčních objektech a nebytových zařízeních

zařízení integrovaná s jinou přípustnou funkcí nebo i v samostatných objektech, která svým významem a velikostí není účelné vymezit samostatnou funkční plochou:

výrobní provozovny a drobná výroba nerušící (hlukem a vibracemi, exhalacemi, provozem a odstavováním mechanismů) bydlení v těchto plochách

provozovny služeb

maloobchodní zařízení kat. I

drobné prodejní a distribuční sklady

zařízení veřejného stravování

ubytovací zařízení, hotely

zařízení pro veřejnou správu a administrativu,

zařízení kulturní a zábavní, zdravotní, sportovní

objekty statické dopravy níže uvedené:

skupinové garáže

hromadné garáže a parkovací objekty integrované s jinou přípustnou funkcí i v samostatných objektech

samostatné garáže v rámci komplexu hlavní stavby

samostatné garáže u rodinné zástavby nebo plocha pro odstavení vozidla na pozemku rodinného domu jen jako doplňující stavbu hlavní

stavby vedlejší ke stavbě hlavní na pozemku rodinného domu v souladu s přípustnou nebo výjimečně přípustnou funkcí

oplocení pozemků neomezující průchodnost území

Výjimečně přípustné:

samostatné stavby určené pro bydlení

zařízení školská, církevní, sociální

maloobchodní zařízení kat. II přístupné z hlavních komunikací a se zajištěním statické dopravy v převážné míře v objektu zařízení, v případě situování parkoviště ve vazbě na hlavní komunikaci nebo jinou komunikaci na hranici s funkční plochou nebytové funkce (tj. bez sousedství s plochami bydlení) lze zajistit statickou dopravu v komplexu stavby hlavní bez integrace

zahradnictví

distribuční sklady

čerpací stanice pohonných hmot přístupné z hlavních komunikací a v komplexu s jinou přípustnou funkcí

v plochách nízkopodlažní zástavby (SVN) samostatné garáže, pokud neomezí využití pozemku pro stavby hlavní funkce nebo jiné přípustné i výjimečně přípustné funkce (převážně se jedná o zbytkové, jinak nevyužitelné plochy)

chov hospodářských zvířat splňující hygienické podmínky (vztah PHO chovu včetně jeho odpadového hospodářství vůči sousední zástavbě)

zahrádkářské chaty jako stavby vedlejší ke stavbě hlavní na pozemku rodinného domu

Nepřípustné jsou (v plochách nízkopodlažní zástavby) stavby individuální rekreace, zahradní účelové objekty a úkryty na nářadí jako hlavní stavby na pozemku (Mohou být umisťovány, s výjimkou rekreačních chat, na pozemku rodinného domu pouze jako stavby vedlejší)

| VS | výrobní plochy strategického významu |
| --- | --- |

Plochy jsou vyhrazeny pro výrobní investice a služby strategického významu, splňující tyto minimální parametry intenzity využití území: min. 5ha výměry každé jednotlivé investice, vytvoření nabídky 30 – 50 pracovních míst /1 ha plochy každého areálu

Lze připustit jednotlivé investice o menší výměře, pokud touto investicí bude splněn regulativ vytvoření počtu pracovních míst odpovídající minimální plošné výměře 5ha a nebo investice s menším efektem vytvoření pracovních míst z oblasti moderních technologií a strategických služeb na základě doporučení vládou zmocněné instituce.

Ve vymezené funkční ploše je možno umístit několik jednotlivých investic, ale musí být realizovány v logické - postupné a spojité (na sebe územně navazující) posloupnosti jednotlivých etap zástavby území

V rámci tohoto regulativu lze u jednotlivých investic připustit i postupné naplňování celkového záměru investice během delšího časového období

Přípustné:

zařízení pro výrobu a služby strategického významu

sklady, skladovací plochy ve vazbě na hlavní funkci

administrativní budovy (a jejich sociální a hygienické zařízení) ve vazbě na hlavní funkci

drobné maloobchodní provozovny ve vazbě na hlavní funkci

byty vlastníků, správců a provozovatelů zařízení

čerpací stanice pohonných hmot vnitroareálové pro vlastní potřebu provozovatele

stavby technického vybavení  i nesouvisející s hlavní funkcí

zeleň izolační v rámci samotného areálu

vodní plochy doplňující potřeby funkcí (včetně požárních, usazovacích nádrží apod.)

Výjimečně přípustné:

pohotovostní ubytování pracovníků (ubytovny)

zařízení veřejného stravování

to vše pro obsluhu území ve vazbě na potřeby hlavní funkce

Nepřípustné je umisťování staveb přípustných vykazujících PHO tak, aby tato PHO přesahovala hranice vlastní urbanistické plochy.

| ZO | zeleň ostatní |
| --- | --- |

zahrnuje zejména izolační a ochrannou zeleň, liniovou zeleň a uliční stromořadí

Přípustné:

vegetační úpravy, které svým charakterem odpovídají funkci plochy s ohledem na související ochranné režimy

v ochranných zemních protihlukových valech umístění objektů a zařízení přípustných v přilehlé funkční ploše, která je valem chráněná, s vegetační úpravou zastřešení případně i fasád

podzemní parkovací objekty s vegetační úpravou zastřešení případně i fasád, přístupná z hlavních komunikací příp.z jiných komunikací vedených mimo souvislou plochu zeleně

Výjimečně přípustné:

v ochranných zemních protihlukových valech umístění objektů a zařízení výjimečně přípustných v přilehlé funkční ploše, k jejíž ochraně val slouží, s vegetační úpravou zastřešení případně i fasád j

jednotlivé drobné stavby (jako WC, stavby drobné architektury), které svým charakterem odpovídají poloze plochy a nejsou v rozporu s její funkcí

## C.3.  ZÁVAZNÉ ZÁSADY ŘEŠENÍ DOPRAVY

ruší se odstavec:

trasy rychlostních silnic, silnic, místních komunikací rychlostních, sběrných a obslužných ve funkční třídě C1 včetně kategorií a funkčních tříd

a nahrazuje se odstavcem:

trasy rychlostních silnic, silnic, místních komunikací rychlostních, sběrných a obslužných ve funkční třídě C1 včetně funkčních tříd

Ostatní části textu kap. C.3.ZÁVAZNÉ ZÁSADY DOPRAVY zůstávají v platnosti.

## C.4. ZÁVAZNÉ ZÁSADY ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Návrhem Změny č. VIII se text kapitoly mění následovně:

### C.4.2  ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ruší se odstavec:

Navrhované trasy hlavních vodovodních řadů (přiváděcích,  výtlačných, propojovacích, rozvodných) skupinový vodovod Olomouc a vodovodní systém Pomoraví a plochy pro související objekty technické vybavenosti (měrné objekty, úpravny vody, jímací zařízení apod.) dle grafické části návrhu

a nahrazuje se odstavcem:

Navrhovaný systém zásobování vodou

### C.4.3.  KANALIZACE

ruší se odstavec:

Navrhované trasy kmenových stok hlavních a na ně navazujících kanalizačních sběračů, výtlačných kanalizačních řadů jednotné a oddílné soustavy a plochy pro související objekty technické vybavenosti (ČS OV, OK, dešťové zdrže, ÚČOV, ČOV apod.) dle grafické části návrhu.

a nahrazuje se odstavcem:

Navrhovaná soustava odkanalizování

### C.4.4. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

ruší se odstavec:

navrhované trasy horkovodů a parovodů vymezené v grafické části

a nahrazuje se odstavcem:

Navrhovaná soustava horkovodů a parovodů

ruší se odstavec (bez náhrady):

V rámci rozvoje soustavy centralizovaného zásobování teplem a při změnách staveb tepelných sítí a předávacích stanic tepla využívat progresivní a hospodárná řešení - bezkanálové rozvody tepla a kompaktní objektové předávací stanice

### C.4.5.  ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

ruší se odstavec:

Navržené trasy plynovodů a plochy pro umístění regulačních stanic vymezené v grafické části

a nahrazuje se odstavcem:

Navrhovaný systém plynovodů

### C.4.6.  ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

ruší se odstavec:

Navržená elektrická  vedení distribuční a nadřazené soustavy VN a plochy pro nové trafostanice vymezené v grafické části

a nahrazuje se odstavcem:

Navrhovaná koncepce distribuční a nadřazené elektrorozvodné sítě VN a VVN

Ostatní části textu kap. C.4.ZÁVAZNÉ ZÁSADY ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY zůstávají v platnosti.

## c.6. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ stavby

##### Komentář:

Návrhem Změny č. VIII ÚPnSÚ Olomouc dochází  ke změnám v rozsahu návrhu veřejně prospěšných staveb (dále jen VPS) pro veřejnou vybavenost, dopravu, vodní hospodářství (zásobování vodou, kanalizaci), energetiku (zásobování plynem, a elektrickou energií) dle  výkresů VPS č.8a,b,c,d grafické části návrhu Změny č.VIII Ostatní části seznamu VPS zůstávají  v platnosti

Veřejně prospěšné stavby nově navržené návrhem Změny č. VIII jsou uvedeny v pokračování číselné řady platného ÚPnSÚ po schválených změnách (č. I, III, IV, V,VI, VII) označené před číselným kódem písmenem „Z“

U veřejně prospěšných staveb, které zůstávají součástí seznamu VPS dle ÚPnSÚ a u nichž dochází jen k dílčí úpravě jejich situování a rozsahu, jsou tyto úpravy uvedeny kurzívou. Tyto VPS jsou označeny původním číslem s dodatkem „z8“.

V závorce před popisem VPS je uvedeno číslo lokality Změny.

stavby pro dopravu:

|  | VPS rušené návrhem Změny č.VIII |
| --- | --- |
| 33 | (15) Stavba propojení ulice Politických vězňů a funkčních ploch č. 210,211,212 na Třídu Míru včetně křižovatek s ulicí generála Píky a s Tř. Míru |
| 54 | Stavba propojení obslužné komunikace pro areál Holice – západ s ulicí U cukrovaru |
|  | VPS upravené návrhem Změny č.VIII |
| 9z8 | (16) Přeložka polní cesty od vojenského objektu severně Neředína po obslužnou komunikaci souběžnou se R35 včetně mimoúrovňového křížení se Severním přivaděčem - I/35 a mimoúrovňového křížení Západní tangenty R35 stavby 3508, úprava trasy |
|  | VPS nově navržené návrhem Změny č.VIII |
| Z221 | (2) Stavba pěšího koridoru z ulice Družstevní do parku u ulice Okružní |
| Z222 | (9) Stavba pěšího koridoru z lokality Na vršku k rybníčku Neředín. |

stavby pro vodní hospodářství – zásobování vodou

|  | VPS nově navržené návrhem Změny č.VIII |
| --- | --- |
| ZV77 | (2) Stavba řadu pitného vodovodu DN 100 mm v ulici Družstevní. |
| ZV80 | (6) Stavba řadu pitného vodovodu DN 100 mm v ulici Písečné |
| ZV81 | (9) Stavba pitného vodovodu DN 150 mm (zokruhování do Třídy Míru). |

stavby pro vodní hospodářství – kanalizaci

|  | VPS nově navržené návrhem Změny Č.VIII |
| --- | --- |
| ZK91 | (2) Stavební úprava stoky B XI jednotné kanalizace DN 800 mm v ulici Družstevní. (2) Stavební úprava stoky B XIu jednotné kanalizace DN 500 mm v ulici Družstevní. (9) Stavba stoky B XIv jednotné kanalizace DN 600 mm v ulici Neředínské a návazná stavební úprava stoky B XI DN 800 mm |

stavby pro energetiku – zásobování plynem:

|  | VPS nově navržené návrhem Změny č.VIII |
| --- | --- |
| ZP57 | (9) Stavba STL plynovodu z ul. Letců do lokality Na vršku a rozvojové plochy č. 234z8. |
| ZP58 | (6) Stavba prodloužení STL plynovodu v ul. Písečné a do ulice Za Moravou |

stavby pro energetiku – zásobování elektrickou energií

|  | VPS nově navržené návrhem Změny č.VIII |
| --- | --- |
| ZE57 | (2) Kabelový přívod VN 22 kV pro stávající TS z navržených rozvodů VN podél ulice Okružní Pozn. jedná se o změnu trasy napojení trafostanice, která byla součástí VPS č. E9 (Stavba napáječe VN z rozvodny Slavonín do rozvodny Neředín) dle ÚPnSÚ. Vzhledem k rozsahu původní VPS a nově upraveného úseku je stavba v rámci Změny č.8 uvedená jako nová VPS. |
| ZE60 | (9) Stavba kioskové transformační stanice a napojení TS kabelovou smyčkou na kabelové vedení VN 22 kV č.7. |