NÁVRH zadání

SOUBORU ZMĚN č.IX

REGULAČNÍHO PLÁNU MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE OLOMOUC

Zpracován ve smyslu § 71, odst. 3, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, a dle požadavků vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Magistrát města Olomouce

odbor koncepce a rozvoje

leden 2017

# Obsah:

# Úvod

# dále pro jednotlivé části:

# Vymezení řešeného území

# Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití

- Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb

# Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

# Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

# Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření

# Požadavky na asanace

- Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů

dále společně pro všechny pořizované části:

# Výčet druhů územních rozhodnutí, které soubor změn č.IX RP MPR Olomouc nahradí

- Požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se postupy posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují:

# Případný požadavek na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci

# Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny č.IX RP MPR Olomouc a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

# Přílohy:

Výřezy výkresů Regulačního plánu MPR Olomouc k jednotlivých částem – viz příloha č. 5 pro RMO

# Úvod

§71 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ukládá pořizovateli, aby při změně regulačního plánu postupoval přiměřeně podle ustanovení §61 - §69.

Návrh zadání  změny č.IX Regulačního plánu (RP) městské památkové rezervace (MPR) Olomouc je strukturován podle bodů přílohy č.9 (Obsah zadání regulačního plánu) k vyhlášce č.500/2006 Sb, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Soubor změn obsahuje dílčí části, změny v různých lokalitách. Části č. IX/1-3 jsou změny z podnětu pořizovatele (aktualizace územně plánovací dokumentace), změna IX/4 z podnětu obce a zbylé změny IX/5-6 z podnětů jiných fyzických a právnických osob.

Jednotlivé změny se týkají území v historickém centru města Olomouce, které má statut městské památkové rezervace (MPR). Jde o území řešené Regulačním plánem (RP) MPR Olomouc, který byl schválen 1.7.1999 a je platný ve znění pozdějších změn.

Přehled měněných částí a rozsahu změn je přehledně uspořádán v tabulce v příloze č.1 Tabulka rekapitulace částí Souboru změn č.IX.

Část IX/1 - vypuštění již realizovaných veřejně prospěšných staveb (VPS) (body a-g)

- Vymezení řešeného území:

# změna IX/1				popis			parc.č.		graficky

| vypuštění již realizovaných staveb veřejně prospěšných staveb (VPS) – aktualizace stavu | a | Úpravy křižovatky Na střelnici - Dobrovského – Studentská s odbočením k Sokolské (VPS pro dopravu č.1) | 79/2-3, 196, 79//25, 79/28, 79/30-32, | graficky vyznačeno v příloze č. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b | Autobusové zastávky Legionářská (VPS pro dopravu č. 2) | 79/4, 79/5, 612 |  |
|  | c | Nám. Republiky - odsunutí tram. trati (VPS pro dopravu č. 4) | 116/46 |  |
|  | d | Asanační úpravy prostoru po vymístění výstavního pavilonu v Bezručových sadech spolu s vytvořením zázemí s hřištěm v zeleni pro MŠ | 1384 |  |
|  | e | Plynovod v ulici Denisova | 116/45 |  |
|  | f | Realizované trafostanice včetně kabelového vedení (označ. dle výkresu VPS: A2, A3, A12, C10, C11, B9, B8, B4, C3) | 1371, 437, 75/128, 464, 468/2, 646/2, 216/2, 211, 208, 947 |  |

- Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití:

b1 – vymezení pozemků změny: se týká uvedených pozemků s parc.č. viz bod a), pouze u části IX/1a) prověřit, zda je možné zatím nerealizovanou část VPS pěšího propojení přes pozemky 79/25, 244, 1515-1518, 1519, 1520, 1667, 1668, 1698, 1764/1-3, včlenit do  VPS a AÚ č.1 „Asanace prostoru (dle §108 Stavebního zákona) podél hradebního pásu na parcelách 79/14, 79/24, 79/25 a 244 u DPMO a podél navazující části hradeb na parcelách 1272/1-2 (dříve 1271) na protější straně Zámečnické ulice od dodatečných přístaveb na stavebních parcelách č. 1272/1, 1515-1520, 1666-1668, 1698 a 1764/1-3 a vytvoření parkové úpravy.„

b2 – stávající využití pozemků – vzhledem k charakteru změny není specifikováno

b3 – požadavky na vymezení a využití pozemku vyplývající z politiky územního rozvoje a nadřazené  územně plánovací dokumentace:

Dle Politiky územního rozvoje (PÚR) je třeba reflektovat, že mezi republikové priority patří (čl. 14) ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice.

Ze Zásad územního rozvoje (ZÚR), kromě specifikace zařazení celého města Olomouce do rozvojové oblasti OB8, nevyplývají konkrétní požadavky na vymezení a využití vztahující se k předmětné změně.

(Poznámka: Zmíněné požadavky z PÚR a ZÚR se týkají všech měněných částí jak v bodech b) tak  také bodů c a d)

Vzhledem k charakteru změny tj. vypuštění již realizovaných VPS z platného regulačního plánu, nejsou další požadavky na vymezení pozemků a jejich využití v návrhu zadání definovány.

- Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb:

Vzhledem k charakteru změny tj. vypuštění již realizovaných VPS z platného regulačního plánu, nejsou další požadavky na umístění a prostorové uspořádání v návrhu zadání definovány. Pouze u části IX/1a) prověřit, zda je možné zatím nerealizovanou část VPS včlenit do VPS a AÚ č.1 a ověřit rozsah ponechané části.

- Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území:

Předmětné části byly již realizovány s ohledem na požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území stanovených platným RP. U části IX/1a) zachovat zatím nerealizovanou část propojení jako součást VPS a AÚ č.1 s ohledem na „Zásady koncepce rozvoje“ MPR Olomouc (např. pěší prostupnost centra, doplnění „zeleného prstence“, vytvoření vstupního místa do městské památkové rezervace).

e-h) požadavky nejsou definovány (z důvodu charakteru změny).

# Část IX/2 - aktualizace stavu – vyznačení již realizovaných záměrů (body a-h)

# Vymezení řešeného území:

| změna IX/2 | část | lokalita, č.p. | p.č. |
| --- | --- | --- | --- |
| aktualizace stavu – vyznačení realizovaných záměrů (z kategorie návrh na kategorii stav) | a | Sokolská č.5, dostavba proluky | 437, 438 |
|  | b | Mahlerova 17, dostavba proluky | 230 |
|  | c | tř. Svobody 21, dvorní prostor (vyznačit podle stavu – zbouraný objekt) | 383/2 |
|  | d | Uhelná - Mlýnská 465,467,457 | 1838/1-2 1840/1-4 |
|  | e | Hrnčířská 28-34 | 1811, 1812, 1814 |
|  | f | Arionova kašna horní nám. | 116/2 |
|  | g | Kozí č.3 - dostavba | 596/2 |
|  | h | Šemberova 1- dostavba | 472 |

# - graficky vyznačeno v příloze č.5

# Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití:

b1 – vymezení pozemků změny: se týká uvedených pozemků s parc.č. viz bod a)

b2 – stávající využití pozemků:

Kromě IX/2f se jedná o proluky. V části IX/2f – veřejné prostranství (Horní nám.)

b3 – požadavky na vymezení a využití pozemku vyplývající z politiky územního rozvoje a nadřazené  územně plánovací dokumentace:

(PUR a ZUR dle části IX/1)

Podle Územního plánu Olomouc (ÚPO), který nabyl účinnosti 30.9.2014, je část:

IX/2a součástí stabilizované plochy smíšené obytné 01/041S

IX/2b součástí stabilizované plochy smíšené obytné 01/032S

IX/2c součástí stabilizované plochy smíšené obytné 01/004S

IX/2d součástí stabilizované plochy smíšené obytné 01/010S

IX/2e součástí stabilizované plochy smíšené obytné 01/030S

IX/2f součástí stabilizované plochy veřejných prostranství 01/002S

IX/2g součástí stabilizované plochy smíšené obytné 01/024S

IX/2h součástí stabilizované plochy smíšené obytné 01/013S.

Dále se pro všechny části IX/2 platí, že řešené území se nachází v lokalitě Historické jádro, pro něž je mj. ÚPO dáno:

- rozvíjet charakter městského centra v celé lokalitě;

- chránit a rozvíjet funkci bydlení v historickém centru.

b4 – požadavky na vymezení a využití pozemku z hlediska platného RP MPR Olomouc:

Části IX/2a – IX/2h jsou v RP MPR vedeny jako objekty v návrhu:

IX/2a- nebytový objekt v odstupu od sousedního objektu  na pozemku parc.č.  2 pro vytvoření trasy veřejného průchodu a dvorem v kategorii „2“ – klidové zázemí se zelení.

IX/2b – bytový objekt s navrženou trasou veřejného průchodu a dvorem v kategorii „3“ – ostatní dvory.

IX/2c – dvorní nebytový objekt navazující na dvorní prostor v kategorii „3“ – ostatní dvory.

IX/2d – bytové objekty s navrženou trasou veřejného průchodu a dvorem v kategorii „2“ – klidové zázemí se zelení.

IX/2e – bytové objekty s dvory v kategorii „2“ – klidové zázemí se zelení.

IX/2f – významný prvek parteru v návrhu na veřejném prostranství, pěší zóně.

IX/2g – bytový objekt.

IX/2h – nebytový objekt navazující na dvůr v kategorii „3“ – ostatní dvory.

b5 – požadavky na vymezení a využití pozemku vyplývající z podnětu navrhovatele:

Předmětné části byly již realizovány v souladu se stanovenými podmínkami pro vymezení  a využití pozemku dané RP MPR. Soubor změn č. IX ověří možnost vyznačení realizovaných záměrů z kategorie návrh do kategorie stav.

- Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb:

c1 – stávající umístění a prostorové upořádání staveb:

Kromě IX/2f se jedná o nezastavěné proluky dané stávající strukturou zástavby. V části IX/2f se jedná hlavní veřejné prostranství - Horní náměstí.

c2 – požadavky na umístění a prostorové upořádání staveb z pohledu ÚPD:

Požadavky plynoucí z ÚPO:

Předmětné části se nachází ve stabilizované ploše s danou strukturou zástavby kompaktní městský rostlý typ a danou max. výškou zástavby 17m (římsa)/ 21m (hřeben). Ve struktuře kompaktního rostlého městského typu se za změny nepovažují dostavby objektů v prolukách a v půdorysné stopě původních objektů.

Požadavky plynoucí z RP MPR Olomouc- objekty v návrhu:

IX/2a- objekt s nutností zachování výšky 4-4,5 NP, se stavební čárou s nutností zachování do ul. Sokolská a odstupu od sousedního objektu  na pozemku parc. č.2 pro vytvoření trasy veřejného průchodu a dvorem v kategorii „2“ – klidové zázemí se zelení.

IX/2b – objekt s nutností zachování výšky 3-3,5 NP, se stavební čárou s nutností zachování do ul. Mahlerova, s navrženou trasou veřejného průchodu a dvorem v kategorii „3“ – ostatní dvory.

IX/2c – dvorní objekt s nutností zachování výšky 2-2,5 NP navazující na dvorní prostor v kategorii „3“ – ostatní dvory. (objekt byl odstraněn)

IX/2d – objekt s nutností zachování výšky 3-3,5 NP, se stavební čárou s nutností zachování do ul. Mlýnská a aUhelná, s navrženou trasou veřejného průchodu a dvorem v kategorii „2“ – klidové zázemí se zelení.

IX/2e – objekty s nutností zachování výšky 2-2,5 NP navazující na dvorní prostor v kategorii „2“ – klidové zázemí se zelení.

IX/2f – významný prvek městského parteru.

IX/2g – objekt s nutností zachování výšky 2-2,5 NP se stavební čárou s nutností zachování do ul. Kozí.

IX/2h - objekt s nutností zachování výšky 1-1,5 NP se stavební čárou s nutností zachování do ul. Šemberova.

c3 – požadavky na umístění a prostorové upořádání staveb z podnětu navrhovatele a shrnutí požadavků na umístění a prostorové uspořádání:

Předmětné části byly již realizovány v souladu se stanovenými podmínkami na umístění a prostorové upořádání staveb dané RP MPR. Soubor změn č. IX ověří možnost vyznačení realizovaných záměrů z kategorie návrh do kategorie stav.

# Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území:

Požadavky plynoucí z ÚPO:

V lokalitě Historické jádro je stanoveno:

- rozvíjet charakter městského centra v celé lokalitě;

- rozvíjet třídu Svobody a ulice Hynaisovu, Studentskou, Dobrovského, Palackého, 8. května, Pekařskou, Denisovu a 1. máje jako městské třídy;

- chránit a rozvíjet funkci bydlení v historickém centru;

- chránit a posilovat charakter historického městského centra formou rostlé městské struktury v celé lokalitě.

Jedná se o záměry realizované dle zásad rozvoje MPR a podmínek stanovených v RP MPR. Nejsou další požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území.

# Požadavky na řešení veřejné infrastruktury -  nejsou požadovány.

# Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření - nejsou požadovány.

# Požadavky na asanace - nejsou požadovány.

- Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů

- nejsou požadovány.

# Část IX/3 - přidání VPS pro dopravu - Propojení tramvajové trati v ulici Sokolská - 8. května –

# Zámečnická

# Vymezení řešeného území:

Pozemky parc.č. 116/30 a 116/40.

# Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití:

b1 – vymezení pozemků změny: se týká uvedených pozemků s parc.č. viz bod a)

b2 – stávající využití pozemků:

Pozemky jsou využity jako veřejná prostranství - ulice Sokolská, 8. Května a Zámečnická.

b3 – požadavky na vymezení a využití pozemku vyplývající z politiky územního rozvoje a nadřazené

územně plánovací dokumentace:

(PUR a ZUR dle části IX/1)

Podle Územního plánu Olomouc (ÚPO):

Pozemky jsou součástí stabilizované plochy veřejných prostranství 01/043S, lokality 01 Historické jádro. V Koncepci dopravní infrastruktury je navrženo pro veřejnou hromadnou dopravu DH-18 „tramvajová trať – vytvoření objízdné tramvajové smyčky propojením tramvajových tratí v ulicích Sokolské a 8. května ulicí Zámečnickou“.

b4 – požadavky na vymezení a využití pozemku z hlediska platného RP MPR Olomouc:

Pozemky jsou součástí ploch pro dopravu a veřejných prostor. V Sokolské ulici je stávající tramvajové vedení navrženo ke zrušení a v ulici Zámečnická je navržena trať nová shodně s Územním plánem Olomouc.

b5 – požadavky na vymezení a využití pozemku vyplývající z podnětu navrhovatele a celkové shrnutí:

Soubor změn č. IX prověří možnost uvedení do souladu RP MPR  a ÚPO, možnost vyznačit dané zokruhování tramvajové trati jako novou VPS pro dopravu to vše v souladu se „Zásadami koncepce rozvoje RP MPR“ a se „Zásadami funkčního uspořádání území a obecnými principy funkční regulace v RP MPR Olomouc“.

- Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb:

c1 – stávající umístění a prostorové upořádání staveb:

Ve stávajícím uličním profilu ulic 8. května a Sokolská se nachází vedení tramvajové trati. V ulici Zámečnická zatím nevede.

c2 – požadavky na umístění a prostorové upořádání staveb z pohledu ÚPD:

Požadavky plynoucí z ÚPO:

Pozemky jsou součástí stabilizované plochy veřejných prostranství 01/043S, lokality 01 Historické jádro. V Koncepci dopravní infrastruktury je navrženo pro veřejnou hromadnou dopravu DH-18 „tramvajová trať – vytvoření objízdné tramvajové smyčky propojením tramvajových tratí v ulicích Sokolské a 8. května ulicí Zámečnickou“. Tento koncepční prvek je vymezen pro zajištění podmínek pro veřejnou hromadnou dopravu na území města.

Požadavky plynoucí z RP MPR Olomouc

Pozemky jsou součástí ploch pro dopravu a veřejných prostor. V Sokolské ulici je stávající tramvajové vedení navrženo ke zrušení a v ulici Zámečnická je navržena trať nová shodně s Územním plánem Olomouc, ale s propojkou doopačné části ulice Sokolská (tedy k DPMO).

c3 – požadavky na umístění a prostorové upořádání staveb z podnětu navrhovatele a shrnutí požadavků na umístění a prostorové uspořádání:

Soubor změn č. IX prověří možnost uvedení do souladu RP MPR  a ÚPO, možnost vyznačit dané zokruhování tramvajové trati jako novou VPS pro dopravu to vše v souladu se „Zásadami koncepce rozvoje“ a „Zásadami prostorového uspořádání území“ dle RP MPR.

# Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území:

Požadavky plynoucí z ÚPO:

V lokalitě Historické jádro je stanoveno:

- rozvíjet charakter městského centra v celé lokalitě;

- rozvíjet třídu Svobody a ulice Hynaisovu, Studentskou, Dobrovského, Palackého, 8. května, Pekařskou, Denisovu a 1. máje jako městské třídy;

- propojit tramvajovou tratí ulice Sokolskou a 8. května ve stopě ulice Zámečnické (DH-18).

V uvedené lokalitě bude prověřen soulad požadavků na změny RP MPR s požadavky na ochranu a rozvoj urbanistických a architektonických hodnot v území, s cíli a úkoly územního plánování, s nadřazenou ÚPD a PÚR. Změna v dané lokalitě bude respektovat koncepci RP MPR Olomouc.

- Požadavky na řešení veřejné infrastruktury:

Vedení tramvajové trati je veřejná dopravní infrastruktura. Soubor změn č. IX v dané části prověří rozsah a a uvede do souladu RP MPR a ÚPO ve vedení tramvajové tratě tj. propojení z ul. Zámečnická do ul. Sokolská.

- Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření:

Soubor změn č. IX v dané části prověří možnost a rozsah nové veřejně prospěšné stavby pro dopravu v souladu jak s nadřazenou územně plánovací dokumentací tak v souladu s koncepcemi danými v RP MPR.

- Požadavky na asanace:

Nejsou takové požadavky v předmětné části.

- Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů:

Nejsou takové požadavky v předmětné části stanoveny.

Část IX/4 - změna označení z objektu nevhodný (k dožití a zbourání) na stav umožňující opravy a stavební úpravy v objemu stávajícího objektu v areálu Letního kina, Olomouc - město

# Vymezení řešeného území:

Předmětný objekt změny se nachází na pozemku parc.č. 87/26 v k.ú. Olomouc – město.

# Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití:

b1 – vymezení pozemků změny: se týká uvedeného pozemku s parc.č. 87/26.

b2 – stávající využití pozemků:

Jedná se o areál letního kina a přilehlé zeleně na historických hradbách v rozsahu severního bastionu pod areálem národní kulturní památky Přemyslovského paláce. Pod hradbou bastionu se rozkládá park pod katedrálou. Vstup do areálu je z ulice Pekární.

b3 – požadavky na vymezení a využití pozemku vyplývající z politiky územního rozvoje a nadřazené

územně plánovací dokumentace:

(PUR a ZUR dle části IX/1)

Podle Územního plánu Olomouc (ÚPO):

Předmětný pozemek je   součástí stabilizované plochy veřejné rekreace 01/060S se stanovenou maximální výškou zástavby 5/7m, solitérním typem struktury zástavby a s parkovou zelení.

b4 – požadavky na vymezení a využití pozemku z hlediska platného RP MPR Olomouc:

Předmětný pozemek je veden jako nezastavitelná plocha - zeleň parková a zeleň na historických hradbách, patří do bloku 35A. Část plochy bastionu pod Arcidiecézním muzeem a Přemyslovským palácem je pod zvýšenou památkovou ochranou a zbývající část patří do ostatních chráněných ploch.

V areálu jsou objekty (přístavek u vstupu do areálu a zázemí pro občerstvení konaných akcí) při hradbách  jako objekty nevhodné k dožití a zbourání.

b5 – požadavky na vymezení a využití pozemku vyplývající z podnětu navrhovatele a celkové shrnutí:

Soubor změn č. IX prověří možnost změny označení objektu zázemí pro občerstvení (restaurace) z objektu nevhodný (k dožití a zbourání) na stav umožňující opravy a stavební úpravy v objemu stávajícího objektu v areálu Letního kina v souladu se „Zásadami koncepce rozvoje MPR“ a se „Zásadami funkčního uspořádání území a obecnými principy funkční regulace v RP MPR Olomouc“.

- Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb:

c1 – stávající umístění a prostorové upořádání staveb:

Předmětné pozemky jsou vymezeny historickými hradbami. Jedná se o areál letního kina a přilehlé zeleně na historických hradbách v rozsahu severního bastionu pod areálem národní kulturní památky Přemyslovského paláce. V areálu se nachází objekty - přístavek u vstupu do areálu a zázemí pro občerstvení konaných akcí těsně pod hradbou v jižní části areálu.

c2 – požadavky na umístění a prostorové upořádání staveb z pohledu ÚPD:

Požadavky plynoucí z ÚPO: viz b3)

Požadavky plynoucí z RP MPR Olomouc:

V areálu jsou objekty (přístavek u vstupu do areálu a zázemí pro občerstvení konaných akcí) při hradbách  jako objekty nevhodné k dožití a zbourání.

Dále je stanoveno:

- zachovat půdorysný i panoramatický obraz a stávající dochovanou historickou urbanisticko-architektonickou strukturu MPR Olomouc včetně souvisejících částí ochranného pásma,  a tzv. „zeleného prstence“ parků  zasahujících do řešeného území.

- zachovat stavební čáry, uliční čáry, objemy budov, hodnotné fronty zástavby, zdi a  opevnění a dochovanou historickou parcelaci v MPR. Nepřipustit výstavbu nových objektů na nezastavitelných plochách.

c3 – požadavky na umístění a prostorové upořádání staveb z podnětu navrhovatele a shrnutí požadavků na umístění a prostorové uspořádání:

Soubor změn č. IX prověří možnost označení objektu zázemí pro občerstvení (restaurace) z objektu nevhodný (k dožití a zbourání) na stav umožňující opravy a stavební úpravy v objemu stávajícího objektu v areálu Letního kina v souladu se „Zásadami koncepce rozvoje MPR“ a „Zásadami prostorového uspořádání území“ dle RP MPR.

# Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území:

Požadavky plynoucí z ÚPO:

- chránit a rozvíjet Bezručovy sady a park pod katedrálou ve prospěch veřejně přístupného parku s odpovídajícím veřejným vybavením;

- chránit a rozvíjet prostorovou kompozici ostrohu historického jádra v obraze města jako pohledově dominantní prvek, včetně stávajících výškových dominant.

Další požadavky plynoucí z RP MPR:

- dobudovat systému městských sadů v podobě uzavření „zeleného prstence“ zejména na severním okraji řešeného území.

V uvedené lokalitě bude prověřen soulad požadavků na změny RP MPR s požadavky na ochranu a rozvoj urbanistických a architektonických hodnot v území, s cíli a úkoly územního plánování, s nadřazenou ÚPD a PÚR. Změna v dané lokalitě bude respektovat koncepce stanovené v ÚPO a RP MPR Olomouc.

- Požadavky na řešení veřejné infrastruktury:

Požadavky se nestanovují.

- Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření:

Požadavky se nestanovují.

- Požadavky na asanace:

Nejsou takové požadavky v předmětné části.

Část IX/5 – Sokolská 15 - změna limitu výšek pro objekty ve dvorní části pozemku

- Vymezení řešeného území:

Dvorní část pozemku k objektu č.p. 579, v ulici Sokolskáč.o. 15, parc.č. st. 6/1 v k.ú. Olomouc – město.

b) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití:

b1 – vymezení pozemků změny:

Dvorní část pozemku je ze severu vymezena historickou hradbou s půlkruhovou baštou (kulturní nemovitá památka, dále jen KP), z východu dvorním křídlem bývalé hudební školy parc.č. st.7/2, z jihu budovou bývalé městské sladovny (KP) č.p. 579 a dvory sousedních objektů parc.č. st. 4 a 5, ze západu zahradou na parc.č. 3.

b2 – stávající využití pozemků:

Na parcele parc.č. st. 6/1 se nachází jednak budova bývalé městské sladovny, která je orientována hlavním průčelím do ulice Sokolská (není předmětem řešené změny). Dvorní část je přístupna z ulice Studentská, stávajícím průchodem v hradbě. Využití dvora je nebytové. Dvůr, byl přizpůsoben v devadesátých letech minulého století k provozu autosalonu, jsou zde umístěny dvorní objekty, myčka aut, dílny a další pomocné provozy. Plocha dvora je zpevněná, uzpůsobena pojíždění automobily.

b3 – požadavky na vymezení a využití pozemku vyplývající z politiky územního rozvoje a nadřazené  územně plánovací dokumentace:

(PUR a ZUR dle části IX/1)

Podle Územního plánu Olomouc (ÚPO), který nabyl účinnosti 30.9.2014, je pozemek součástí stabilizované plochy smíšené obytné 01/042S se stanovenou strukturou zástavby kompaktní městský rostlý typ a danou max. výškou zástavby 17m (římsa)/ 21m (hřeben).

Řešené území se nachází v lokalitě Historické jádro, pro něž je mj. ÚPO dáno:

- rozvíjet charakter městského centra v celé lokalitě;

- rozvíjet třídu Svobody a ulice Hynaisovu, Studentskou, Dobrovského, Palackého, 8. května, Pekařskou, Denisovu a 1. máje jako městské třídy;

- chránit a rozvíjet funkci bydlení v historickém centru;

- chránit a posilovat charakter historického městského centra formou rostlé městské struktury v celé lokalitě.

b4 – požadavky na vymezení a využití pozemku z hlediska platného RP MPR Olomouc:

RP MPR řadí předmětné dvorní prostory do kategorie „3“ - ostatní dvory. Všechny objekty na předmětném pozemku, tedy bývalá sladovna i objekty ve dvorní části, jsou vedeny jako nebytové. Dochovaná hradba je součást historických hradeb.

b5 – požadavky na vymezení a využití pozemku vyplývající z podnětu navrhovatele:

Záměrem navrhovatele je řešit ve dvorní části místo stávajících objektů nový objekt s ubytováním (penzion) s parkováním částečně na terénu, pozemku parc.č.st.6/1, a částečně pod terénem. Vjezd (vstup) do vnitrobloku bude zachován stávající  (průchodem v hradbě).

b6 – shrnutí požadavků na vymezení a využití pozemku:

Soubor změn prověří soulad s podmínkami stanovenými RP MPR zejména se „Zásadami koncepce rozvoje RP MPR“ a „Zásadami funkčního uspořádání území a obecné principy funkční regulace v RP MPR Olomouc“. Změna podmínek funkčního využití se nepředpokládá (změna se dotkne pouze výškové regulace objektů ve dvorní části pozemku).

- Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb:

c1 – stávající umístění a prostorové upořádání staveb:

Na parcele parc.č. st. 6/1 se nachází klasicistní budova bývalé městské sladovny, s hlavním průčelím do ulice Sokolská. Budova je třípodlažní (resp. 3,5 NP). Provozu autosalonu, dříve umístěném v přízemí bývalé sladovny, byly přizpůsobeny dvorní objekty, myčka aut, dílny a další pomocné provozy, které jsou přimknuty k jižní a západní hranici pozemku (včetně hradby a bašty), myčka zaujímá střed zbylé části pozemku, celková zastavěnost je přibližně 50%. Dvorní objekty jsou vesměs jednopodlažní, ale kvůli technologiím dosahují výšky cca 7m. Plocha dvora je zpevněná, přizpůsobena pojíždění automobily. Pomocné provozy a dvorní část jsou přístupny z ulice Studentská, stávajícím průchodem v hradbě.

c2 – požadavky na umístění a prostorové upořádání staveb z pohledu ÚPD:

Požadavky plynoucí z ÚPO:

Předmětná část se nachází ve stabilizované ploše s danou strukturou zástavby kompaktní městský rostlý typ a danou max. výškou zástavby 17m (římsa)/ 21m (hřeben). Ve struktuře kompaktního rostlého městského typu se za změny nepovažují dostavby objektů v prolukách a v půdorysné stopě původních objektů.

Požadavky plynoucí z RP MPR Olomouc: Budova bývalé sladovny – hlavní objekt do ulice Sokolská, je limitována stavebními čárami s nutností zachování (tj. závaznými stavebními čárami), se závazně stanovenou podlažností 3 – 3,5 NP. Ostatní objekty na předmětném pozemku, tedy objekty ve dvorní části, jsou vedeny se jako objekty s nutností zachovat 1- 1,5NP.

c3 – požadavky na umístění a prostorové upořádání staveb z podnětu navrhovatele:

Záměrem vlastníka je řešit ve dvorní části v plochách kategorie „3“ místo stávajících objektů, které jsou stanoveny jako objekty s nezbytností zachovat 1-1,5 podlaží, nový objekt, odpovídající objektům s nezbytností zachovat 3-3,5 podlaží. Záměr představuje „vyčištění“ dvorního prostoru od dostaveb technického charakteru, vzniklých převážně v devadesátých letech 20.století. Koncept záměru vymezuje volnou část dvora umístěním nového objektu kolmo k hlavnímu uličnímu objektu bývalé sladovny. Umístění respektuje spojnici současného zastavění dvora a průchodu hradbou. Nový objekt je zároveň odsazen od hradeb a zohledňuje též nemožnost přisazení se ke hmotě dvorního křídla sousedního objektu na pozemku parc. č. 7/2, kvůli existenci stavebních otvorů. Výška nového objektu (3NP) se předpokládá nižší, než je římsa bývalé sladovny, tak, aby nový objekt nenarušoval pohledy z ulice Studentská na historickou zástavbu a nekonkuroval historické hradbě s baštou. Zároveň však nový objekt doplňuje zástavbu kolem městské třídy – ulice Studentská. Reaguje na hmoty okolních objektů – Krajský soud, administrativní část bývalé Teplotechny. Stávající poměr zastavěné a volné části dvorní plochy předmětného pozemku je přibližně jedna polovina a bude záměrem zachován.

c4- shrnutí požadavků na umístění a prostorové uspořádání

Soubor změn v části IX/1 prověří změnu výšky dvorních objektů z 1-1,5NP na 3-3,5NP s přihlédnutím ke specifickému postavení dané lokality, která tvoří dvorní trakt k bývalé sladovně, ale také komunikuje s městkou třídou (ul. Studentská) a je spolu s dochovaným úsekem hradeb její součástí.  Zároveň je nutno zachovat „Zásady koncepce rozvoje“ a „Zásady prostorového uspořádání území“ dle RP MPR.

- Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území:

Požadavky plynoucí z ÚPO:

V lokalitě Historické jádro je stanoveno:

- rozvíjet charakter městského centra v celé lokalitě;

- rozvíjet třídu Svobody a ulice Hynaisovu, Studentskou, Dobrovského, Palackého, 8. května, Pekařskou, Denisovu a 1. máje jako městské třídy;

- chránit a rozvíjet funkci bydlení v historickém centru;

- chránit a posilovat charakter historického městského centra formou rostlé městské struktury v celé lokalitě.

Požadavky plynoucí z RP MPR jsou vedle podmínek v bodech b4 a c2:

Smyslem podmínek prostorového řešení budov, a souvisejících ploch určených k výstavbě, je ochrana veškeré hodnotné původní nadzemní i podzemní urbanistické struktury v MPR, včetně zachování a zvýraznění významných prvků městského parteru, dochovaných částí městských hradeb a systému městského opevnění v souladu se základním principem RP MPR, tj. ochrany MPR jako jedinečného urbanistického souboru vzácných památkových stavebních fondů, jejichž soustavné zhodnocování upevňuje a posiluje význam historického jádra města, jako společenského, kulturního a obchodního centra s neopominutelnou úlohou bydlení.

Koncept „vyčištění“ dvorního prostoru od funkčně nepříliš vhodné zástavby a umístění nového dvorního objektu v příznivější poloze vychází z charakteristických principů zástavby městského rostlého půdorysu v MPR Olomouc, tj. jasného členění na hlavní uliční objekty a dvorní objekty, které se nachází povětšinou v kolmé poloze k objektu hlavnímu.

V uvedené lokalitě bude prověřen soulad požadavků na změny RP MPR s požadavky na ochranu a rozvoj urbanistických a architektonických hodnot v území, s cíli a úkoly územního plánování, s nadřazenou ÚPD a PÚR. Změna v dané lokalitě bude respektovat koncepci RP MPR Olomouc.

- Požadavky na řešení veřejné infrastruktury:

Platný RP MPR v dané lokalitě nestanoví žádné zvláštní požadavky na řešení veřejné infrastruktury. Změnou podmínek - výšky dvorních objektů, by nemělo dojít ke zvýšení nároků na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Vjezd a přístup na předmětný pozemek zůstane stávající, přístup je již zajištěn věcným břemenem na sousedním pozemku parc. č. 79/29.

- Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření:

Platný RP MPR v dané lokalitě nestanoví požadavky na veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření a ze záměru navrhovatele podnětu rovněž nevyplývají v uvedené lokalitě žádné nové požadavky na veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření.

- Požadavky na asanace:

Na pozemku parc. č. st. 6/1 se neuvádějí žádné požadavky na asanace. Záměr podatele podnětu předpokládá „vyčištění“ technických provozních budov ve dvorním traktu.

- Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů

(například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)

Část se nachází uvnitř MPR Olomouc. Jde o území s archeologickými nálezy. Zahájení bourání objektů, případnou následnou stavební činnost, jsou stavebníci povinni ohlásit tak, aby mohl být proveden záchranný archeologický průzkum.

Část IX/6 – Koželužská 20 - změna domu z objektu k dožití a zbourání na objekt k zachování

- Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití:

Předmětný objekt č.p. 796, v ulici Koželužská č.o. 20 se nachází na pozemku parc.č. st. 28 v k.ú. Olomouc – město.

b1 – vymezení pozemků změny:

Změna se týká objektu č.p. 796 - zastavěná plocha, nádvoří. Pozemek a dům na něm tvoří jižní frontu ulice a přiléhají těsně k historické hradbě pod areálem Vlastivědného muzea. (hradby – KP).

b2 – stávající využití pozemků:

Pozemek parc.č. 28 je z většiny zastavěn, dům na pozemku je využitý jako nebytový (1.NP) a částečně k bydlení (podkroví).

b3 – požadavky na vymezení a využití pozemku vyplývající z politiky územního rozvoje a nadřazené  územně plánovací dokumentace:

Požadavky z PÚR a ZÚR viz část IX/1.

Podle Územního plánu Olomouc (ÚPO), který nabyl účinnosti 30.9.2014, součástí stabilizované plochy veřejného vybavení  01/054S se stanovenou strukturou zástavby kompaktní městský rostlý typ a danou max. výškou zástavby 17m (římsa)/ 21m (hřeben).

Pozemek se nachází v lokalitě Historické jádro, pro něž je mj. ÚPO stanoveno:

- rozvíjet liniovou zeleň podél třídy Svobody, třídy 17. listopadu, ulic Legionářské, Studentské, Dobrovského, Koželužské a mezi plochami 01/051P a 01/050P;

- chránit a rozvíjet funkci bydlení v historickém centru.

b4 – požadavky na vymezení a využití pozemku z hlediska platného RP MPR Olomouc:

RP MPR řadí předmětný objekt na pozemku p.č. st. 28 do kategorie objekty nevhodné (ke zbourání a dožití), na předmětném pozemku je navržen park a parkově upravené plochy a trasa veřejně přístupných průchodů. Předmětný pozemek je součástí veřejně prospěšné stavby a asanačních úprav „Asanační úpravy v prostoru hradebního pásu v místě dnešní odstavné tramvajové remízy na parcelách č. 460 (33), 116/70, 461 (32), 462 (31), 463 (30) včetně úpravy navazující plochy po odstranění objektu čp. 796 na stavební parcele č. 28 (v závorkách jsou uvedena původní čísla parcel). Odstranění dodatečných přístaveb za účelem vytvoření parkových úprav a výstavby průchodu Denisova – Koželužská.“. Dochovaná hradba při jižní hranici pozemku je součástí  historických hradeb.

b5 – požadavky na vymezení a využití pozemku vyplývající z podnětu navrhovatele:

Záměrem navrhovatele je užívání dočasné stavby č.p. 796 jako stavby trvalé se stávajícím funkčním využitím.

b6 – shrnutí požadavků na vymezení a využití pozemku

Soubor změn prověří v části IX/2 soulad s podmínkami stanovenými RP MPR zejména se „Zásadami koncepce rozvoje RP MPR“ a „Zásadami funkčního uspořádání území a obecné principy funkční regulace v RP MPR Olomouc“.  Změna podmínek funkčního využití se nepředpokládá.

- Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb:

c1 – stávající umístění a prostorové upořádání staveb:

Přízemní dům s využitým podkrovím č.p. 796 je zastřešen sedlovou střechou s okapovou hranou rovnoběžně s ulicí Koželužská. Střecha je od hřebene směrem do dvora v podstatě rovná. Stavební a uliční čára probíhá po hraně předmětné parcely. Objekt je přimknutý k hradbě s ponechaným malým dvorkem.

c2 – požadavky na umístění a prostorové upořádání staveb z pohledu ÚPD:

Požadavky plynoucí z ÚPO:

Předmětná část se nachází ve stabilizované ploše 01/054S s danou strukturou zástavby kompaktní městský rostlý typ a danou max. výškou zástavby 17m (římsa)/ 21m (hřeben). Dále je stanoveno chránit a posilovat charakter historického městského centra formou rostlé městské struktury v celé lokalitě.

Požadavky plynoucí z RP MPR Olomouc:

Dům č.p. 796 je veden jako objekt nevhodný (ke zbourání a dožití). Na pozemku je navržena plocha zeleně,  trasa veřejně přístupných průchodů. Jižní hranici pozemku tvoří historická hradba. Pozemek je součástí veřejně prospěšné stavby a opatření.

c3 – požadavky na umístění a prostorové upořádání staveb z podnětu navrhovatele:

Záměrem vlastníka je ponechání stávajícího dočasného objektu. (Stavební úpravy domu byly povoleny a stavba zkolaudována jako stavba dočasná do 30.4.1999, následně byla dvakrát lhůta prodloužena až do 31.12.2015).

c4- shrnutí požadavků na umístění a prostorové uspořádání

Soubor změn v části IX/2 prověří změnu domu z kategorie objekt nevhodný (ke zbourání a dožití) na stavbu trvalou a zda je taková změna možná při zachování  „Zásad prostorového uspořádání území“ dle RP MPR.

- Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území:

Požadavky plynoucí z ÚPO:

V lokalitě Historické jádro je stanoveno:

- rozvíjet charakter městského centra v celé lokalitě;

- rozvíjet liniovou zeleň podél třídy Svobody, třídy 17. listopadu, ulic Legionářské, Studentské, Dobrovského, Koželužské a mezi plochami 01/051P a 01/050P;

- chránit a rozvíjet funkci bydlení v historickém centru;

- chránit a posilovat charakter historického městského centra formou rostlé městské struktury v celé lokalitě.

Požadavky plynoucí z RP MPR - vedle podmínek v bodech b4 a c2 je stanoveno:

- chránit veškerou hodnotnou původní nadzemní i podzemní urbanistickou struktury v MPR, včetně zachování a zvýraznění významných prvků městského parteru, dochovaných částí městských hradeb a systému městského opevnění v souladu se základním principem RP MPR, tj. ochrany MPR jako jedinečného urbanistického souboru vzácných památkových stavebních fondů, jejichž soustavné zhodnocování upevňuje a posiluje význam historického jádra města, jako společenského, kulturního a obchodního centra s neopominutelnou úlohou bydlení;

- hradby na jižní hranici jsou kulturní památkou a jsou součástí hradebního okruhu, který má být urbanisticky a pohledově prezentován, proto je předmětný pozemek součástí veřejně prospěšné stavby a asanačních úprav (viz bod b4 a f);

- zvyšovat pěší prostupnost historického jádra obnovou zaniklých a podporou vzniku nových propojení jednotlivých městských prostorů (zejména budováním průchodů a pasáží …).

Soubor změn prověří možnost změny při zachování „Zásad koncepce rozvoje“. V uvedené lokalitě bude dále prověřen soulad požadavků na změny RP MPR s požadavky na ochranu a rozvoj urbanistických a architektonických hodnot v území, s cíli a úkoly územního plánování, s nadřazenou ÚPD a PÚR.

- Požadavky na řešení veřejné infrastruktury:

Platný RP MPR v dané lokalitě stanoví trasu veřejně přístupných průchodů – propojení z ulice Denisova průchodem kolem Muzea umění do ulice Koželužská (součást veřejně prospěšných staveb). Soubor změn č. IX prověří novou trasu pěšího propojení.

- Požadavky na veřejně prospěšné stavby a na veřejně prospěšná opatření:

Předmětný pozemek je součástí veřejně prospěšné stavby a asanačních úprav „Asanační úpravy v prostoru hradebního pásu v místě dnešní odstavné tramvajové remízy na parcelách č. 460 (33), 116/70, 461 (32), 462 (31), 463 (30) včetně úpravy navazující plochy po odstranění objektu čp. 796 na stavební parcele č. 28 (v závorkách jsou uvedena původní čísla parcel). Odstranění dodatečných přístaveb za účelem vytvoření parkových úprav a výstavby průchodu Denisova – Koželužská.“

Soubor změn prověří možnost změny při zachování hájeného veřejného zájmu očištění a prezentace hradebního okruhu, dotvoření zeleného prstence MPR na severu území, včetně vazby na pěší průchod.

- Požadavky na asanace:

Na pozemku parc. č. st. 6/1 se neuvádějí žádné požadavky na asanace. Záměr podatele podnětu předpokládá „vyčištění“ technických provozních budov ve dvorním traktu.

- Další požadavky vyplývající z územně analytických podkladů a ze zvláštních právních předpisů

(například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)

Část se nachází uvnitř MPR Olomouc. Jde o území s archeologickými nálezy. Zahájení bourání objektů, případnou následnou stavební činnost, jsou stavebníci povinni ohlásit tak, aby mohl být proveden záchranný archeologický průzkum.

dále pro všechny části společně platí:

- Výčet druhů územních rozhodnutí, které Soubor změn č.IX RP MPR Olomouc nahradí:

Soubor změn č.IX bude zpracován v podrobnosti dosavadního platného RP MPR Olomouc, který vzhledem k rozsahu řešeného území a specifickým podmínkám památkové ochrany žádný druh územních rozhodnutí nenahrazuje. Změna č.IX RP MPR Olomouc nebude nahrazovat územní rozhodnutí.

- Požadavky ze závěru zjišťovacího řízení včetně určení dalšího postupu, pokud se postupy posuzování vlivů na životní prostředí a pořizování regulačního plánu spojují:

Není požadováno.

k)   Případný požadavek na plánovací smlouvu a dohodu o parcelaci:

Vzhledem k tomu, že platný regulační plán byl vydán jakožto regulační plán z podnětu, nejsou žádné požadavky na plánovací smlouvu nebo dohodu o parcelaci.

l) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu Souboru změn č.IX RP MPR Olomouc a obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení:

V souladu s §69 zákona č. 183/2006 Sb. bude změna č.IX RP MPR Olomouc vydána jako opatření obecné povahy. Obsah změny bude členěn na výrok a odůvodnění a bude mít následující části:

1) část textovou, obsahující výrok (část I) a odůvodnění (část II), které dále doplní pořizovatel před vydáním změny.

2) část grafickou, která bude přílohou části „I“ textové části opatření obecné povahy:

Změnu závazných prvků projektant zapracuje do grafické části - výřezy pro jednotlivé části:

Výkres č.2 (Plán funkčního využití) 				m 1:1000

Výkres č.3 (Plán regulačních prvků)				m 1:1000

Výkres č. 13 (Veřejně prospěšné stavby, asanační úpravy)	m 1:1000

3) část grafickou, která bude přílohou části „II“ textové části opatření obecné povahy:

Změnu závazných prvků projektant zapracuje do grafické části - výřezy pro jednotlivé části pro porovnání původní stav RP MPR a po změně:

Výkres č.2 (Plán funkčního využití) 				m 1:1000

Výkres č.3 (Plán regulačních prvků)				m 1:1000

Výkres č. 13 (Veřejně prospěšné stavby, asanační úpravy)	m 1:1000

Výkresová část změny č.IX RP MPR bude zpracována a vydána v měřítku 1 : 1000. Pro fázi projednání předá zpracovatel dokumentaci změny pořizovateli ve dvou vyhotoveních a v digitální podobě. Po její úpravě dle výsledků projednávání bude návrh změny předán v počtu čtyř vyhotovení a v digitální podobě na vhodném datovém nosiči. Změna regulačního plánu se vydává v souladu s ustanovením § 21 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v rozsahu měněných částí. Následně bude projektantem zpracován právní stav po vydání změny č.IX. (taktéž dodán v digitální podobě na vhodném datovém nosiči).