Příloha usnesení

NÁVRH zadání

změny č. XVIII ÚPnSÚ Olomouc

(Zpracováno dle přílohy č. 6 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti)

Magistrát města Olomouce

Odbor koncepce a rozvoje

prosinec 2006

- požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

Zvláštní požadavky uvedeného druhu nejsou. V současné době je schválena politika územního rozvoje. Z této nadřazené ÚPD, ani z nového konceptu ÚPN VÚC, ani z hodnocení dalších širších vztahů  žádné požadavky pro řešení předmětného území nevyplývají.

- požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů

Elaborát územně analytických podkladů není dosud rovněž zpracován, omezení pro využitelnost území definují jednak limity využití území, vyplývající ze zákonů a správních rozhodnutí (schéma tvoří přílohu zadání):

- ochranná pásma se zákazem staveb VN a VVN Heliportu a navrženého veřejného mezinárodního letiště

- ochranná pásma městského letiště

- spojové a dálkové kabely přenosové sítě

- radiové směrové spoje

a v další části jmenované hodnoty území:

Dominantní hodnotou řešeného území je kvalita biologická. Poloha lokality na návětrné straně západního okraje zastavěného území města dokladuje nejkvalitnější parametry čistoty ovzduší i půdy, ty jsou posíleny faktory estetickými, přírodní charakter je zachován i přes stávající intenzivní využití sousedních ploch. Územní hodnotou je vazba na stávající zařízení záchranné služby, poměrně dobrá dopravní dostupnost a možnost napojení na technickou infrastrukturu města.

V rámci řešení změny územního plánu je třeba vyjmenované hodnoty respektovat a navrženým způsobem dispozičního členění území, definovaném v územní studii, je přiměřeně chránit.

- požadavky na rozvoj území obce

Vzhledem k tomu, že se jedná o novou potřebu, která nebyla zohledněna v platném územním plánu a nemůže být z různých důvodů uskutečněna v rámci definovaných rozvojových ploch platného územního plánu, jedná se v tomto dokumentu o zadání nové rozvojové zastavitelné plochy.

- požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny)

Řešení změny spočívá v posouzení možnosti využití území pro realizaci rozsáhlého záměru Integrovaného centra tísňového volání a vzdělávacího střediska složek Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje.

Dle platného ÚPnSÚ je území částečně navrženo pro funkci KS – sportovní a rekreační areály a částečně je součástí nezastavitelného území vymezeného jako „ZPF“ - zemědělský půdní fond.

Zájmová lokalita leží v jihozápadní části správního území města Olomouce na Tabulovém vrchu v katastrálním území Neředín.

Jádro řešeného území je tvořeno těmito parcelami:

194/3	ostatní plocha o výměře 7537m2,

196/1	ostatní plocha o výměře 958 m2,

200/4	ostatní plocha o výměře 426 m2,

283	zastavěná plocha a nádvoří o výměře 592 m2,

200/1	orná půda o výměře cca 80 000 m2

skutečný rozsah nově navržené zastavitelné plochy bude stanoven v rámci zpracované územní studie a následně bude korigován v rámci zpracování samotné změny územního plánu.

- požadavky na řešení veřejné infrastruktury

Doprava:

V rámci zpracování změny bude posouzeno dopravní napojení na stávající komunikační síť pro nově navrhované využití území a dle tohoto posouzení případně upraven či doplněn návrh kapacitně vyhovujícího dopravního napojení lokality odpovídající této nově navrhované funkci. Hlavní vazba a dopravní napojení se předpokládá na ulici Okružní. Bude prověřena nutnost vymezit nové komunikační trasy jako VPS. V případě změn zastavitelného území budou respektovány příslušná ustanovení z.č. 13/1998Sb. v platném znění.

Technické vybavení:

Projektant posoudí rozsah nově navrhovaného využití území s ohledem na technickou infrastrukturu. Musí být stanoveny nároky na potřebu energií, vody (včetně protipožárního zabezpečení) a odkanalizování. Budou navrženy trasy nových inženýrských sítí, včetně specifikace podmínek pro využití stávajících inženýrských sítí. Za tím účelem projektant provede průzkum existence stávajících inženýrských sítí, zjistí jejich technický stav a kapacitní možnosti a bude stanoven rozsah případných rekonstrukcí. Pokud trasy stávajících inženýrských sítí budou bránit využití území, budou navrženy přeložky.

Budou respektována ochranná pásma zařízení technického vybavení stanovená právními předpisy.

Nově navržená zařízení technické vybavenosti budou zařazena do seznamu veřejně prospěšných staveb včetně doplnění příslušné výkresové dokumentace.

Projektant upraví, doplní, popř. zpracuje nové tabulky zastavitelných ploch se specifikací řešení technického vybavení (Zásobování el. energií, vodou, plynem, teplem a odkanalizování). Nakládání s odpady bude navrženo v souladu se schválenou koncepcí města.

Zvláštní požadavky:

Bude uvedeno, jakým způsobem bude zajištěno nezhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě, dešťové vody budou v maximální možné míře uváděny do vsaku , nebo zdrženy.

- požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

Základní urbanistická koncepce územního plánu ani principy systému ekologické stability území nebudou řešením změny zásadně dotčeny. V rámci hodnocení ploch z hlediska nové využitelnosti bude respektována kvalita ŽP, řešením nemůže dojít ke zhoršení hodnocených parametrů. Budou respektovány hodnoty území, uvedené v bodě b.

- požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

V rámci navrhované změny nedojde k  asanačním zásahům z hlediska veřejných zájmů, pokud budou vyčleněny v rámci změny ÚPnSÚ veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření, bude projektantem zohledněno.

- další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (např. požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)

Projektant posoudí návrh řešení změny z hlediska případných rizik zátěží ŽP (včetně hledisek ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací), tedy z hlediska ochrany životního prostředí a vytváření zdravých životních podmínek. Součástí návrhu řešení změny bude vyhodnocení kvality ovzduší a zapracování schválených krajských a místních programů snižování emisí a programů zlepšování kvality ovzduší včetně vyhodnocení z hlediska převládajících směrů větrů.

Zájmy obrany a ochrany státu, ochrany ložisek nerostných surovin a jejich těžby nebudou řešenými změnami dotčeny. Řešení CO bude navazovat na stávající zabezpečení funkce CO ve městě, rovněž bude dle potřeby upravena Doložka civilní ochrany. Řešení musí splňovat požadavky a ustanovení předpisu CO o zabezpečení nezavalitelnosti rychlostních a důležitých místních komunikací. Textovou i grafickou část je nutno doplnit v souladu s vyhláškou č. 380/2002 Sb.

Řešená změna se nenachází ve stanoveném záplavovém území řeky Moravy.

- požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území

Hlavními problémy v území se jeví veškerá vyčleněná ochranná pásma – viz odst.b. V rámci zpracování územní studie bude definována skutečná potřeba rozsahu zastavitelné plochy pro požadované zařízení, vhodnou volbou dispozičního členění připravovaného areálu je možno respektovat režim uvedených OP, v případě potřeby bude projektantem navrženo konkrétní technické opatření  tak, aby nedošlo k zásadním střetům zájmů v území.

Řešení změny územního plánu musí následně definitivně prokázat soulad zájmů v území.

j.	požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

V rámci změny dojde k rozšíření zastavitelného území. Projektant tyto změny vyhodnotí v příslušných částech územně plánovací dokumentace.

k.	požadavky na vymezení ploch koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií

Před zpracováním návrhu změny bude v rámci jednoduché územní studie dokladován rozsah záměru investora tak, aby v rámci změny územně plánovací dokumentace byla  prověřována jen skutečná potřeba a rozsah nově vymezené zastavitelné plochy, s dokladováním vyhodnocení vlivu změny na okolní funkční plochy.

- požadavky na vymezení ploch koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem

Zvláštní požadavky nejsou, v případě realizace změny územního plánu bude výstavba požadovaného areálu realizována dle zpracované územní studie v rámci navržené zastavitelné plochy.

- požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast

Požadavky nejsou. (bude eventuelně doplněno dle stanoviska dotčeného orgánu ve fázi vyhodnocování projednávání zadání.).

- případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant,

Požadavek na zpracování konceptu není v této fázi uplatněn, problematika řešeného  území je  s ohledem na platný ÚPnSÚ Olomouc obecně dostatečně známá. Jedná se v tomto případě o změnu jednoduchou, která nevyžaduje variantní řešení, rozsah zastavitelné plochy bude dokladován územní studií.

Pro zpracování a projednání bude využito § 55, odst. (2), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, který platí od 1.1.2007 a dle kterého musí být pořízení změny dokončeno.

- požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení,

Z hlediska funkční regulace uspořádání území bude použit systém funkcí a funkčních typů z platného ÚPnSÚ Olomouc.

Výkresová část řešení změny bude zpracována v měřítku 1:5 000. Pro účely fáze projednávání bude dokumentace odevzdána ve dvou vyhotoveních, předpokládá se její úprava i dle výsledků projednávání, konečná podoba návrhu /čistopis/ k vydání bude odevzdána v počtu čtyř paré a v digitální podobě na CD.

Dokumentace změny územního plánu bude členěna v souladu s vyhl.500/2006 Sb. do dvou oddílů a to:

I – Změna územního plánu

Obsah textové části změny územního plánu bude odpovídat přiměřeně rozsahu daném v příloze č.7 vyhlášky 500/2006 Sb., (bod a-i)

grafická část změny územního plánu  bude prezentována v tomto rozsahu:

I/1	Výkres základního členění území

I/2	Hlavní výkres urbanistické koncepce event. koncepce uspořádání krajiny

I/3	Hlavní výkres koncepce dopravy

I/4	Hlavní výkres koncepce technické infrastruktury

I/5	Výkres veřejně prospěšných staveb , opatření a asanací

II – Odůvodnění změny územního plánu

Obsah textové části odůvodnění změny územního plánu bude odpovídat přiměřeně rozsahu daném v příloze č.7 vyhlášky 500/2006 Sb., (bod a-e)

grafická část odůvodnění změny územního plánu  bude prezentována v tomto rozsahu:

II/1	Koordinační výkres

II/2	Výkres předpokládaného záboru půdního fondu