TECHNICKÁ SPECIFIKACE

# Cisternová automobilová stříkačka speciální technická

1. PODVOZEK

- s originální dlouhou kabinou, dvounápravové šasi, 4 x 2 s uzávěrkou diferenciálu, podle následující specifikace

1.1.	Kabina řidiče

- originální dvojitá dlouhá čtyřdveřová s minimálními rozměry dle Scania CP 28 CrewCab snížená

- dvoubodové vzduchové odpružení kabiny

- počet míst k sezení 1 + 5

- zadní řada sedadel vybavena držáky 4 dýchacích přístrojů s hlavovými opěrkami tvořenými skříní umístěnou na zadní stěně kabiny  (dýchací  přístroje nejsou předmětem dodávky)

- zadní řada sedadel s úložným odkládacím prostorem

- zadní řada sedadel je výklopná a dělená

- potah lavice vinyl

- před zadní řadou sedadel umístěné přídavné madlo

- vpravo a vlevo před zadní řadou sedadel umístěny skříně pro bezpečné uložení materiálu

- dýchací přístroj strojníka umístěn nad hrobkou motoru na speciální konstrukci (dýchací přístroj není předmětem dodávky)

- dýchací přístroj velitele integrován v sedačce velitele (dýchací přístroj není předmětem dodávky )

- záložní vzduchové láhve umístěny na zadní stěně kabiny mezi dýchacími přístroji (záložní vzduchové láhve nejsou předmětem dodávky)

- před sedadlem velitele lampička na čtení map

- vlevo od velitele (na krytu motoru) umístěno pracoviště pro dokumentování zásahu

- instalace vozidlové antény na střeše kabiny pro analogovou radiostanici Motorola (anténa není předmětem dodávky)

- instalace vozidlové antény na střeše kabiny pro radiostanici Matra (anténa není předmětem dodávky)

- nezávislé topení v kabině

- řízení teploty kabiny – manuální

- sférická zpětná zrcátka na obou stranách kabiny

- zpětná zrcátka elektricky vyhřívaná

- zpětná zrcátka elektricky ovládaná

- boční pohledové zrcátko u spolujezdce

- širokoúhlé zrcátko u spolujezdce

- přední pohledové zrcátko

- deflektor zrcátek

- stahování oken elektrické

- okna dveří – jednoduchá skla

- potah dveří standardní - plast

- vnitřní sluneční clona včetně boční sluneční clony

- střešní okno manuálně ovládané – nouzový výlez

- sedačka řidiče odpružená – vzduchová s nastavitelným tlumičem sedačky

- standardní potah sedačky

- přední nárazník ocelový s pevnými schůdky

- dva pomocné závěsy vpředu (145 kN) pro uchycení lanového navijáku  s elektropohonem

- vyvedení zásuvky 24 V pod přední nárazník pro lanový naviják

- zamykatelná přední maska

- vzduchová houkačka umístěná za nárazníkem

- mechanické sklápění kabiny

- ochranné pryžové koberečky

- tachograf dle platné legislativy

- zadní schůdky vyklápěcí, ovládané vzduchem

- vzduchová koncovka pro plnění vzduchu, kompaktní s koncovkou Tema 1600, umístěná na schůdcích pro výstup řidiče do kabiny

1.2. Motor

- vznětový, přeplňovaný a splňující emisní normu EURO IV

- typ motoru – DC1108, 250 kW (340 k)

- objem motoru min. 10 500 cm3

- sání vzduchu – normální

- elektronické ovládání ventilátoru

- APS inteligentní kompresor

- elektrický předehřev motoru pro snadný start v zimě

- omezovač bílého kouře

- výfukové potrubí vyústěno vlevo

- palivová nádrž hliníková, vpravo, objem 150 l

- uzamykatelný uzávěr palivové nádrže

- tempomat

1.3. Převodové ústrojí

- typ převodovky  GRS 900 R

- Opticruise

- vybaveno pomocným pohonem pro pohon požárního čerpadla

- typ pomocného pohonu – závislý na spojce, EG 610

- převod rozvodovky zadní nápravy - 3,08

- typ rozvodovky zadní nápravy – R 780

- uzávěrka diferenciálu

1.4. Nápravy a brzdy

- konfigurace náprav 4x2

- výška šasi zvýšená

- šířka vozidla 2550 mm

- adaptace + konfigurace náprav B 4x2

- rozvor 3900 mm

- přední náprava řídící vybavena torzním stabilizátorem

- max. technické zatížení přední nápravy 7500 kg

- max. legislativní zatížení přední nápravy 7500 kg

- pérování přední nápravy 2 x 32

- typ pérování přední nápravy - listové

- zadní náprava s uzávěrkou zapínatelnou  dle potřeby

- zadní náprava vybavena torzním stabilizátorem

- pérování zadní nápravy 9 x 15 + 6

- typ pérování zadní nápravy – listové

- max. technické zatížení zadní nápravy 13000 kg

- max. legislativní zatížení zadní nápravy 11500 kg

- adaptace brzdového systému, šasi

- ovládání brzd - pneumatické

- kategorie brzd dle EC AB

- protiprokluzový systém TC (TC = ASR )

- bubnové brzdy na obou nápravách

- šířka brzdového obložení zadní nápravy – min. 254 mm

- stavění brzdových klíčů – automatické na obou nápravách

- zátěžový regulátor pro bubnové brzdy

- parkovací brzda na přední nápravě

- parkovací brzda s kontrolní polohou

- ovládání výfukové brzdy brzdovým pedálem

- retardér

- ABS

- brzdy pro přívěs v šasi

1.5. Řízení

- levostranné s monoblokovým servořízením

- pneumaticky nastavitelný volant

- síly v řízení dle 92/62 EC

- manévrovatelnost dle 97/27/EC

- spínače tempomatu na volantu

1.6. Kola a pneumatiky

- 2 ks pneu přední - 315/80R22,5 RHS

- 4 ks pneu zadní - 315/80R22,5RHD

- 1 ks pneu rezervní - 315/80R22,5RHS

- 2 ks disky přední nápravy - 9.00x22.5”, ocelové

- 4 ks disky zadní nápravy – 9.00x22.5”, ocelové

- 1 ks disk rezervy - 9.00x22.5”, ocelový

- lakované kryty matic kol

- zástěrky za předními i zadními koly

- držák rezervního kola – vpravo

- kryty kolových matic – nerezové

- 1 ks zakládací klín

- 1 ks hadice na huštění pneu

- 1 ks hydraulický zvedák na 12 t

1.7. Elektrické příslušenství

- napětí šasi 24 V

- zařazení zpětného chodu zvukově signalizováno

- přídavná mlhová světla v předním nárazníku s ochrannými mřížkami

- přídavná světla v sluneční cloně na kabině s ochrannými mřížkami

- měnič napětí 24 V/12 V – 10 A

- na horní nástavbě vozidla světlomety osvětlující okolí vozidla při zásahu a světlomety osvětlující pochůznou plošinu nástavby

- instalace analogové radiostanice Motorola v kabině řidiče s reproduktorem v prostoru čerpacího zařízení (radiostanice není předmětem dodávky)

- instalace digitální radiostanice Matra v kabině řidiče s reproduktorem v prostoru čerpacího zařízení (radiostanice není předmětem dodávky)

- v prostoru pro mužstvo instalovat další reproduktor z radiostanice

- instalace hands free sady pro telefon v kabině řidiče, umístěná v dosahu strojníka i velitele a se zdvojeným mikrofonem jak pro velitele, tak i strojníka (hands free sada není předmětem dodávky)

- v prostoru pro mužstvo instalovat 6 ks nabíječů přenosných svítilen (6 ks nabíječů přenosných svítilen nejsou předmětem dodávky)

- v prostoru pro mužstvo instalovat 4 ks nabíječů kapesních radiostanic (4 ks nabíječů kapesních radiostanic nejsou předmětem dodávky)

- na pravé straně kabiny instalovat 1 ks halogen. hledáčku s možností obsluhy velitelem

- akubaterie 140 Ah

- elektrická zásuvka 24 V ISO pro dobíjení akumulátorů

- elektrická zásuvka 24 V pro konzervaci akumulátorů umístěná ve schůdcích pro výstup řidiče do kabiny

- alternátor 80 A

- zadní světla do mlhy

- couvací světla

- přední poziční světla

- výškově nastavitelné světlomety elektricky ovládané s ochrannými mřížkami

- odpojovač autobaterií

- ovládání odpojovače baterií na rámu

- přístrojová skupina s palubním počítačem km/h

- osvětlení schůdků

1.8. Výstražné světelné a zvukové zařízení

- na kabině řidiče záblesková rampa modré barvy s ochranným rámem, siréna s možností volby tonu a s reproduktorem hlášení relací

- pod přední maskou vozidla umístěna přídavná siréna VOAZ pro zvýšení hlasitosti pro osobní vozidla

- na zádi vozidla zábleskový maják modré barvy s ochranným rámem

- na zádi vozidla světelná rampa s oranžovými návěstidly D 180

- na přední části kapoty vozidla dvě záblesková výstražná světla modré barvy

1.9. Tažné zařízení

- tažné zařízení pro nebržděný přívěs 900 kg umístěný v zadní části vozidla

- tažné zařízení pro bržděný přívěs 3500 kg v zadní části vozidla

2. NÁSTAVBA

2.1. Karosérie

- celá nástavba včetně vestavěných nádrží na vodu a pěnidlo je vyrobena z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny

- v každém boku nástavby vytvořeny 3 boční skříně tak, aby bylo zabezpečeno uložení předepsaného požárního příslušenství

- boční skříně a prostor čerpacího zařízení zakryty hliníkovými roletami

- na zadní stěnu namontován žebřík sloužící pro výstup na horní pracovní plošinu,  příčle žebříku v provedení s neklouzavou úpravou

2.2. Nádrže na hasiva

- nádrž na vodu o objemu min. 3000 l

- nádrž na pěnidlo o objemu min. 400 l

- volný výpust

- nádrže na hasiva jsou odsazeny od kabiny vozidla tak, aby byl vytvořen úložný prostor mezi levou přední a pravou přední skříní nástavby

2.3. Čerpadlo

- v zadní skříni karosérie namontováno čtyřstupňové kombinované požární čerpadlo NH 30, poháněné od motoru vozidla

- čerpadlo umožňuje zásah při použití nízkého nebo vysokého tlaku a kombinovaný provoz

- 4-stupňové kombinované čerpadlo je se 4 výstupy B75 určené pro montáž do hasičské nástavby na podvozek automobilu

- vyrobeno z lehkého kovu

- 1 stupňová převodovka 36:25

- namontovaná automatická pístová vývěva (PP233), s manuálním ovládáním

- otáčení čerpadla doprava

- příruba pohonu Ø 120 mm.

- přiměšovací systém FIX MIX s plynulým přiměšováním s nastavením 3% a 6% s ručním ovládáním.

- vysokotlaký výstup s tlakovým rozdělovačem a kulovým ventilem DN 25 pro napojení na vysokotlaký naviják

- dvě napojení pro plnění nádrže B 75

- sání z volného zdroje

- čerpadlo s přepínacím ventilem s ovládací páčkou

- obslužný panel 24 V s ukazatelem provozních hodin, kontrolkami pro vedlejší pohon zapnut, vstup pěnidla otevřen, tlak oleje

- manometr - 0,1/0/2,5 MPa,0/2,5 MPa a 0/10 MPa

- nátěr:šedá stříbrná RAL

- obslužný panel s diodovými stavoznaky – objem nádrže na vodu

- obslužný panel s diodovými stavoznaky – objem nádrže na pěnidlo

Trvalý výkon čerpadla: při 3 m sací výšce se savicí o 110 mm:

3000 1/min při 10 bar np= 3850 l/min Np=75 kW nM= 1780 l/min

250		40	       3790                         85           1755

0           14/49                4000                        81	    1850

Max. tlak čerpadla  14/49 bar omezovač otáček motoru při 1850 l/min

2.4. Zařízení pro prvotní zásah

- v pravé zadní skříni vozidla je namontován průtokový hadicový naviják vhodný pro použití vody, směsi vody a pěnidla

- základní rozměry: čelo 500 mm, buben 280 mm z umělé hmoty, černé barvy

- závit pro připojení na vstupu  M 38 x 1,5 vnější závit

- závit na připojení na výstupu  M 38 x 1,5 vnější závit

- elektrické navíjení vysokotlaké hadice

- vysokotlaká tvarově stálá hadice DN 25 minimální délky 80 m

- ukončeno vysokotlakou proudnicí AWG 4300 A s možností volby plného, roztříštěného, mlhového proudu  a  s pěnovým nástavcem

2.5. Generátor elektrického proudu a osvětlovací stožár

- osvětlovací stožár s elektricky ovládaným naklápěním světlometů 2x500 W s pneumatickým výsuvem s min. délkou výsuvu 5 m

- světlomety chráněny ochrannými mřížkami a zakryty koženkovými návleky

- elektrocentrála 4 kW, napětí 230/400V, umístěná v levé přední skříni na výsuvném platu

2.6. Lanový naviják

- lanový naviják s elektropohonem umístěný vpředu

- délka lana min. 30 m

- tažná síla min. 5 400 kg

2.7. Souprava hydraulického vyprošťovacího zařízení

- pohonná jednotka kompatibilní s typem Lukas s DIN rámem typ GS 6 R, umístěná v pravé přední skříni na horizontálním otočném platu

- naviják hadic kompatibilní s typem Lukas dvojitý s hadicemi 2x20 m s rychlospojkami typu DSH 20, umístěný v pravé přední skříni na horizontálním otočném platu

- stříhací nástroj kompatibilní s typem Lukas Century typ LS 330 EN umístěný v pravé přední skříni na vertikálním otočném platu

- rozpínacího nástroj kompatibilní s typem Lukas LSP 40 EN umístěný v pravé přední skříni na vertikálním otočném platu

- instalace teleskopického rozpínacího válce typu Lukas LTR 12/575 EN v pravé přední skříni (rozpínací válec není předmětem dodávky)

- instalace sady řetězů Lukas KSS 20 pro Lukas LSP 40 EN v pravé přední skříni (sada řetězů není předmětem dodávky)

- instalace otvírače dveří a střihače pedálů s ruční pohonnou jednotkou Lukas v pravé přední skříni (otvírač dveří, střihač pedálů, ruční pohonná jednotka Lukas nejsou předmětem dodávky)

2.8. Záchranný výsuvný žebříkový systém Nor-Bas

- na horní plošině nástavby, ve středním podélném poli, umístěn 1 ks záchranného výsuvného žebříku s výsuvnou délkou 12,5 m a max. hmotností 70 kg

- výsuvný žebřík je namontován na automatickém snímacím mechanismu a z horní plošiny je spouštěn mechanicky

- výsuvný žebřík je vybaven vyrovnávačem roviny a hydraulickými stabilizačními podpěrami

2.9. Prostory pro příslušenství

- pro požární příslušenství budou vytvořeny úložné prostory a příslušné úchyty

- prostory pro příslušenství jsou zakryty roletkami z Al lamel

- vnitřní osvětlení se automaticky rozsvítí po vytažení rolety, otevření je signalizováno na přístrojovém panelu u řidiče

- police ( přihrádky, šuplíky, panely otočné v horizontální i ve vertikální rovině ) pro příslušenství jsou provedeny z Al plechu a umožňují variabilní umístění požární výbavy

- prostor čerpadla zakryt roletkou

- na levé straně horní plošiny nástavby umístěny 2 ks hliníkových beden s víkem

Dodávka požárního příslušenství CAS v provedení speciálním technickém dle vyhlášky č. 49/2003 Sb., přílohy č. 3, čl. 39 a 40 není součástí veřejné zakázky s výjimkou požárního příslušenství výslovně uvedeného v této technické specifikaci (odst.2.5-2.7).

2.10. Povrchová úprava

# Povrchová úprava  – skladba:

- základový plnič - akrylátový dvousložkový plnič

- vrchní email - akrylátový dvousložkový email

- základní odstín RAL 3000

- pruh, nárazníky a přední blatníky bílá RAL 9003

3. KOMPLETNÍ CAS

3.1. Rozměry

- Šířka					max. 2 550 mm

- Výška			                   	max. 3 250 mm

- Celková hmotnost vozidla		18 000 kg

3.2. Technické podmínky

Technické podmínky cisternové automobilové stříkačky speciální technické musí odpovídat:

- vyhlášce č. 49/2003 Sb., o technických podmínkách požární techniky, v platném znění

- zákonu č.22/1997 Sb., v platném znění, a nařízení vlády č.173/1997 Sb. (prohlášení o shodě)

a dále musí vozidlo vyhovovat podmínkám provozu na pozemních komunikacích ČR.

3.3. S vozidlem bude dodána tato dokumentace:

- technický průkaz, včetně zápisu tažného zařízení a navijáku na předním nárazníku

- prohlášení o shodě dle zák. č.22/1997 Sb., v platném znění, a dle nařízení vlády č.173/1997 Sb.

- návod na obsluhu CAS, v elektronické a tištěné podobě (podvozek i nástavba) v českém jazyce

- katalog náhradních dílů CAS (podvozek i nástavba) v českém jazyce

- seznam příslušenství CAS v českém jazyce

- veškerá další dokumentace v českém jazyce

4. Závěr

Pokud jsou uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.