ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU OLOMOUC

NÁVRH ZMĚNY Č.IX

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

OBSAH ZMĚNY Č.IX

A ZÁVAZNÁ ČÁST NÁVRHU ZMĚNY Č.IX

POŘIZOVATEL:                                                                                          ZPRACOVATEL:

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE                                ALFAPROJEKT OLOMOUC.A.S.

ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE                                                               ČERVEN 2002

OBSAH:

A.	OBSAH NÁVRHU ZMĚNY č.Ix ÚPNSÚ  OLOMOUC	2

a.1. OBSAH DOKUMENTACE	2

B. ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ :	4

C. ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU - Regulativy uspořádání území	4

C.1 . Zásady  koncepce rozvoje mĚsta	4

C.2. zásady FUNKČNÍho uspoŘádání území a funkČní regulace	4

C.3.  ZÁVAZNÉ ZÁSADY ŘEŠENÍ DOPRAVY	11

C.4. ZÁVAZNÉ ZÁSADY ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY	12

C.4.1.  PROTIPOVODňOVÁ OCHRANA	12

C.4.3.  KANALIZACE	12

C.5. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ A OCHRANNÉ REŽIMY VYUŽITÍ ÚZEMÍ	13

C.5.2.  ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 	13

C.5.4.  Záplavové ÚZEMÍ 	14

C.6. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY	15

c.6.3. stavby pro dopravu:	15

c.6.4. stavby pro vodní hospodářství, úpravy vodních toků a protipovodňovou ochranu:	16

c.6.5. stavby pro energetiku:	18

OBSAH NÁVRHU ZMĚNY ÚPnSÚ OLOMOUC č.ix A NÁVRH ZÁVAZNÉ ČÁSTI VE FORMĚ REGULATIVŮ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ

# OBSAH NÁVRHU ZMĚNY č.Ix ÚPNSÚ  OLOMOUC

Návrh Změny č.IX ÚPnSÚ Olomouc obsahuje začlenění návrhu protipovodňových opatření pro ochranu urbanizovaného území města na návrhový průtok 650m3/s do územního plánu jako jeden komplex v rozsahu celého města, včetně změny navazujících funkčních ploch, ploch zeleně a prvků ÚSES, úprav dopravního řešení a staveb technické infrastruktury ovlivněných navrženými stavbami protipovodňových opatření. Návrh Změny se promítá do seznamu veřejně prospěšných staveb a vyvolává změnu v rozsahu záboru zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa..

## a.1. OBSAH DOKUMENTACE

Návrh Změny č. IX ÚPnSÚ Olomouc obsahuje části:

##### a. Grafickou část:

Ve Změně č. IX ÚPnSÚ Olomouc jsou doloženy výkresy, ve kterých dojde ke změně grafické části ÚPnSÚ. Výkresy jsou doloženy v měřítku shodném s výkresy ÚPnSÚ, ve formě příložky zachycující jevy, které doznávají změn, rušené jevy jsou označeny černými křížky.

Návrhem Změny č.IX ÚPnSÚ Olomouc jsou dotčeny následující výkresy:

č.1 - širší vztahy  - schéma Změny č. IX v rámci města, se zachycením návaznosti na území sousedních obcí

2 - urbanistická část: výkres č. 2b – Funkční využití a regulace, limity využití území

3 – životní prostředí: výkres č. 3c – Systém zeleně a ochrany krajiny  3e – Vodní toky a plochy

4 – doprava: výkres č. 4a – Hlavní výkres dopravy, 4e – statická doprava, 4f – nemotoristická  doprava

č.5 – vodní hospodářství: 5.a – zásobování vodou 5.b – kanalizace 5.c – vodní toky a plochy

č.6 – energetika: 6.b – zásobování teplem 6.c – zásobování plynem 6.d – zásobování  elektrickou energií, telekomunikace

7 – zemědělská část, výkres č. 7a - Vyhodnocení záboru ZPF, 7c - Vyhodnocení záboru LPF (pozemků určených k plnění funkcí lesa)

č. 8 – veřejně prospěšné stavby: 8.a – veřejná vybavenost, doprava, odpady, plochy pro provedení asanací, 8.b. – zásobování vodou , 8.c – kanalizace, 8.c * – vodní toky, protipovodňová ochrana, revitalizace toků, 8.d  – zásobování teplem, plynem, elektrickou  energií, stavby pro telekomunikace

MAPOVÉ LISTY:

Šternberk 9-7, 9-8, 9-9, 8-7, 8-8, 8-9, Olomouc 9-0, 8-0, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 7-2, 7-3

Zastoupení mapových listů pro jednotlivé profese je doloženo v grafické části.

##### b. Textovou část

včetně tabulek databází ploch ÚPNSÚ jako přílohy v textu (týkajících se pouze navrhované změny) v členění  shodném s členěním textové části ÚPnSÚ.

- Úvod

- Urbanistická část

- Životní prostředí

- Doprava

- Vodní hospodářství

- Energetická část

- Zemědělská část

- Veřejně prospěšné stavby

Tabulky, které zachycují bilance ÚPNSÚ a tabulky databází jednotlivých profesí technické infrastruktury nejsou, vzhledem k zanedbatelnému dopadů změn rozsahu rozvojových ploch, doloženy

Vyhodnocení a zdůvodnění záboru ZPF a LPF (pozemků určených k plnění funkcí lesa) je doloženo v samostatné příloze.

##### c. Závaznou část ÚPnSÚ – Regulativy  uspořádání území

Závazná část definuje vliv Změny č.IX na závaznou část platného ÚPnSÚ včetně  úpravy a doplnění regulačních podmínek).

#### POZNÁMKA:

Pro značení nových lokalit, které jsou předmětem této změny a lokalit následujících změn byla zavedena nová číselná řada pro značení jednotlivých funkčních ploch:

| Pro plochy, které jsou v dané lokalitě ponechány ve funkci dle ÚPNSÚ, kde oproti ÚPNSÚ dochází pouze k dílčí změně tvaru a výměry, je použito původní číslo dle ÚPNSÚ, doplněné o příponu “z“ s označením čísla změny, která dotčenou plochu upravuje (např. „z9“) Pro funkční plochy nově navržené změnami ÚPnSÚ (tj. kde oproti ÚPNSÚ dochází ke změně funkčního využití jednotlivé funkční plochy) budou používána níže uvedená čísla: |  |
| --- | --- |
| území kompaktního města | 1600 – 1999 |
| k.ú. Chomoutov | 850 – 899 |
| k.ú. Nedvězí | 950 – 999 |
| k.ú. Týneček | 1050 – 1099 |
| k.ú. Droždín | 1150 – 1999 |
| k.ú. Svatý Kopeček | 1250 – 1299 |
| k.ú. Radíkov | 1350 – 1399 |
| k.ú. Lošov | 1450 – 1499 |
| k.ú. Topolany | 1550 – 1599 |
| pro výhledové plochy je určena číselná řada | 2200 – 2999 |
| pro plochy zeleně mimo ÚSES (které jsou značeny samostatně) | 3200 – 3599 |
| pro plochy trvalých travních porostů (louky a pastviny) | 3600 – 3999 |
| pro komunikace pro potřeby vyhodnocení záboru ZPF | 4200 – 4999 |
| pro účelové komunikace (zemědělské cesty) | 5200 – 5999 |
| pro vodní toky a plochy | 7200 - 7999 |

# B. ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ :

Uzemí řešené Návrhem Změny č. IX ÚPnSÚ Olomouc zahrnuje tato katastrální území:

Černovír, Hejčín, Hodolany, Holice, Chomoutov, Klášterní Hradisko, Lazce, Nemilany, Nové Sady, Olomouc – město a Řepčín

# C. ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU - Regulativy uspořádání území

## C.1 . Zásady  koncepce rozvoje mĚsta

Návrhem Změny č.IX ÚPnSÚ Olomouc se nemění zásady koncepce rozvoje města. Návrh Změny podporuje  posílení  pozice řeky Moravy jako zelené páteře v organismu města, zejména v oblasti rozvoje rekreace, přírodního prostředí a volného krajinného území podél řeky Moravy severně i jižně města. Rovněž tak posiluje význam nezastavitelného území s významnou retenční funkcí a s předpoklady pro posílení funkce lužní krajiny..

## C.2. zásady FUNKČNÍho uspoŘádání území a funkČní regulace

Návrhem Změny č. IX ÚPnSÚ Olomouc dochází v nezastavitelných plochách k doplnění funkčního typu „ZPI – zeleň parková v inundaci“.

Návrhem Změny č. IX dochází Ke změně hranic zastavitelného území v částech území, kde návrh protipovodňové ochrany ovlivní rozsah navazujících zastavitelných funkčních ploch.

Návrhem Změny č. IX jsou doplněny regulační podmínky platného ÚPnSÚ Olomouc vč. schválených Změn pro nový funkční typ „ZPI – zeleň parková v inundaci“. a upravuje se text regulačních podmínek pro funkční typy „TH – plochy a zařízení protipovodňové ochrany“, pro funkční typy v plochách zeleně krajinné a zeleně městské, plochy zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa.

#### regulační podmínky – úprava

#### C.2.2. ÚZEMÍ  ZASTAVITELNÉ

| TH | plochy a zařízení protipovodňové ochrany |
| --- | --- |

Slouží pro umisťování prvků protipovodňové ochrany přírodního i technického charakteru.

Přípustné:

protipovodňové hráze a ochranné zdi

retenční vodní plochy a malé vodní nádrže související s funkcí protipovodňové ochrany, retenční plochy suchých nádrží, odvodňovací kanály, umělé terénní deprese s funkcí suchého koryta

jednotlivé stavby technické infrastruktury související s funkcí protipovodňové ochrany (např. jezy, pohyblivé uzávěry)

jednotlivé stavby a  provozní plochy pro údržbu vodních toků a ploch

jednotlivé stavby dopravy

výjimečně přípustné

komunikace, polní cesty, cyklistické a pěší trasy v  rámci tělesa a plochy hráze

způsob stavebního řešení staveb definovaných jako přípustné umožňující rekreační a společenské využití ploch TH (např. schodiště, terasy, drobné zařízení umožňující doplňkovou funkci rekreace)

vegetační úpravy respektující omezení vyplývající ze zákona 254/2001 (Vodní zákon)

#### C.2.2. ÚZEMÍ  NEZASTAVITELNÉ

| ZKV | zeleň krajinná všeobecná |
| --- | --- |

Rozvoj těchto ploch je řízen především přírodními procesy. Plošné regulace jsou tedy cíleny na ochranu přírodních procesů v krajině.

Přípustné:

přirozené, přírodě blízké i pozměněné dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitery s podrostem bylin, keřů i travních porostů, travní prosty bez dřevin, květnaté louky, bylino-travnatá lada, skály, stepi, mokřady

pěší,  cyklistické, jezdecké stezky

drobné sakrální stavby

drobné stavby pro vzdělávací a výzkumnou činnost

Výjimečně přípustné:

terénní úpravy související se stavbami protipovodňové ochrany (např.části terénních valů, které mohou přesahovat hranici vymezené funkční plochy TH)

| ZKR | zeleň krajinná rekreační |
| --- | --- |

Souvislé plochy zeleně ve volné krajině sloužící  ve zvýšené míře oddechu, rekreaci, pobytu v přírodě. Tomuto cíli je podřízeno i vybavení ploch stavebními objekty.

Přípustné:

dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitery s podrostem bylin, keřů i travních porostů, trávníky v jakékoliv intenzitní třídě údržby, produkční trvalé travní porosty, bylinná společenstva

pěší, cyklistické, jezdecké stezky

drobné sakrální stavby

drobná architektura a vybavenost ploch (komunikace, veřejné WC, osvětlení, vodní prvky)

pláže

stanové tábory

hřiště

Výjimečně přípustné:

terénní úpravy související se stavbami protipovodňové ochrany (např.části terénních valů, které mohou přesahovat hranici vymezené funkční plochy TH)

jednotlivé stavby zařízení služeb, veřejného stravování a veřejného ubytování (penzion),  pokud slouží rekreačním potřebám plochy, a to v měřítku úměrném zachování krajinného rázu

| ZP | plochy parků a parkových úprav |
| --- | --- |

Přípustné:

vegetační úpravy, které charakterem odpovídají funkci plochy

chodníky a cyklistické stezky

stavby a zařízení, které svým účelem odpovídají využívání plochy a mají doplňkovou funkci (např.

drobná architektura - odpočívadla, lavičky, hřiště, altány

veřejné WC

osvětlení

hřiště

Výjimečně přípustné:

terénní úpravy související se stavbami protipovodňové ochrany (např.části terénních valů, které mohou přesahovat hranici vymezené funkční plochy TH)

jednotlivá zařízení služeb a veřejného stravování doplňující hlavní funkci, včetně odpovídajícího zázemí

podzemní parkovací objekty s vegetační úpravou zastřešení případně s úpravou odpovídající jiné přípustné nebo výjimečně přípustné funkci, přístupná: z hlavních komunikací příp. z jiných komunikací vedených mimo souvislou plochu zeleně

oplocení neomezující průchodnost v širším území

| ZPI | zeleň parková v inundaci |
| --- | --- |

zahrnuje parkově upravené plochy v předpokládané aktivní zóně uvnitř ohrázovaného prostoru při vodních tocích, s možností rekreačního využití. Veškeré stavby, terénní a vegetační úpravy a způsoby využití území musí být v souladu se zájmem využití ploch pro převedení povodňových vod

Přípustné:

jednotlivé stavby a plochy pro údržbu toků a pro zajištění protipovodňové ochrany

terénní úpravy související se stavbami protipovodňové ochrany (např.části terénních valů, které mohou přesahovat hranici vymezené funkční plochy TH)

retenční vodní plochy a malé vodní nádrže související s funkcí protipovodňové ochrany, retenční plochy suchých nádrží, odvodňovací kanály, umělé terénní deprese s funkcí suchého koryta

travnaté plochy a břehové porosty původních dřevin s parkovou úpravou nezhoršující odtokové poměry

hřiště s přírodním povrchem bez stavebních objektů

pláže

chodníky,  cyklistické a jezdecké stezky

Výjimečně přípustné:

jiné terénní úpravy, které charakterem odpovídají parkové a rekreační funkci plochy a nezhoršují odtokové poměry

vegetační úpravy, které charakterem odpovídají parkové a rekreační funkci plochy a nezhoršují odtokové poměry

stavby a úpravy směřující k revitalizaci vodních toků a ploch a nezhoršují odtokové poměry stavby a zařízení, které svým účelem odpovídají využívání plochy a mají doplňkovou funkci (např.

mola přístavišť

naučné stezky

drobná architektura - odpočívadla, lavičky, informační tabule

osvětlení

| ZR | zeleň rekreační |
| --- | --- |

zahrnuje přírodně krajinářské rekreační areály, hřiště s přírodním povrchem bez stavebních objektů, pláže

Přípustné:

vegetační úpravy, které charakterem odpovídají funkci plochy

pěší, cyklistické, jezdecké stezky

hřiště s přírodním povrchem bez stavebních objektů

drobná architektura a vybavenost ploch (veřejné WC, osvětlení, vodní prvky)

pláže

Výjimečně přípustné:

terénní úpravy související se stavbami protipovodňové ochrany (např.části terénních valů, které mohou přesahovat hranici vymezené funkční plochy TH)

jednotlivé stavby zařízení služeb, veřejného stravování,  pokud slouží rekreačním potřebám plochy, a to v měřítku úměrném zachování krajinného rázu

podzemní parkovací objekty s vegetační úpravou zastřešení případně s úpravou odpovídající jiné přípustné nebo výjimečně přípustné funkci, přístupná z hlavních komunikací příp.z jiných komunikací vedených mimo souvislou plochu zeleně

| ZO | zeleň ostatní |
| --- | --- |

zahrnuje zejména izolační a ochrannou zeleň, liniovou zeleň a uliční stromořadí

Přípustné:

vegetační úpravy, které svým charakterem odpovídají funkci plochy s ohledem na související ochranné režimy

podzemní parkovací objekty s vegetační úpravou zastřešení, přístupná z hlavních komunikací příp.z jiných komunikací vedených mimo souvislou plochu zeleně

Výjimečně přípustné:

jednotlivé drobné stavby (jako WC, stavby drobné architektury), které svým charakterem odpovídají poloze plochy a nejsou v rozporu s její funkcí

terénní úpravy související se stavbami protipovodňové ochrany (např.části terénních valů, které mohou přesahovat hranici vymezené funkční plochy TH)

| ZPF | zemědělský půdní fond |
| --- | --- |

Zemědělský půdní fond, který není součástí zastavitelného území, tj.orná půda, louky, pastviny, zahrady, sady, chmelnice a jiné pěstební plochy sloužící zejména pro hospodaření se zemědělskou půdou a pro činnosti, které s hospodařením souvisejí (např školky dřevin)

Jako zahrady jsou v územním plánu města Olomouce specifikovány pozemky, na kterých se pěstuje zelenina, květiny a jiné zahradní plodiny, nebo pozemky souvisle osázené ovocnými dřevinami.

Jako sady jsou v územním plánu města Olomouce specifikovány pozemky souvisle osázené ovocnými dřevinami o výměře nad 0,25 ha

Přípustné:

účelové polní cesty

meze

změny kultur na trvalé travní porosty, květnaté louky, bylino-travnatá lada, stepi, mokřady

drobné vodní nádrže

pěší, cyklistické, jezdecké stezky

drobné sakrální stavby

v zahradách  a sadech stavby studní

výjimečně přípustné:

oplocení sadů, zahrad a školek neomezující průchodnost území a přístup k vodním tokům a plochám, které nejsou ve vlastnictví majitelů oplocovaných pozemků, a pokud oplocením nedochází ke změně krajinného rázu

komunikace

využití pro nestavební funkce (např. sportovní), pokud způsob využití umožňuje bezodkladné navrácení půdy pro hospodaření bez nákladů na rekultivaci,

přirozené, přírodě blízké i pozměněné dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitéry s podrostem bylin, keřů i travních porostů

změna kultury pozemku na sad, chmelnici, zřízení školky, pokud nedochází ke změně krajinného rázu

v sadech a  stávajících zahradách stavby zahradních účelových objektů a úkrytů na nářadí, pokud nedochází ke změně krajinného rázu

účelové stavby pro zemědělskou malovýrobu, přízemní se sedlovou střechou o sklonu 35°- 40°, v charakteru a měřítku úměrném pro zachování krajinného rázu, s přípustným  bydlením vlastníka či provozovatele stavby, které svým objemem nebo významem nepřevyšuje hospodářskou část celku Z těchto staveb jsou vyloučeny objekty určené pro  individuální rekreaci a objekty zemědělské velkovýroby

stavby pro agroturistiku doplňkové k zařízení zemědělské hospodářské malovýroby,  v charakteru a měřítku úměrném pro zachování krajinného rázu

terénní úpravy související se stavbami protipovodňové ochrany (např.části terénních valů, které mohou přesahovat hranici vymezené funkční plochy TH)

stavby bezprostředně přilehlé ke komunikacím a související s funkcí automobilové dopravy (parkoviště, odstavné plochy, malé odpočívky vč. hygienického vybavení a  malá zařízení veřejného stravování a ubytování) a  zařízení a plochy pro údržbu komunikací, které svým charakterem a velikostí nevyžadují vyčlenění samostatné funkční plochy a které zasahují do nezastavitelných ploch ZPF maximálně v šíři ochranného pásma komunikace,  tyto stavby  pouze mimo území CHKO LP

| LPF | pozemky určené k plnění funkcí lesa |
| --- | --- |

Tvoří pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkcí lesů. Využívání je možné v souladu s příslušnými právními předpisy.

Přípustné:

pěší komunikace, cyklistické stezky, jezdecké a běžecké cesty, účelové cesty

jednotlivé účelové stavby a zařízení pro lesní hospodářství. Z těchto staveb jsou vyloučeny objekty, které mohou sloužit individuální rekreaci

Výjimečně přípustné:

myslivny, hájovny

oplocení nových lesních porostů a obor

drobná architektura přírodního charakteru (altány, informační tabule, lavičky)

drobná rekreační a sportovní zařízení nekrytá přírodního charakteru (dětská hřiště, areály zdraví)

drobné vodní plochy

terénní úpravy související se stavbami protipovodňové ochrany (např.části terénních valů, které mohou přesahovat hranici vymezené funkční plochy TH)

stavby malých zařízení veřejného stravování a ubytování, pokud slouží rekreačním potřebám plochy, a to pouze v lokalitách s intenzívním rekreačním využitím, v především pěší turistikou exponovaných územích podél turistických tras v katastrálních územích Radíkov, Svatý Kopeček, Lošov, Droždín, mimo plochy funkčního typu „ZKH“, vždy po posouzení na podkladě zpracovaného podrobnějšího územně plánovacího podkladu

## C.3.  ZÁVAZNÉ ZÁSADY ŘEŠENÍ DOPRAVY

Návrhem Změny č.IX se doplňují zásady řešení dopravy takto::

Výšková poloha navržených úseků na komunikacích II/446 jižně Chomoutova a v prostoru Černovírského mostu a na II/435 v napojení areálu LOTOS musí být řešena tak, aby těleso komunikace plnilo funkci protipovodňové hráze.

Silnice II/570 v úseku průchodu jižní inundací nesmí být při stavebních úpravách zvyšována, aby netvořila barieru v nátoku inundačních vod.

Nové mosty Komenského a Masarykova včetně navrhovaných úprav uličních profilů připojovaných komunikací budou řešeny s maximální citlivostí ve vztahu k průhledům na NKP Klášterní Hradisko z obou těchto mostů a k pohledovým osám Komenského – chrám sv. Gorazda a ulicí Masarykovou.

Trasa Severního spoje v předprostoru Klášterního Hradiska je limitována min. vzdáleností 125m od budovy národní kulturní památky Kláštera Hradisko. Výšková poloha této trasy bude v navazující projektové dokumentaci navržena tak, aby byly minimalizovány negativní dopady do pohledových os a průhledů ve vztahu k areálu klášterního Hradiska.

Úbytek parkovacích stání vyvolaný úpravou uličního profilu v ulici Nábřežní bude řešen organizačními úpravami spojenými s navýšením počtu stání na okolních komunikacích.

## C.4. ZÁVAZNÉ ZÁSADY ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Návrhem změny č.IX ÚPnSÚ Olomouc se mění závazné zásady řešení technické infrastruktury v kapitolách protipovodňová ochrana a kanalizace takto:

### C.4.1.  PROTIPOVODňOVÁ OCHRANA

Celá kapitola se nahradí textem:

Jako závazný je vymezen systém opatření pro zajištění kapacity průtoku Q = 650 m3/s. Systém spočívá v zachování prostorů pro inundaci na jih i na sever od zastavěných částí města, přičemž průtoku zastavěnými částmi bude ze severu zabráněno koncentračními hrázemi podél Trusovky a mezi Černovírem a Hejčínem, na jihu pak bude omezena plocha pro inundaci hrázemi podél komunikace Olomouc – Kožušany a podél areálu na ulici Šlechtitelů. Dále bude zkapacitněno koryto řeky Moravy v úseku, kde protéká uvnitř zástavby a to systémem hrází, protipovodňových zídek a terénních úprav v bermách (prostorech mezi tokem a hrázemi). V lokalitě jezu u plynárny bude vybudován obtokový kanál. Mlýnský potok nebude pro převedení povodňových vod využíván a bude v době jejich trvání uzavřen stavidlovými objekty. Městská část Chomoutov bude chráněna samostatnými okružními hrázemi (tzv. ostrovní ochrana).

Všechny stavby protipovodňové ochrany budou v navazujících projektových dokumentacích řešeny tak, aby podporovaly začlenění koryta řeky Moravy do struktury města, zejména neomezovaly rekreační využití břehů včetně berem, umožňovaly průchodnost podél toku a přístup k vodnímu toku při respektování významu toku pro územní systém ekologické stability a to v souladu s hlavní funkcí – převedením povodňových vod.

Hráz v předprostoru národní kulturní památky Klášterního Hradiska bude v následujících projektových dokumentacích řešena tak, aby v komplexu  se stavbou severního spoje byly minimalizovány negativní dopady do pohledových os a průhledů ve vztahu k areálu Klášterního Hradiska

### C.4.3.  KANALIZACE

Text „Systém  protipovodňové ochrany stokové sítě a ÚČOV Nové Sady max. na průtok Qn = 420 m/s v návaznosti na další prvky protipovodňové  ochrany v území.“ bude nahrazen textem:

Systém  protipovodňové ochrany stokové sítě a ÚČOV Nové Sady max. na průtok Qn = 650m3/s  v návaznosti na další prvky protipovodňové  ochrany v území.

## C.5. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ A OCHRANNÉ REŽIMY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

##### KOMENTÁŘ:

Návrhem Změny č. IX ÚPnSÚ Olomouc dochází ke změně textu kap. Limity využití územ v částech C.5.2.  ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY a C.5.4.  ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ. Ostatní části kapitoly zůstávají v původním znění dle platného ÚPnSÚ po schválených změnách č. I až VII.

### C.5.2.  ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 1

Celá kapitola bude nahrazena textem:

Plochy navržené pro nadregionální, regionální i místní ÚSES jsou vyznačeny ve  výkrese č. 3c - „Systém zeleně a ochrany krajiny“ a č.2b - Funkční regulace,  limity využití území.

Prvky ÚSES se v územním plánu města Olomouce rozumí biocentra a biokoridory  s funkcí  základní plochy zeleň krajinná, zemědělská půda (ZPF) - trvalý travní porost (louka, pastvina), lesy (LPF), městská zeleň, vodní toky a plochy, stavby protipovodňové ochrany (TH).

Omezení funkčního využití vyplývající z ochranného režimu ÚSES je závazně vymezeno takto:

Přípustné:

porosty původních dřevin případně trvalý travní porost, v urbanizovaných plochách plnících  funkci ÚSES parkové úpravy s převahou původních dřevin,

Výjimečně přípustné:

úpravy vodních toků  a stavby protipovodňové ochrany se zachováním přírodního charakteru koryt a břehů;  liniové dopravní stavby a inženýrské sítě, není - li z technického hlediska možné vedení v jiné trase; meliorační stavby na zemědělské a lesní půdě při respektování požadavků ochrany přírody, pozemkové úpravy, které nevedou k narušení ekologicko stabilizační funkce a změnám kultur na nižší stupeň ekologické stability,  oplocení staveb výjimečně přípustných,

Nepřípustné:

způsob využití území, který vede k narušování ekologicko- stabilizační funkce těchto ploch a stavby, které nejsou uvedeny jako výjimečně přípustné

Pozn.Výsadba zeleně v plochách ÚSES nacházejících se ve vyhlášeném zátopovém území musí dodržet podmínky vyplývající ze zákona 254/2001Sb. (vodní zákon) a navazujících předpisů.

### C.5.4.  Záplavové ÚZEMÍ 4

Celá kapitola bude nahrazena textem:

Jako závazná je vymezena  dosud platná stanovená hranice zátopového území Q 100:

zátopové území řeky Moravy – stanovené OkÚ dne 24. 2. 1992

zátopové území řeky Bystřice – stanovené OkÚ dne 3. 9. 1990

Podle nového vodního zákona (Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů se všechna vyhlášená zátopová území stala územími záplavovými.

Při využívání záplavových území musí být dodržována ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. a podmínky stanovené Okresním úřadem pro tato záplavová území.

Pozn.: Do území předpokládaného rozlivu je žádoucí nepřipustit umístění žádné zástavby s výjimkou staveb dle § 67 zákona č.254/2001 Sb.

Maximální rozsah záplavy  z července 1997 je možno považovat za území potenciálně ohrožené zaplavením alespoň do doby realizace navrženého systému protipovodňových opatření. V lokalitách zaplavených v roce 1997 je doporučováno osazení obytných podlaží maximálně do 0,9 m pod úrovní dosažené hladiny záplavové vody v r. 1997

V důsledku změny hodnoty Q100 pro profil Nové Sady z 420 m3/s na 551 m3/s se předpokládá revize vymezení záplavového území včetně vytýčení tzv.aktivní zóny. Rozsah záplavového území bude ovlivněn postupem realizace navržených protipovodňových opatření. Ve výkresové části je proto pro informaci zakreslen předpokládaný rozsah záplavového území po realizaci celého systému opatření.

Návrhem Změny č.IX se vytvářejí předpoklady pro rozdělení do zón takto:

aktivní zóna záplavového území:  maximální rozsah sleduje hranici území záplavy z r.1997 západně od železniční tratě č. 270 (Přerov – Česká Třebová), s vyloučením území chráněného navrženým protipovodňovým opatřením z inundace. Vnější hranice aktivní zóny může být upravena v závislosti na postupu realizace protipovodňových opatření v území nad Olomoucí.

záplavové území mimo aktivní zónu („pasívní zóna“): území na pravém břehu Trusovky východně výše uvedené železniční tratě. Toto území zasahuje do správního území Olomouce jen v nepatrném rozsahu

## C.6. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

##### Komentář:

Návrhem Změny č.IX ÚPnSÚ Olomouc dochází  ke změnám v rozsahu návrhu veřejně prospěšných staveb (dále jen VPS) ve všech oddílech s výjimkou staveb pro veřejnou vybavenost a nakládání s odpady, které zůstávají v platnosti v celém rozsahu dle ÚPnSÚ včetně schválených změn.

Veřejně prospěšné stavby navržené Návrhem Změny č.IX jsou uvedeny v pokračování číselné řady platného ÚPnSÚ včetně změn č.I - VII, označené před číselným kódem písmenem „Z“

U veřejně prospěšných staveb, které zůstávají součástí seznamu VPS dle ÚPnSÚ a u nichž dochází jen k dílčí úpravě jejich situování  a rozsahu, jsou tyto úpravy uvedeny kurzívou. Tyto VPS jsou označeny původním číslem s dodatkem „z9“.

### c.6.3. stavby pro dopravu:

|  | VPS upravené Návrhem Změny č.IX |
| --- | --- |
| 20z9 | Stavba Severního spoje od okružní křižovatky před Klášterním Hradiskem ve stopě ulice Sokolovská s přemostěním Moravy, průchod na okraji obytné zóny Lazce a zaústění na ulici Lazeckou přiblížení ke Klášternímu Hradisku do vzdálenosti min125m od objektu |
| 25z9 | Stavba přeložky a stavební úpravy ulice Wittgesteinova - most u plynárny v poloze stávajícího mostu, napřímení do Babičkovy ulice s křižovatkou s ulicí Tovární most nad obtokovým korytem |
| 70z9 | Stavební úprava II/446 - směrová úprava v prostoru Chomoutova doplnění 2 úseků do výškové polohy v protipovodňové hrázi |
| 96z9 | Stavba autobusové zastávky Sokolovská – Hradisko posun zastávky do nové trasy |
|  | VPS nově navržené Návrhem Změny č.IX |
| Z213 | Stavební úprava II/446 – výšková poloha v křížení protipovodňové hráze na severním okraji Chomoutova |
| Z214 | Stavební úprava na III/4465 – Chomoutov, ulice Horecká – výšková poloha v křížení protipovodňové hráze |
| Z215 | Stavba mostu přes Moravu na Komenského ulici se stavebními úpravami uličních profilů navazujících úseků komunikační sítě |
| Z216 | Stavba mostu přes Moravu na Masarykově ulici se stavebními úpravami uličních profilů navazujících úseků komunikační sítě |
| Z217 | Stavební úprava uličního profilu ulice Na Letné |
| Z218 | Stavba nemotoristické lávky ve zvýšené niveletě ze sídliště Lazce k ul. Sokolovské |
| Z219 | Stavba nemotoristické lávky z prostoru ul. Holické do areálu plynárny |

### c.6.4. stavby pro vodní hospodářství, úpravy vodních toků a protipovodňovou ochranu:

C.6.4.1. stavby pro protipovodňovou ochranu

|  | VPS rušené návrhem Změny č.IX. |
| --- | --- |
| H5 | Stavba levobřežní hráze v prostoru mostu v Černovíře , staničení toku km 236,900 - 237, 800 |
| H6 | Stavby pravobřežní hráze Moravy v úseku od silnice do Nemilan po ul. U dětského domova, staničení toku km 228,850 - 232,400 |
|  | VPS nově navržené Návrhem Změny č.IX |
| ZH 19 | Stavba ochranné hráze v místní části Chomoutov – část severně od Moravy, včetně 2 úseků zdi u mostu |
| ZH 20 | Stavba ochranné hráze v místní části Chomoutov – část jižně od Moravy, včetně 2 úseků zdi u mostu. |
| ZH 21 | Stavba zvýšení levobřežní hráze Trusovky severně od železniční tratě Olomouc – Česká Třebová, k.ú.Černovír |
| ZH 22 | Stavba zvýšení levobřežní hráze Trusovky od železniční tratě Olomouc – Česká Třebová po ústí do Moravy a dále levobřežní hráze Moravy od ústí Trusovky po černovírský Most (ul. Heydukova), k.ú.Černovír, |
| ZH 23 | Stavba pravobřežní hráze u Černovírského mostu a podél areálu býv. Kovo dřevo a zdi kolem zástavby Lazců a ul. Na Letné po ul. Komenského, k.ú.Černovír, Lazce, |
| ZH 24 | Stavba levobřežní hráze Moravy od černovírského mostu, kolem Kl. Hradiska k sídlišti Černá cesta, dále nábřežní zeď po ul. Pasteurovu, k.ú.Černovír, Klášterní Hradisko |
| ZH 25 | Stavba uzavírací hráze nad Hejčínem včetně pohyblivého uzávěru na Střední Moravě, k.ú. Hejčín, Řepčín, |
| ZH 26 | Stavba nábřežní zdi ul. Nábřeží, k.ú. Olomouc – město |
| ZH 27 | Stavba nábřežní zdi ul. Blahoslavova, k.ú. Olomouc – město |
| ZH 28 | Stavba nábřežní zdi Moravy a Bystřice mezi ul. Masarykovou a soutokem Moravy a Bystřice, k.ú. Olomouc – město |
| ZH 29 | Stavba levobřežní nábřežní zdi Bystřice ul. Na Bystřičce, dále levobřežní zdi a zčásti hráze podél Moravy kolem areálu býv. kasáren 9. května, k.ú. Hodolany |
| ZH 30 | Stavba pravobřežní hráze kolem vysokoškolského areálu na Envelopě, k.ú. Hodolany |
| ZH 31 | Stavba levobřežní zdí mezi tř. Kosmonautů a železnicí Olomouc – Senice n.H., k.ú. Hodolany, |
| ZH 32 | Stavba pravobřežní ochranné hráze mezi tř. Kosmonautů a železnicí Olomouc – Senice n.H., k.ú. Olomouc – město |
| ZH 33 | Stavba pravobřežní ochranné hráze mezi železnicí Olomouc – Senice n.H. a ul. Holickou, k.ú. Olomouc – město, |
| ZH 34 | Stavba levobřežní ochranné hráze navrženého obtokového kanálu mezi tř. Kosmonautů a železnicí Olomouc – Senice n.H., k.ú. Hodolany, |
| ZH 35 | Stavba ochranné hráze v areálu Milo a podél Mlýnského potoka jižně od železnice Olomouc – Senice n.H. a pravobřežní zdi Moravy u areálu plynárny, k.ú. Olomouc – město |
| ZH 36 | Stavba levobřežní ochranné hráze navrženého obtokového kanálu a dále Moravy, po ul. Velkomoravskou, k.ú. Hodolany,Nové Sady |
| ZH 37 | Stavba levobřežní ochranné hráze jižně ul. Velkomoravské přes lok. U rybářských stavu po železnici Olomouc – Brno, k.ú. Hodolany,Nové Sady |
| ZH 38 | Stavba pravobřežní ochranné hráze mezi ul. Velkomoravskou a ul. U dětského domova, k.ú. Nové Sady |
| ZH 39 | Stavba pravobřežní ochranné hráze mezi ul. U dětského domova a železnicí Olomouc – Brno, k.ú. Nové Sady, |
| ZH 40 | Stavba ochranné zdi a hráze kolem areálů Povodí Moravy a kojeneckého ústavu, k.ú. Nové Sady, Nový Svět |
| ZH 41 | Stavba ochranné hráze od železnice Olomouc – Brno jižně Městského dvora a areálu Šlechtitelů, k.ú. Nový Svět, Holice |
| ZH 42 | Stavba ochranné hráze v trase úpravy silnice II/435 po jižní obchvat R35 a dále podél stávající kom. II/435 po hranici města, k.ú. Nové Sady, Nemilany |
| ZH 43 | Stavba přeložky úseku Trusovky nad Černovírem, včetně asanace stávajícího úseku |
| ZH 44 | Stavba obtokového kanálu u plynárny |

C6.4.2. stavby pro vodní hospodářství –zásobování vodou

|  | VPS nově navržené Návrhem Změny č.IX |
| --- | --- |
| ZV 68 | Stavba přeložky vodovodu ulice Jablonského |
| ZV 69 | Stavba přeložky vodovodu - uložení v tělese mostu ulice Komenského |
| ZV 70 | Stavba přeložky vodovodu - uložení v tělese mostu ulice Masarykova |
| ZV 71 | Stavba přeložky vodovodu ulice Wittgensteinova |
| ZV 72 | Stavba přeložky vodovodu u navrženého obtokového kanálu, uložení souběžně s s novým kanalizačním sběračem D v lokalitě. |
| ZV 73 | Stavba přeložky vodovodu ul. U rybářských stavů |

C.6.4.3. stavby pro vodní hospodářství – kanalizaci

|  | VPS nově navržené Návrhem Změny č.IX |
| --- | --- |
| ZK 77 | Stavba dešťové kanalizace v místní části Chomoutov a osazení elektricky ovládaných hradítek a automaticky uzavíraných zpětných koncových klapek do hrázových objektů a na výusti dešťové kanalizace. |
| ZK 78 | Stavba splaškové kanalizace v místní části Chomoutov, s koncovou čerpací stanicí splaškových vod se záložním zdrojem elektrické energie. |
| ZK 79 | Stavba odlehčovací komory (dále jen OK) 5B, osazené elektricky ovládaným hradítkem a automaticky uzavíranou zpětnou koncovou klapkou na výusti. |
| ZK 80 | Stavba OK7D, osazené elektricky ovládaným hradítkem a automaticky uzavíranou zpětnou koncovou klapkou na výusti. |
| ZK 81 | Stavba OK6D, osazené elektricky ovládaným hradítkem a automaticky uzavíranou zpětnou koncovou klapkou na výusti. |
| ZK 82 | Stavební úprava OK5D osazením elektricky ovládaného hradítka s a zpětné koncové klapky na výusti, Stavební úprava OS1E osazením zpětné koncové klapky na výusti. Povodňová čerpací stanice u OK5D. |

| ZK 83 | Stavební úprava OK4C osazením zpětné koncové klapky na výusti a nová povodňová čerpací stanice u OK4C v prostoru ulice Komenského. |
| --- | --- |
| ZK 84 | Stavba nové OK3C osazené elektricky ovládaným hradítkem a zpětnou koncovou klapkou na výusti. |
| ZK 85 | Stavba přeložky sběrače D v úseku mezi mostem v ulici Komenského a mostem v ulici Masarykově do nové nábřežní zdi, Stavební úprava OK4D osazením elektricky ovládaného hradítka a osazením zpětné koncové klapky na výusť. Stavba nové povodňová čerpací stanice u OK4D. |
| ZK 86 | Stavba přeložky kanalizačního sběrače D v prostoru navrženého obtokového kanálu –- včetně stavby OK3D, osazené elektricky ovládaným hradítkem s dešťovou zdrží DN 8 a zpětnou koncovou klapkou na výusti. |
| ZK 87 | Stavební úprava OK2D osazením elektricky ovládaného hradítka a osazením zpětné koncové klapky na výusť. |
| ZK 88 | Stavba přeložky kanalizačního sběrače C mm z budoucí bermy za novou pravobřežní hráz. |
| ZK 89 | Stavba OK3A osazením elektricky ovládaných hradítek a osazením zpětné koncové klapky na výusť. |
| ZK 90 | Stavba nové odlehčovací komory před ČOV s regulačním uzávěrem a novou povodňovou čerpací stanicí přečerpávající odlehčené vody na úroveň hladiny v Moravě Stavba povodňové čerpací stanice s dešťovou zdrží jako součást kanalizačního komplexu OK1D, Stavba přeložky kanalizačního sběrače D za hranicí inundace (v prostoru před soutokem se sběračem H) a Stavba přeložky a zkapacitnění (paralelní stoka) kanalizačního sběrače H. |

### c.6.5. stavby pro energetiku:

stavby pro energetiku –zásobování teplem

|  | VPS upravené Návrhem Změny č.IX |
| --- | --- |
| T7z9 | Stavba sev. HV propojení 1 s napojením na tř. 17.listopadu, ul.Husovou podél řeky Moravy, přes sídliště Lazce, dále kolem sportovní haly UP a dolní Hejčínskou ul.Ladovou k Erenburgově změna trasy navrženého horkovodu v ulici Na letné, mezi ulicí Demlova a ulicí Komenského. Dále přechod křižovatky u nového mostu v ulici Komenského (výškové uspořádání), stavba horkovodu. |
|  | VPS nově navržené Návrhem Změny č.IX |
| ZT15 | Stavba přeložky stávajícího parovodu (návrhového horkovodu) od teplárny podél navržené nové trasy ul. Holické/ Wittgensteinovy |
| ZT16 | Stavba výškové přeložky parovodu v křížení Moravy v úseku pevnost Terezka - plynárna |

stavby pro energetiku –zásobování plynem

|  | VPS nově navržené Návrhem Změny č.IX |
| --- | --- |
| ZP38 | Stavba přeložky STL plynovodu v místní části Chomoutov - ul. Horecké k patě hráze |
| ZP39 | Stavba propojení STL plynovodu z plochy č. 825BI do ul. Hrachoviska |
| ZP40 | Stavba STL plynovodu v ploše č.825BI u napojení polní cesty k jezeru Poděbrady na kom. II/446 |
| ZP41 | Stavba přeložky stáv. NTL plynovodu v prostoru napojení hráze v zaústění ulice Lazecké na černovírský most |
| ZP42 | Stavba přeložky úseku VTL plynovodu v prostoru napojení hráze v místě nového napojení komunikace do Hejčína na černovírský most |
| ZP43 | Stavba přeložky úseku NTL plynovodu v lokalitě Okroužky v Černovíře mimo těleso hráze |
| ZP44 | Stavba přeložky STL plynovodu v ulici jablonského od Černé cesty po jižní okraj zástavby v lok. Okroužky mimo těleso hráze |
| ZP45 | Stavba přeložky STL a NTL plynovodů v souvislosti s úpravou mostu v ul. Komenského |
| ZP46 | Stavba přeložky STL plynovodu podél univerzitního areálu na Envelopě z nábřeží do vnitřní části areálu |
| ZP47 | Stavba přeložky STL plynovodu podél Moravy jižně ul. Velkomoravské mimo hráz a doplnění navazujícího úseku jižním směrem |
| ZP48 | Stavba přeložky úseku stáv. VTL plynovodu jižně od městského dvora mimo těleso hráze |
| ZP49 | Stavba přeložky STL plynovodu v prostoru křižovatky na jižním okraji Dolní Novosadské mimo těleso hráze |
| ZP50 | Stavba přeložky nových tras VTL plynovodů v prostoru MÚK jižního obchvatu a silnice II/435 mimo těleso hráze |

stavby pro energetiku –zásobování elektrickou energií

|  | VPS upravené Návrhem Změny č.IX |
| --- | --- |
| E18z9 | Stavba rozvodů VN pro Dolní Novosadskou a Euronovu změna úseku navržené trasy kabelového vedení VN 22kV mimo stavbu hráze |
|  | VPS nově navržené Návrhem Změny č.IX |
| ZE47 | Stavba přeložky přívodu 22kV pro kioskovou trafostanici pro plochy 825, 826 BIN mimo těleso navržené hráze |
| ZE48 | Stavební úpravy vedení VVN 110kV umožňující stavbu hráze při respektování podmínek ČSN 33 3300 včetně zamezení případného zásypu podpěrných bodů. |
| ZE49 | Stavba přeložky stávajících kabelových vedení VN 22kV (3x) pro transformační stanici TS 333 mimo těleso navržené hráze (Lazce). |
| ZE50 | Stavba přeložky stávajících kabelových vedení VN 22kV do nového mostního tělesa ul. Komenského. |
| ZE51 | Stavba přeložky stávajících kabelových vedení VN 22kV do nového mostního tělesa ul. Masarykova |
| ZE52 | Stavba přeložky stávajících kabelů VN 22kV při ul. Kavaleristů mimo ochrannou hráz. |
| ZE 53 | Stavba přeložky stávajících kabelů VN 22kV přes řeku Moravu do nové trasy ul. Wittgensteinovy včetně přeložky kabelů VN podél nové komunikace směrem k teplárně. |
| ZE54 | Stavba přeložky kabelu VN 22kV podél nově navrženého obtokového kanálu včetně zrušení transformační stanice TS 356, včetně nového přechodu přes ulici Velkomoravskou. |
| ZE 55 | Stavba přeložky stávajících kabelů VN 22kV v části rozvodů mezi TS 361 a TS 401 jižně ul. Přichystalovy mimo těleso navržené ochranné hráze. |

stavby pro telekomunikace

|  | VPS nově navržené Návrhem Změny č.IX |
| --- | --- |
| ZS6 | Stavba přeložky stávajících kabelových spojových vedení ve správě Českého Telecomu vedených přes říční koryto do nového mostního tělesa ul. Komenského |
| ZS7 | Stavba přeložky spojových kabelů včetně dálkových do nového mostního tělesa ul. Masarykova. |
| ZS8 | Stavba přeložky dálkového kabelu přes řeku Moravu do nového silničního mostu ul. Wittgensteinova |
| ZS9 | Stavba přeložky stávajících dálkových kabelů mimo těleso navržené protipovodňové hráze v trase kom. II/435 |

# Footnotes

1 zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

4. Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)