Povodeň 1997 – dvacet let poté

V průběhu dvaceti od průchodu nejničivější povodně na Moravě došlo na stovkách míst v územní působnosti Povodí Moravy, s.p. k výstavbě opatření, která mají za cíl ochránit životy a majetek občanů před ničivou silou povodní. A další opatření jsou připravována - jedna z nejzásadnějších stavebních akcí, výstavba II.B etapy protipovodňových opatření města Olomouce, bude například zahájena letos na podzim.

Katastrofální povodeň v červenci roku 1997 měla neočekávaně rychlý a dravý průběh s obrovskou ničivou sílou, kdy na horních tocích došlo k téměř totální devastaci koryt vodních toků. Voda dosahovala extrémní úrovně, plošný rozsah a hloubka rozlivů byly nad všechny dosavadní známé hodnoty. Povodeň, která s sebou valila katastrofálně velké množství splavenin, se svými parametry vymkla možnostem měření a monitorování.

- povodeň postihla území v povodích řek Morava, Odra a horní Labe

- povodeň byla způsobena zcela mimořádnými a intenzivními dešťovými srážkami

- denní intenzity dosahovaly hodnot až 230 mm (místy > 600 mm/ 5 dní)

- nejintenzivnější úhrny srážek byly naměřeny ve dnech 4. - 8. 7. 1997

- řeka Morava zaznamenala vzestup hladiny o 2 až 6 m

- zaplaveno bylo území o rozloze 12 500 km2

- šířka rozlivů dosahovala až 4 km

- dosažené kulminační průtoky měly charaktery až 800leté povodně (stanice Raškov na vodním toku Morava).

- povodeň si vyžádala 50 lidských obětí

- zničeno nebo poničeno bylo 29 000 domů

- jen v úseku mezi Kroměříží a Uherským Hradištěm sedimentovalo 350 – 400 tis. tun plavenin

- způsobené škody byly vyčísleny na 62,6 mld. Kč

Z téměř 4 tisíc kilometrů toků, které byly ve správě Povodí Moravy, byla červencovou povodní zasažena polovina – tedy 2 000 km toků. Povodeň se vyznačovala neskutečnou dravostí vody – energie proudění byla schopna transportovat i kameny s rozměry přes 1 m.

Vodní nádrže výrazně zmenšily maximální odtoky proti přítokům. Největší efekt prokázala VD Slezská Harta patřící do správy Povodí Odry (přítok 192 m3/s, odtok nepřekročil 12 m3/s) a VD Vír spadající do správy Povodí Moravy (přítok 167 m3/s, odtok nepřekročil 38 m3/s).

Druhá vlna povodní ustoupila až 28. července 1997.

Povodí horní Moravy a Bečvy

Povodňovými rozlivy bylo v Olomouckém kraji postiženo 110 obcí a měst, evakuace proběhla ve 38 obcích a evakuováno bylo 7 850 osob, při povodni zahynulo v oblasti Olomouckého kraje 24 osob. Rozlivy zasáhly plochu 434 km2 a průměrná hloubka rozlivů dosahovala 2,5 - 3,0 m. Byly dosaženy průtoky přesahující výrazně hodnoty stoleté vody.

Odstraňování povodňových škod
Hned po povodních (v letech 1997 až 2004) zajišťovalo Povodí Moravy, s.p. nápravu povodňových škod na vodních tocích a dalším vodohospodářském majetku s celkovými rozpočtovými náklady 2,5 miliardy Kč. Na území Olomouckého kraje bylo realizováno celkem 152 akcí s náklady 1,051 miliardy Kč, což představovalo 43% z celkových povodňových škod. V Olomouckém kraji byly tyto škody odstraňovány v rámci cca 160 akcí.

Výstavba protipovodňových opatření (PPO)
Od povodní z roku 1997 bylo již realizováno přes 20 významných a rozsáhlých protipovodňových opatření a desítky drobných úprav a staveb. Mezi nejvýznamnější a největší patří realizace I. a II.A etapy ochrany Olomouce. Dále jsou to realizovaná opatření v horní části Moravy od Hanušovic přes Bohutín, Chromeč, Postřelmov, Sudkov, Lesnici, Leštinu až po Moravičany a Mitrovice, které se osvědčily a ukázaly svůj význam při povodni 2010.

V současnosti probíhá výběrové řízení na zhotovitele jedné z nejzásadnějších stavebních akcí – výstavby II. B etapy PPO města Olomouc. „Pokud se vše odehraje bez komplikací, mohla by realizace protipovodňových opatření začít letos na podzim a na kácení bychom navázali přípravnými pracemi jako je například vybudování lávky pro pěší vedle mostu Komenského,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy, s.p. MVDr. Václav Gargulák. Chystaná II. B etapa se týká úseku v centru Olomouce mezi křižovatkou u Bristolu a areálem univerzitních kolejí. Práce budou rozděleny do čtyř fází a potrvají 53 měsíců. Investorem akce je státní podnik Povodí Moravy, statutární město Olomouc se podílí formou souvisejících investic.

Povodí střední Moravy

Povodňovými rozlivy bylo zasaženo celkem 92 obcí, z toho více než 30 v okresech Kroměříž a Uherské Hradiště. Evakuováno bylo 34 tisíc obyvatel, nejvíce (20 tisíc) v okrese Uherské Hradiště a 10,5 tisíce v okrese Hodonín. Maximální průtoky jsou odhadovány na 500 m3/s v Kroměříži a 600 m3/s v Uherském Hradišti a Hodoníně.

Odstraňování povodňových škod
Po povodni bylo realizováno více než 165 akcí v celkové částce přesahující 350 mil. Kč. K nejvýznamnějším akcím patří rekonstrukce hrází v Záhlinicích, Kvasicích, Napajedlech, v Uherském Hradišti, Uherském Ostrohu, Veselí nad Moravou až po Vnorovy, rekonstrukce Nesytské a Očovské hráze u Hodonína. U řady hrází se prováděly těsnící stěny v těch místech, kde došlo k jejich protržení (Uherské Hradiště, Nedakonice).

Výstavba protipovodňových opatření (PPO)
Realizováno bylo např. protipovodňové opatření Otrokovice – levobřežní hráz, která zajišťuje ochranu města před vybřežením vod. Podobně významnou stavbou byla v letech 1999 – 2001 rekonstrukce jezu ve Veselí nad Moravou.  Nejvýznamnější protipovodňová opatření byla realizována na Litavě v městě Slavkov u Brna a v Napajedlech. Ve Slavkově proběhla první etapa v r. 2007 pod názvem „Litava Slavkov u Brna, zvýšení kapacity koryta“. Tato stavba zajistila městu ochranu před povodněmi z Litavy. Na tuto akci navázala stavba „Město Slavkov u Brna, povodňová ochrana města“. Protipovodňová ochrana Napajedel byla také realizována v několika etapách. První dvě etapy zahrnující levý břeh byly dokončeny již v roce 2004. Další etapa, řešící pravý břeh, byla dokončena v roce 2011. Jenom ta stála 20 mil. Kč. Dokončeno je také protipovodňové opatření Uherské Hradiště I. etapa.

Povodí Dyje

Rok 1997 nebyl v působnosti závodu Dyje tak katastrofický, jako na řece Moravě, o to horší byly povodně v roce 2002 a 2006, kdy rozsah povodňových škod byl skutečně ničivý a v desítkách měřících profilů byly zaznamenány vesměs III. stupně povodňové aktivity.

Rekapitulace staveb protipovodňové ochrany

Povodně v roce 1997 představují důležitý mezník a odstartovaly výstavbu řady protipovodňových opatření. Další opatření vznikla v důsledku zkušeností s povodněmi v letech 2006 a 2010.

Bezprostředně po ničivé povodni v červenci roku 1997 byla spolu s odstraňováním povodňových škod zahájena také příprava a realizace nových protipovodňových opatření. V roce 1998 zpracovalo Povodí Moravy ve spolupráci se společností Aquatis, a.s. „Generel protipovodňových opatření v povodí Moravy“, což je soubor navržených vodních nádrží, poldrů, řízených rozlivů, ochranných hrází, zkapacitnění toků aj. Realizací navržených protipovodňových opatření by se docílilo ochrany sídel před povodní charakteru a velikosti povodně z července roku 1997. Z tohoto generelu se vycházelo při přípravě jednotlivých akcí.

V období od roku 1999 do roku 2001 bylo zrealizováno celkem 14 protipovodňových opatření, zpracováno 6 studií odtokových poměrů a 2 studie stanovení zátopových území. Celkové vynaložené náklady byly 184 mil. Kč. Nejvýznamnější akcí bylo zkapacitnění toku Moravy v Hanušovicích, ochranné hráze u Rudy nad Moravou, rekonstrukce jezu na řece Jihlavě v Třebíči, rekonstrukce jezu na Dřevnici v Přílukách, ochranné hráze Očovská a Nesytská u Moravy pod Hodonínem.

Také některé investiční akce z programu „Odstraňování následku povodně 1997“, především rekonstrukce ochranných hrází, rekonstrukce pevných jezů na pohyblivé a zkapacitňování toků měly protipovodňový charakter.

| Stavby realizované v rámci 0. etapy PPO |  |
| --- | --- |
| název akce | realizace stavby |
|  | zahájení | ukončení |
| Morava, Ruda - hráze | 2000 | 2001 |
| Morava, Nedakonice - rek. hráze PB | 1999 | 2000 |
| Morava, Huštěnovice - Babice, rek.hrází a odst.ramen | 2000 | 2001 |
| Říka, Slavičín - ochranné zdi | 2000 | 2001 |
| Morava, Otrokovice LB 163,3-164,9 hráz | 2000 | 2001 |
| Dřevnice, Příluky, rekonstrukce jezu | 2000 | 2001 |
| Jihlava, jez Podklášteří, Třebíč | 1999 | 2000 |
| Třebůvka, km 28,7-30,0 Radkov - místní trať | 1999 | 1999 |
| Morava, km 328,10-328,8 opěrné zdi | 1999 | 2000 |
| Desná, km 11,607-12,109, Šumperk, hráz LB | 2000 | 2000 |
| Morava, Hanušovice - Holba, hrázování | 1999 | 2000 |
| Morava, Očovská hráz, km 115,3-116,9 | 1999 | 2000 |
| Morava, Hodonín, Nesyt - rek. hráze | 2000 | 2001 |
| Svitavy, Svitavy PPO I.etapa | 2000 | 2001 |

V letech 2002 – 2007 probíhal program 229 060 Prevence před povodněmi I. V rámci 4 podprogramů bylo realizováno celkem 50 akcí s celkovými náklady 1 367 mil. Kč.

| Stavby realizované v rámci PPO I. etapa (2002-2007) |
| --- |
| název akce | realizace stavby |
|  | zahájení | ukončení |
| Jihlava, Třebíč, PPO | 2004 | 2005 |
| Svitava, Svitavy PPO II.etapa | 2004 | 2005 |
| Svitava, Rájec - Jestřebí, poldr (jen PD k ÚŘ) |  |  |
| VD Znojmo, rekonstrukce hráze | 2005 | 2006 |
| Svratka, Židlochovice - PPO | 2006 | 2007 |
| Morava, Bohutín - Chromeč, ochranná zeď PB | 2006 | 2006 |
| Moravská Sázava, výustní trať - rek. hrází PB | 2002 | 2003 |
| Morava, Olomouc I. etapa | 2006 | 2007 |
| Morava, Leština - rekonstrukce hráze | 2004 | 2005 |
| Morava, Hanušovice Pod lesem, hrázování | 2002 | 2003 |
| Morava, Raškov Dvůr, ochranná hráz | 2005 | 2005 |
| Morava, Postřelmov hráz PB | 2003 | 2004 |
| Desná, Sudkov, hráz LB | 2003 | 2004 |
| Morava, Bohutín - Olšany, hrázování LB | 2004 | 2005 |
| Moravská Sázava, poldr Žichlínek | 2006 | 2007 |
| VD Bystřička - rekonstrukce hráze | 2003 | 2005 |
| Bobrovec, rekonstr. hráze LB, km 0,0-5,0 | 2003 | 2004 |
| Dřevnice, Želechovice - Lůžlovice | 2004 | 2006 |
| Dřevnice, ohrázování km 16,125-18,341 | 2002 | 2003 |
| Dřevnice, km 1,724-3,550 zajištění průtočnosti koryta | 2003 | 2006 |
| Rusava, Holešov, protipovodňová zeď | 2002 | 2002 |
| Kudlovický potok, Babice - rekonstrukce hráze | 2002 | 2002 |
| Morava, Napajedla - LB hráz 172,526-175,620 | 2002 | 2005 |
| Morava, jez Hodonín - rekonstrukce | 2006 | 2007 |
| Morava, Uh.Hradiště LB, rekonstrukce hráze | 2002 | 2003 |
| Morava, Veselí n/Mor. - rekonstrukce LB, PB | 2003 | 2003 |
| Morava, St.Město, Uh.Hradiště, PPO (jen PD k ÚŘ) |  |  |
| Haná, Malá Haná - Dědice | 2003 | 2003 |
| Morava, Moravský Písek, PPO | 2004 | 2005 |
| Litava, Slavkov u Brna - zvýšení kapacity koryta | 2006 | 2007 |

V letech 2007 – 2014 probíhal program 129 120 Podpora prevence před povodněmi II. V rámci 4 podprogramů bylo realizováno 44 akcí, z toho bylo 11 převzato po Zemědělské vodohospodářské správě po její transformaci do podniků povodí k 1. 1. 2011. Celkové vynaložené náklady byly 1 770 mil. Kč.

| Stavby realizované v II. etapě PPO |  |  |
| --- | --- | --- |
| název akce | realizace stavby |
|  | zahájení | ukončení |
| SN Černá | 2012 | 2013 |
| PPO Př. 02 Panenského potoka | 2012 | 2012 |
| PPO Hlubočanský | 2011 | 2011 |
| ZKT Mlýnský náhon OO Vlkoš | 2008 | 2009 |
| ZKT Kurdějovský potok | 2010 | 2012 |
| ZKT Lačnovského potoka | 2008 | 2010 |
| ZKT Dobřínský | 2012 | 2013 |
| Úprava toku - PPO Rudíkov | 2012 | 2013 |
| Suché nádrže a zasakovací a svodné průlehy Zábřeh - Ráječek | 2012 | 2012 |
| Morava, Olomouc - Černovír, ochranná hráz LB | 2007 | 2007 |
| Svitava, Spešov - ochranné hráze | 2010 | 2010 |
| Morava, Lesnice, ochranná hráz | 2009 | 2009 |
| Třebůvka, Moravičany - hrázování | 2010 | 2011 |
| Svitava, Blansko, úprava koryta | 2009 | 2009 |
| Svitava, Letovice - zvýšení kapacity koryta | 2010 | 2011 |
| Svratka, Unčín - zvýšení kapacity koryta | 2012 | 2013 |
| Morava, Mitrovice, ochranné hráze | 2011 | 2011 |
| Morava, Uherské Hradiště - Jarošov, sanace průsaků LB hráze | 2009 | 2009 |
| Oslava, Dlouhá Loučka - rekonstrukce hrází PB | 2010 | 2011 |
| Protipovodňová opatření v k. ú. Pravlov | 2012 | 2013 |
| Morava, Uherské Hradiště, Staré Město - zvýšení kapacity koryta I. etapa | 2013 | 2013 |
| Jihlava, Třebíč - zvýšení kapacity koryta II. etapa - stavební část | 2010 | 2012 |
| Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta II. etapa A, stavební část | 2012 | 2013 |
| PPO v Rájci - Jestřebí | 2011 | 2011 |
| Znojmo, stavební úpravy na kanalizaci Melkusova - Krapkova | 2011 | 2013 |
| Napajedla - protipovodňová opatření pravého břehu řeky Moravy | 2010 | 2011 |
| Slavkov u Brna - protipovodňová ochrana města | 2011 | 2012 |
| Zkapacitnění koryta potoka Pstruhovec | 2011 | 2011 |
| Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí | 2012 | 2013 |
| Protipovodňová hráz Juřinka II | 2011 | 2011 |
| VD Bystřička - rekonstrukce přelivu | 2008 | 2010 |
| VD Vranov - rekonstrukce manipulačních zařízení | 2009 | 2011 |
| VD Fryšták - zkapacitnění skluzu | 2011 | 2011 |
| VD Karolinka - rekonstrukce hráze | 2012 | 2013 |
| VD Plumlov - rekonstrukce návodního líce a koruny hráze | 2012 | 2013 |

V současné době probíhá realizace III. etapy protipovodňových opatření program 129 260 Podpora prevence před povodněmi III (2014 -2019), v rámci které předpokládá Povodí Moravy investice do výstavby ochrany měst a obcí v hodnotě 1 380 mil Kč.

| Stavby realizované v III. etapě PPO – trvání do roku 2019 |
| --- |
| název akce | realizace stavby |
|  | zahájení | ukončení |
| VD Vranov - rekonstrukce koruny hráze | 2 016 | 2018 |
| VD Koryčany - rekonstrukce VD | 2 017 | 2019 |
| VD Opatovice - rekonstrukce VD | 2 016 | 2019 |
| Poldr Mysločovice | 2 016 | 2016 |
| Bečva, Přerov - PPO nad jezem - 1P/04 Nábřeží E. Beneše | 2 016 | 2017 |
| Protipovodňová opatření města Pohořelice | 2 016 | 2019 |
| Svitava, Svitavy - zvýšení kapacity koryta III. etapa | 2 016 | 2018 |
| Bečva, Přerov - PPO nad jezem - 1L/08 - nábřežní betonová zídka | 2 016 | 2016 |
| Dyje, Břeclav - protipovodňová opatření I. etapa | 2 016 | 2018 |
| VD Boskovice - rekonstrukce vodního díla - zvýšení bezpečnosti za povodní | 2 017 | 2019 |
| Olšava, Uherský Brod PPO | 2 017 | 2019 |
| Olšava, Kunovice - protipovodňová ochrana | 2 017 | 2019 |
| Bečva, Lipník nad Bečvou - PPO města | 2 017 | 2019 |
| Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B | 2 017 | 2023 |
| Bečva, Hranice na Moravě, PPO města (pouze rekonstrukce jezu) | 2 017 | 2019 |

Petr Chmelař
tiskový mluvčí 
Tel.: +420 606 044 895  E-mail: chmelar@pmo.cz